Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Budowa tymczasowej drogi dojazdowej

ul. Grota Roweckiego - do budowy osiedla ”

ADRES:

ul. Gen. Grota Roweckiego - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Grzegorz Pastusiak	Główny Specjalista WIZ (branża drogowa)

Świdnik, marzec 2018

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Charakterystyka stanu istniejącego

2.2 Zakres planowanych robót

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej

5.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

7. Wymagania dotyczące formy opracowania

8. Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

3. Dodatkowe informacje

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1 Zakres robót budowlanych

4.2 Dotyczące technologii robót

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1 Branża drogowa

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych, pod nazwą

„Budowa tymczasowej drogi dojazdowej ul. Grota Roweckiego - do budowy osiedla ”

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja uproszczona budowy drogi tymczasowej:

- projekt wykonawczy budowy

- opinie, uzgodnienia,

- Roboty budowlane

1.2 Dokumentacja projektowa:

1)	Uproszczony projekt  wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania robót nawierzchniowych ulicy na długości 498 m.

1.4 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, w tym uzgodnienie w starostwie powiatowym skrzyżowania z drogą powiatową Armii Krajowej

2) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów),

1.5 Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę

i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Charakterystyka stanu istniejącego

| Odcinki ulicy (długość odcinka) | Klasa odcinka drogi wg planu | Tereny przyległe do projektowanego odcinka drogi |
| --- | --- | --- |
|  |  | str. północna | str. południowa |
| Gen. Grota - Roweckiego nieurządzona szerokość pasa drogowego 12,0 m | KDD | Nie zagospodarowane | Nie zagospodarowane |

2.2	Zakres planowanych robót

  - Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych p-d (1,0 x 3,0 m lub 1,5 x 3,0 m) szerokości 4 m z trzema mijankami dł. 20 m szer. 2 m każda.

  - rozwiązania wysokościowe nawiązać do istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Al. Armii Krajowej

  - rozwiązania sytuacyjne nie mogą wykraczać poza granice własności Gminy Miejskiej Świdnik. Szerokość pasa drogowego pozostającego w dyspozycji Zamawiającego: 12.0  m

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne „Budowa tymczasowej drogi dojazdowej ul. Grota Roweckiego - do budowy osiedla ”jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2018.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowane wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt betonowych umożliwi dojazd do placu budowy budynków mieszkalnych.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

a) 	Projekt wykonawczy – dokumentacja zawierająca niezbędne informacje określające zakres i parametry przedmiotu zamówienia w formie umożliwiającej zgłoszenie budowy do organu administracji budowlanej.

  - Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

Projekt wykonawczy – zgodnie z pkt 5.1 lit. a)			- 3 egz.

5.3	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 egz. dla zakresu robót wynikającego z Projektu wykonawczego

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

6.	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Projekt  wykonawczy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, konstrukcję, materiały i technologie w Projekcie wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

7.	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu wykonawczego – pkt 5.1 lit a) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza.

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”,

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

8.	Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią  wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
	nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością wchodzącą w zakres budowy (ul. Grota Roweckiego w Świdniku) tj. działki nr:  1384/5; 1385/5; 1386/2; 1391/2; 1392/2; 1393/9; 1394/2; 1397/2; 1396/1; 1471/2/1472/2; 1473/2; 1647/2; 1476/2; 1477/12; 1399/5; 1471/4 (skrzyżowanie); 2120/7; 2120/8 (działki docelowe – budowa zjazdu)

2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

3.	Dodatkowe informacje:

- Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Projekt wykonawczy, wykonany na mapie  zasadniczej w skali 1:500,

4.	Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1	Zakres robót budowlanych

a)	koryto pod projektowaną nawierzchnię drogi i mijanek

b)	warstwa odsączająca z piasku

c)   nawierzchnia z płyt drogowych p-d

c)	nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe
	pochodzące z wycinki drzew i krzewów, Wykonawca robót zagospodaruje swoim
	staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem

d)	plantowanie i wyrównanie poboczy – z uzupełnieniem poboczy gruntem – na
	szerokości 0,5 - 1,0 m

4.2	Dotyczące technologii robót

- wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty,
	aprobaty i certyfikaty,

5.	Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1	Branża drogowa

- Konstrukcja jezdni umożliwi transport materiałów budowlanych ciężkimi środkami transportu

- Warstwa jezdna o nawierzchni z płyt betonowych p-d.

- Warstwa odsączająca grub. min.25 cm z piasku  stabilizowanego mechanicznie.