Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Budowa chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku”

ADRES:

Ul. Kukuczki w Świdniku

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Grupa:

| 71300000-1 45200000-9 | Usługi inżynieryjne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 45230000-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 45233120-6 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie budowy dróg |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Piotr Niczyporuk	Inspektor WIZ (branża drogowa)

Świdnik, styczeń 2017

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4 Roboty budowlane,

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej,

5.2.1 Projekt wykonawczy,

5.2.2 Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski,

5.2.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.2.4 Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.2.5 Projekt czasowej organizacji ruchu,

5.2.6 Geodezyjne pomiary powykonawcze,

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.5 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

4. Dodatkowe informacje.

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie.

5.1 Dotyczące kosztów.

5.2 Dotyczące technologii robót.

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

6.1 Branża drogowa.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych, pod nazwą „Budowa chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku”.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja

- Dokumentacja projektowa,

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Roboty budowlane

1.2 Dokumentacja projektowa:

1) Projekt wykonawczy budowy chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku,

2) Informacja BIOZ,

3) Projekt czasowej organizacji ruchu na okres trwania budowy chodnika na ul. Kukuczki 	     w Świdniku,

4) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

5) Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja),

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

- Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Zgłoszenie i brak sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie,

1.4 Roboty budowlane

- Wdrożenie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu na okres 	trwania budowy,

- Budowa chodnika,

- Budowa zjazdów indywidualnych w ciągu chodnika,

- Przebudowa istniejących zjazdów i dojść do posesji do wysokości chodnika,

- Regulacja krawężników na szerokości zjazdów indywidualnych,

- Przestawienie znaku drogowego,

- Regulacja włazów i skrzynek zaworowych urządzeń podziemnych,

- Dowiązanie i regulacja nawierzchni istniejących chodników.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, zatwierdzone przez Zamawiającego szczegółowe specyfikacje techniczne oraz zgłoszenie i brak sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

| Odcinek | Klasa odcinka drogi wg planu | Klasoużytek | Oznaczenia terenów przyległych wg planu |
| --- | --- | --- | --- |
| Chodnik na ul. Kukuczki | Działki o nr ew. 1522/5, 1522/6, 1522/51, 1522/55 | dr | MN |

MN -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

  - długość chodnika ok. 115,0m

  - szerokość chodnika 2,0m,

  - szerokość zjazdów indywidualnych dostosować do szerokości bram wjazdowych, jednak nie szersza niż szerokość jezdni ul. Kukuczki,

  - profilowanie terenu i zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - „Budowa chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku” jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2017.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ul. Kukuczki znajduje się w południowo-wschodniej części miasta Świdnik, na osiedlu Olimpijczyków. Ul. Kukuczki łączy ul. Olimpijczyków z ul. Malinowskiego.                 Ul. Kukuczki jest ulicą urządzoną. Posiada jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jednostronny chodnik  na całej długości ulicy (po stronie wschodniej) oraz zjazdy indywidualne. Po stronie zachodniej brak chodnika oraz kilku zjazdów indywidualnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Osiedla planuje się budowę chodnika przyległego do jezdni ul. Kukuczki po stronie zachodniej, na całej jej długości.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji

- Projekt wykonawczy – zgodnie z pkt 5.2.1

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie z

pkt 5.2.3

- Informacja BIOZ – zgodnie z pkt 5.2.4

- Projekt czasowej organizacji ruchu na okres trwania budowy chodnika na ul.  					Kukuczki w Świdniku – zgodnie z pkt 5.2.5

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – jako część Projektu 						wykonawczego

- Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja) – zgodnie z pkt 5.2.6

5.2.1 Projekt wykonawczy

- TOM I – Projekt wykonawczy budowy chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku – 3 egz.

- TOM IA – Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 3 egz.

5.2.2 Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski

a)	Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się cenę ryczałtową obejmującą wykonanie dokumentacji oraz roboty budowlane.

5.2.3	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

a)	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.

b)	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać 	wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 	września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 	projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 	programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

c)	Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem 	sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.2.4	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.2.5	Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu na okres trwania budowy – 2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami.

5.2.6	 Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja)

- Geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wersji papierowej – 3 egz.

- Dodatkowo w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwartej do edycji, powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.2.70). Zjazdy indywidualne zinwentaryzować na oddzielnej warstwie.

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Projekt wykonawczy, przed złożeniem zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, typy poszczególnych nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- Projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz zaopiniowaniem w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku (w razie konieczności), Wykonawca uzgodni w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu wykonawczego (pkt. 5.2.1) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, II, egzemplarza Starostwa Powiatowego – egz. III, wraz ze spisem zawartości.

- Każdy TOM w komplecie Projektu wykonawczego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM IA) z Projektem wykonawczym (TOM I).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz pozostałej dokumentacji projektowej pkt. 5.2.5, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 5.2.3, należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 5.2.3 oraz pozostałej dokumentacji projektowej pkt. 5.2.5 należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości.

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

- Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane (numeracja z uwzględnieniem stron czystych).

- Pierwsza strona projektu budowlanego powinna zawierać spis Projektantów i Sprawdzających wraz z podpisami.

- Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta i Sprawdzającego, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

  - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej (1szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.doc

b)rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach, w których stworzy grupę folderów na podstawie struktury z pkt 5.2.1, z pkt 5.2.3, oraz z  pkt 5.2.5 w których umieści: Projekt wykonawczy, Informacje BIOZ, Szczegółowe specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót, Projekt czasowej organizacji ruchu.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik - stanowi załącznik do w/w programu funkcjonalno-użytkowego.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w zakres inwestycji „Budowa chodnika na ul. Kukuczki w Świdniku”. Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie i przekaże Wykonawcy. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z realizacją inwestycji. Działki o nr ew. 1522/5, 1522/6, 1522/51, 1522/55 (Obręb: 1 – Miasto Świdnik) są własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

a) Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie drogi dojazdowej nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

b) Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy wykonanej na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

c) Wykonana dokumentacja w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji, powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.2.70)

d) Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

e) Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące kosztów

- Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

5.2 Dotyczące technologii robót

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod zjazdami i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podłoża gruntowego koryta drogowego Is ≥ 1.0

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

- Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1  Branża drogowa

- Konstrukcję zjazdów indywidualnych przyjąć dla kategorii KR1.

- Odwodnienie zjazdów indywidualnych i chodników powierzchniowe na jezdnię do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe.

- Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego, typu Holland grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym drogowym koloru szarego na ławie betonowej z oporem B10 (C8/10). Odkrycie krawężnika najazdowego na zjazdach 4 cm.

- Chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego, typu Holland grubości 6 cm o wytrzymałości min. 35 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 6x20 koloru czerwonego na ławie B10 (C8/10) z oporem.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury (krawędź        ul. Kukuczki oraz istniejących chodników na ul. Olimpijczyków i ul. Malinowskiego). Sposób ukształtowania chodnika analogicznie do chodnika po stronie wschodniej      ul. Kukuczki.