| WIKI-Z.271.30.2014 | Świdnik 04.08.2014 r. |
| --- | --- |

## Wg rozdzielnika

(otrzymują wszyscy ujawnieni uczestnicy przetargu)

Dotyczy zadania: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik-wymiana okien

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm./; informuje:

Treść zapytania Nr 1

Czy dopuszczają Państwo wykonanie okien ze standardowych na rynku profili skrzydeł okiennych niezlicowanych z ościeżnicą okienną?

Treść zapytania Nr2

W celu prawidłowej kalkulacji cenowej prosimy o załączenie do SIWZ schematów stolarki okiennej wraz z funkcjami otwierania poszczególnych skrzydeł, ponieważ ma to istotny wpływ na obliczenie ceny a ogólne schematy elewacji nie pozwalają na dokładne określenie podziału i funkcji poszczególnych okien?

Treść zapytania Nr 3

Informujemy, że w skrzydłach uchylnych nie można zastosować okucia WK2, muszą to być skrzydła rozwierno-uchylne, dlatego prosimy o wyjaśnienie czy w oknach O2 antywłamaniowych 1200x160 należy zastosować okucie WK2 czyli rozwierno-uchylne?

Treść zapytania Nr 4

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłącza pod klimatyzatory 48 szt.?

Treść zapytania Nr 5

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana maskownic stalowych słupów konstrukcyjnych na zewnątrz budynku w ilości 323,4m?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie okien ze standardowych na rynku profili skrzydeł okiennych niezlicowanych z ościeżnicą okienną.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 2

Tak, Zamawiający załącza do SIWZ schematy stolarki okiennej wraz z funkcjami otwierania poszczególnych skrzydeł.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 3

Zamawiający rezygnuje z okuć WK2. Należy zastosować jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle okiennym.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 4

Tak , w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłącza pod klimatyzatory 48 szt.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 5

Tak , w zakres zamówienia wchodzi wymiana maskownic stalowych słupów konstrukcyjnych na zewnątrz budynku w ilości 323,4m.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób :

1. Modyfikacja SIWZ

Pkt 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie:

  - Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana stolarki okiennej PCV w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Świdnik przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 15, oraz ul. Spółdzielczej 4.

# W kosztorysie podano ilości i średnie wymiary okien , wybrany oferent dokona własnych pomiarów okien.

  - Zakres realizacji inwestycji:

    - Wymiana stolarki okiennej PCV wg zestawienia

- Okno standard ,dół uchylno-rozwarte,góra stała 1200x2400 mm	–   40 szt,115,20 m2,

- Okno antywłamaniowe, dół uchylno-rozwarte,góra stała 1200x2400 mm – 3 szt , 8,64 m2,

- Okno standard,uchylno-rozwarte 1200x1200 mm		– 17 szt ,     24,48 m2,

- Okno standard,uchylno-rozwarte 1200x1650 mm		–   100 szt,198,00 m2,

- Okno antywłamaniowe,uchylno-rozwarte 1200x1650 mm 	–   37 szt ,   73,26 m2,

- Okno standard,uchylno-rozwarte 1200x850 mm			–     6 szt ,     6,12 m2,

- Okno antywłamaniowe, stałe 1200x600 mm 			–     3 szt ,     2,16 m2,

- Okno antywłamaniowe, uchylne 1200x600 mm 			–     4 szt ,     2,88 m2,

- Okno standard, uchylne 1200x600 mm 				–     4 szt ,     2,88 m2,

- Okno antywłamaniowe, stałe 1200x850 mm 			–     5 szt ,     5,10 m2,

    - Okna z PCV powinny charakteryzować się co najmniej niżej podanymi parametrami

techniczno – użytkowymi:

- profile o minimalnej ilości komór - 5, wzmocnione stalowymi kształtownikami, uszczelki wciskane z EPDM,

- wsp. infiltracji powietrza a = 0,5-1.0 m3/(h m daPa2/3) dla pomieszczeń z went. Grawitacyjną,

- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań,

- wymagania  szczelności  na  przenikanie  wody  przy  deltap=200Pa,

- izolacyjność cieplna Uk = 1,1 W/m2K,

- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB,

- trwałość użytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła,

- szyby klasy standard 4/16/4 termofloat,

- szyby antywłamaniowe klasy P4/16/4 termofloat ,

- jeden grzybek antywyważeniowy w skrzydle, w oknach standardowych okucia standardowe.

- kolor okien – biały,

- certyfikat antywłamaniowy dotyczy poszczególnych elementów okna,

Uwaga !!!

- ościeżnica musi być zlicowane z elewacją zewnętrzną,

- skrzydło musi być standard (prostokątne) z ościeżnicą okienną.

    - Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej , drzwi wejściowych dwuskrzydłowych

przeszklonych zaopatrzonych w dwa zamki atestowane– 2 szt

-  1 szt 1800x2080 z szybą antywłamaniową P4A ,oraz klasą odporności na włamanie RC2

z samozamykaczem

-  1 szt 1940x2100 z szybą bezpieczną P2, z samozamykaczem

      - wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, dwoma zamkami

(atestowanymi ) , uszczelkami i powłokami anodowymi.

- na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001,

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004,

- połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PAS), nitowane lub skręcane na śruby,

- dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-	80/M-02138,

- okucia systemowe,

- trwałość użytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła,

- Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shora min. 35-40

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

- odporność na temperaturę od -30 do +80°C

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia

- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe

- trwałość min. 10 lat

- powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką lakierniczą nanoszoną proszkowo

- kolor biały

- Szklenie.

- do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.Ślusarka

aluminiowa szklona pakietem jednokomorowym, termoizolacyjnym o wsp. U=1.1 W/m2K.

- szyby antywłamaniowe klasy P4A

    - Wymiana parapetów wewnętrznych  PCV marmur  szer. 25 cm- 181 szt.

    - Montaż okapników zewnętrznych /blacha ocynkowana powlekana/gr 0,55 mm ,

szer. 8 cm - 400 szt.

    - Wykonanie przyłącza fi 120 pod klimatyzatory przenośne z wykorzystaniem adaptera –

króćca z zaślepką do rury odprowadzającej powietrze. Na zewnątrz elewacji kratka

wentylacyjna o dużym prześwicie żaluzji – szt. 48.

    - Weryfikacja pomiarów. Wykonawca dokona pomiarów z natury.

    - Prace wykonywane będą w trakcie wykonywania pracy Urzędu. Harmonogram prac będzie

uzgodniony po podpisaniu umowy.

    - W ramach kosztów własnych Wykonawca dokona utylizacji starych okien.

Uwaga :

1. Ściany zewnętrzne  -  typ ,płyty warstwowe typu PW8 z rdzeniem poliuretanowym.

2. Gruz i odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót  będą własnością Wykonawcy , który we własnym zakresie zagospodaruje materiały z rozbiórki a koszty z tym związane ujęte będą w kosztach ogólnych.

# 3. W przedmiarze podano ilości i średnie wymiary okien , wybrany oferent dokona własnych pomiarów okien.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa :

- przedmiar robót,

- rysunki - rozmieszczenie okien - elewacja

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w  części zawierającej zbiory

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w

zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny

prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

2. Modyfikacja przedmiaru

W załączeniu – Załącznik nr 9 – przedmiar robót

3. Modyfikacja – rysunki okien

W załączeniu – Załącznik nr 10 – rysunki okien

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem:

Załączniki

  - Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót

  - Załącznik Nr 10 - Rysunki okien