PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

TYTUŁ OPRACOWANIA:

Dokumentacja projektowa „Budowa parkingu 
przy ul. Akacjowej w Świdniku wraz odcinkiem ulicy”

oraz nadzór autorski

ADRES:

ul. Akacjowa - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Grupa:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Zbigniew Błaszczak – Kierownik Referatu Inwestycji WIKI		  Magdalena Kurowska – Naczelnik WIKI

Maciej Olechnowicz – Inspektor WIKI

Piotr Niczyporuk – Inspektor WIKI

Hanna Sprycha – Inspektor WIKI

Piotr Lipiński – Inspektor WIKI

Mariusz Leniak – Inspektor WIKI

Świdnik, maj 2014

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót	4

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	4

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	5

2.1 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej	5

2.2 Ogólne wymagania do zakresu i formy dokumentacji projektowej	5

2.2.1 Projekt budowlano-wykonawczy	5

2.2.2 Przedmiary robót	6

2.2.3 Kosztorysy inwestorskie	6

2.2.4 Wzory kosztorysów ofertowych	6

2.2.5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	7

2.2.6 Wymagania dotyczące informacji BIOZ	7

2.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji	7

2.4 Wymagania dotyczące formy opracowania	7

2.4.1 Wymagania dodatkowe	7

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	9

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane	9

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	9

3.1 Związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych	9

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania

robót budowlanych	10

5. Wytyczne i zalecenia	10

5.1 Dotyczące przedmiarowania	10

5.2 Dotyczące technologii robót	11

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych	11

6.1 Branża drogowa	11

6.2 Branża sanitarna – Odwodnienie parkingu	12

6.3 Branża elektryczna – Zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej	12

6.4 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej	12

ZAŁĄCZNIKI

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik

2. Warunki usunięcia kolizji Nr 3016/338/RM/PL/2014 z dnia 10.04.2014 r. wydane przez 	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Teren

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dokumentacja projektowa „Budowa parkingu przy ulicy Akacjowej 
w Świdniku wraz z odcinkiem ulicy”, w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

  - Nadzór autorski wielobranżowy

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje:

a/	Projekt zagospodarowania terenu

b/	Projekt budowlano-wykonawczy budowy miejsc postojowych wraz z odcinkiem ulicy Akacjowej: przedmiar, kosztorys inwestorski, wzór kosztorysu ofertowego, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

c/ Projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych z odcinka ulicy Akacjowej do istniejącej sieci: przedmiar, kosztorys inwestorski, wzór kosztorysu ofertowego, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

d/ Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego: przedmiar, kosztorys inwestorski, wzór kosztorysu ofertowego, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

e/	Projekt budowlano-wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną zlokalizowaną w pasie drogowym ul. Akacjowej (zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od PGE Dystrybucja Lublin oraz od Zamawiającego): przedmiar, kosztorys inwestorski, wzór kosztorysu ofertowego, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

f/	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni: przedmiar, kosztorys inwestorski, wzór kosztorysu ofertowego, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

-	Projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz uzyska jej zatwierdzenie przez organ 	zarządzający ruchem

-	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz 	uzyska jej zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem

-	W przypadku wystąpienia drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją 	Plan wyrębu drzew i krzewów – 2 egz.

Wykonawca pozyska:

-	Ostateczną decyzję o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów

-	Decyzję o pozwoleniu na budowę

Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a/ Aktualną mapę do celów projektowych

b/ Wypis i wyrys z rejestru gruntów

c/ Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i 		uzgodnienia

Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski wielobranżowy.

1.1	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

- Miejsca postojowe z miejscami do parkowania prostopadłego przyległe do odcinka 		ul. Akacjowej. Łączna powierzchnia miejsc postojowych ok. 635 m2.

- Zakładana długość odcinka ul. Akacjowej przewidzianego do przebudowy 
ok. 200,00 m, szerokość 5,00 m. Powierzchnia odcinka ul. Akacjowej ok.1000 m2.

- Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na podbudowie 
z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Stanowiska postojowe o wymiarach 5,00 m x 2,40 - 2,50 m do parkowania prostopadłego.

- Stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m 
do parkowania prostopadłego.

- Nawierzchnia stanowisk postojowych z płyty betonowej ażurowej na podbudowie 
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- Całość parkingu ograniczona krawężnikiem betonowym drogowym typu lekkiego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

- Placyk na kontenery na odpady o wym. 8,00 m x 2,00 m.

- Nawierzchnia placyku z kostki brukowej betonowej na podbudowie 
z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Odwodnienie parkingu powierzchniowe do sieci deszczowej poprzez wpusty uliczne wraz z przykanalikami.

- Oznakowanie pionowe i poziome.

- Przebudowa oświetlenia ulicznego na długości ok. 180,00 m.

- Profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanego parkingu.

- Zakładanie trawników na powierzchniach objętych przebudową (humusowanie, torfowanie, obsianie trawą).

Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej: ulicy Akacjowej i dojść do pobliskich budynków.

1.2 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budowa parkingu na ulicy Akacjowej w Świdniku jest ujęta w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2014.

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budowany parking, położony jest w Świdniku przy ul. Akacjowej. Zapewnia miejsca postojowe dla mieszkańców pobliskich budynków wielorodzinnych. Budowa parkingu zapewni poprawę warunków parkowania, jak również poprawi estetykę terenu objętego przebudową.

2	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z pkt.2.2.1.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z pkt.2.2.5.

- Przedmiary robót zgodnie z pkt. 2.2.2.

- Kosztorysy inwestorskie zgodnie z pkt. 2.2.3

- Wzory kosztorysów ofertowych zgodnie z pkt. 2.2.4

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska – 2 egz.

2.2	Ogólne wymagania do zakresu i formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

2.2.1	Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt wykonać z podziałem na:

a) TOM I –		Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi 				uzgodnieniami ZUDP).

b) TOM II –	Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy – 5 egz.

c) TOM IIA – 	Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 5 egz.

d) TOM III – 	Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia – 5 egz.

e) TOM IIIA – 	Informację dotycząca BIOZ branży sanitarnej – 5 egz.

f) TOM IV –	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oświetlenia – 5 egz.

g) TOM IVA – 	Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

h) TOM V –	Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji z siecią 					elektroenergetyczną – 5 egz.

i) TOM VA – 	Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

Projekty budowlano-wykonawcze usunięcia ewentualnych dodatkowych kolizji 
z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować jako oddzielne opracowania dla każdej branży – 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – 5 egz.

j) 	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 3 egz.

k)	Projekt  Stałej Organizacji Ruchu	uwzględniający miejscowe uwarunkowania 
	tj. istniejącą ul. Akacjową – 2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami i 2 egz. bez 	uzgodnień

l)	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu opracowany na czas prowadzenia robót 	budowlanych – 2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami i 2 egz. bez uzgodnień

Każdy komplet projektu budowlanego powinien być umieszczony w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, IV oraz V (wraz ze spisem zawartości).

Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się 
	w egzemplarzu nr I opisanym jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe 	egzemplarze opisane jako „Egz. II – Starostwa Powiatowego”, „Egz. III – Nadzoru 	Budowlanego”, „Egz. IV – Inwestora”, „Egz. V – Inwestora” - powinny zawierać 	kopie 	powyższych dokumentów.

2.2.2	Przedmiary robót

Przedmiary robót wykonane w 2 egz., dla każdej branży wyszczególnionej 
w pkt 2.2.1. Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1129 j.t.).

Zakresy robót wynikające z usunięcia kolizji należy kosztorysować w oddzielnym rozdziale danej branży, w którym ujęto te roboty.

Przedmiary robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie (nie należy wskazywać publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych).

Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem  	sporządzania przedmiaru.

2.2.3	Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie opracowane metodą kalkulacji uproszczonej wraz 
z przedmiarami wykonane w 2 egz. dla każdego projektu wyszczególnionego w pkt. 2.2.1.

Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389).

Ceny jednostkowe wg średnich krajowych – wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

W przypadku braku podstaw wyceny w KNNR przyjmować nakłady z KNR przyjmując:

Stawki i ceny czynników produkcji – wg informacji o cenach materiałów oraz stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego  wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy

Koszty pośrednie – jak przyjęte do wyliczenia cen jednostkowych wydawnictwa SEKOCENBUD.

2.2.4	Wzory kosztorysów ofertowych

Wzory kosztorysów ofertowych wykonane w 2 egz. dla każdego projektu 	wyszczególnionego 	w pkt. 2.2.1, odpowiadające przedmiarom w pkt. 2.2.2, 	opracowane w wersji 	elektronicznej.

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać kod pozycji przedmiaru oraz numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

Kolumny we wzorach kosztorysów ofertowych opracować w poniższej postaci:

| Nr pozycji przedmiaru | Kod pozycji przedmiaru | Nr SST | Nazwa, opis, obliczenia | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kolumny wyróżnione kolorem szarym zablokowane przed możliwością edycji, zabezpieczone hasłem (uzgodnionym z Zamawiającym).

Kolumny „Cena jedn.” oraz „Wartość” możliwe do edycji przez oferentów.

Wzory kosztorysów zapisane w formacie *.xls.

2.2.5	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

Powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 j.t.).

Dopuszcza się opracowanie SST z podziałem na następujące części: ogólna SST, szczegółowa branży drogowej SST, szczegółowa branży sanitarnej SST, szczegółowa branży elektrycznej SST, szczegółowa branży teletechnicznej SST itd.

2.2.6	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

2.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

-	Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe (przed złożeniem na ZUDP), typy poszczególnych nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie projektowania.

-	W celu kontroli sporządzania opracowania projektowego, przed rozpoczęciem robót, odbędą się min. 2 spotkania Zamawiającego z Wykonawcą.

-	Projekt Stałej Organizacji Ruchu, przed zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz zaopiniowaniem w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku, oraz Projekt Czasowej Organizacji Ruchu uzgodnić w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

-	Inwestor nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.

2.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- 	Wszelkie kserokopie elementów opracowania i uzgodnień powinny być skserowane w całości.

- 	Wszystkie strony opracowania powinny być ponumerowane (numeracja 
z uwzględnieniem stron czystych).

- 	Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy opracowania.

-	Wszystkie rysunki opracowania, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

2.4.1	Wymagania dodatkowe

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią wersji elektronicznej (2 płyty DVD) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

-	dokumentacja została zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi 	przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym

- dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją 	opracowaną w wersji elektronicznej na płytach DVD

Wersję elektroniczną przekazać w następującej formie:

-	wersja zabezpieczona przed edycją zapisana w formacie *.pdf odzwierciedlająca 	dokładnie egz. archiwalny (Egzemplarz nr I) dokumentacji papierowej i zapisana 
	w postaci jednego pliku dla każdego tomu.

- wersja z możliwością do edycji zawierająca:

-	część rysunkową tj.: plansza zbiorcza uzbrojenia terenu, plan zagospodarowania działek, plan sytuacyjny, organizacja ruchu itp. zapisane w formacie *.dxf (w wersji dla Autocad’a 2004)

- część opisową zapisaną w formacie *.doc lub *.odt

-	przedmiary zapisane w formacie *.pdf  i *xls.

-	kosztorysy inwestorskie zapisane w formacie *.pdf  i *xls.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zapisane 
w formacie *pdf. i *.doc.

- może być zapisana w oddzielnych plikach dla każdego rysunku, dokumentu.

-	przekazać profile wszystkich skrzyżowań i zjazdów

Wersję elektroniczną zapisać na płycie w oddzielnych katalogach dla wersji do edycji i wersji zabezpieczonej przed edycją.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 	wynikającymi z odrębnych przepisów

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik 	stanowi załącznik do w/w programu funkcjonalno-użytkowego.

2	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 	nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi 
w zakres inwestycji i przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie.

3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 	budowlanego

3.1	Związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, 
j.t.).

-  	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).

-	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

- 	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 j.t.).

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

-  	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

-	Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

We własnym zakresie, kosztem i staraniem Wykonawca:

-	Pozyska aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500, posiadającą:

a)	Inwentaryzację zieleni

b)	Inwentaryzację wszystkich obiektów budowlanych

-	Wykona badania gruntowo-wodne – jeżeli zaistnieje potrzeba ich wykonania

-	Dokona dodatkowych pomiarów – jeżeli zaistnieje potrzeba ich wykonania

- 	Pozyska wypis i wyrys z rejestru gruntów

-	Pozyska warunki techniczne do projektowania oraz wszelkie opinie i uzgodnienia

Dodatkowe informacje:

-	Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

-	Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania działki, plan sytuacyjny, oraz organizację ruchu wykonane na mapie do celów projektowych, na współrzędnych geodezyjnych w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

-	Wykonana dokumentacja w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (MapViewDesktop 2.3.20)

-	Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego 
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

-	Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

5	Wytyczne i zalecenia

5.1	Dotyczące przedmiarowania

-	Wykonawca robót będzie składował nadmiar ziemi na wskazanym przez siebie terenie.

-	W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca swoim staraniem, na 	swoje ryzyko i swoim kosztem zagospodaruje nadmiar gruntu”.

-	W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca swoim staraniem, na 	swoje ryzyko i swoim kosztem zagospodaruje materiały rozbiórkowe”.

5.2	Dotyczące technologii robót

- Spoinowanie nawierzchni chodnika wykonać przy użyciu piasku suchego, 
o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe  niż 2 mm).

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Kruszywo – badania uziarnienia i orzeczenie o przydatności do wykonania warstw podbudowy nawierzchni drogowych.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (stabilizacja gruntu cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie dna wykopów koryta drogowego  Is ≥ 1.0

6	Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1	Branża drogowa

- Konstrukcję jezdni (odcinka ul. Akacjowej) przyjąć dla kategorii KR1, szerokość jezdni 5,00 m.

- Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego, typu Holland grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 
2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Nawierzchnia miejsc postojowych z płyty betonowej ażurowej o wym. 60x40x10 cm koloru szarego. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Linie segregacyjne z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, typu Holland 
o grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Otwory płyt ażurowych wypełnione grysem.

- Całość jezdni i parkingu obramowana krawężnikiem betonowym drogowym typu lekkiego 15x30 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem B10 (C8/10). Na krawędzi jezdni i miejsc postojowych krawężnik najazdowy 15x22 cm koloru szarego.

- Placyk na kontenery na odpady z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru oliwkowego, typu Holland grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej ulicy Akacjowej oraz dojść do pobliskich budynków.

- Oznakowanie pionowe:

- 	Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych 	ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony 	kapturkiem),

- 	Tarcze znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej	ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na 	całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco - montażowymi. Lico tarczy  wykonane z folii odblaskowej typu II-go (charakterystyczny wygląd plastra miodu),

- Oznakowanie poziome:

- 	Oznakowanie powinno być wykonane w technologii cienkowarstwowej 
	w kolorze białym.

6.2	Branża sanitarna – Odwodnienie parkingu

- Odwodnienie parkingu powierzchniowe do sieci deszczowej poprzez wpusty uliczne 	wraz z przykanalikami, przyłączone do istniejącej sieci deszczowej.

- Odprowadzenie wód deszczowych rurami z tworzyw sztucznych lub żywic i włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie.

- Wpusty deszczowe żeliwne z osadnikiem o wysokości min. 0,5 m wraz 
z przykanalikami z rur z tworzywa sztucznego.

6.3	Branża elektryczna – Przebudowa oświetlenia

- Przebudowa oświetlenia ulicznego na całej długości przedmiotowego odcinka ulicy Akacjowej.

- Istniejące słupy aluminiowe wraz z wysięgnikami aluminiowymi do ponownego zastosowania,

- Istniejące oprawy do ponownego zastosowania.

6.4	Branża elektryczna – Usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktury	elektroenergetycznej

Projekt budowlano-wykonawczy opracować zgodnie z warunkami usunięcia kolizji 
	Nr 3016/338/RM/PL/2014 z dnia 10.04.2014 r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 	Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Teren – stanowiącymi załącznik do 	programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z warunkami na usunięcie kolizji 
	z siecią oświetlenia będącą własnością Gminy Miejskiej Świdnik (Zamawiającego).

Opracowaną dokumentację techniczną branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej uzgodnić 
w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Świdnik.