Załącznik Nr 8 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| Obiekt: | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury oraz wejście do parku miejskiego z ul. Żwirki i Wigury w Świdniku (projektuj i buduj) |
| --- | --- |
| Adres: | 1. Świdnik, ul . Żwirki i Wigury /od km 4+056 do km 4+112/ 2. Świdnik, ul. Żwirki i Wigury / km 5+057/ |
| Nazwy i kody: |  |
| kod wiodący: | CPV-45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingów podziemnych |
| kody uzupełniające: | CPV-45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów |
|  | CPV-45233120-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy dróg |
|  | CPV-45111300-1 - Roboty rozbiórkowe |
|  | CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
|  | CPV-45000000-7 - Roboty budowlane |
|  | CPV-45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | CPV-45400000-1 - Roboty wykończeniowe |
|  | CPV-74232000-4 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania |
| Zamawiający: | Gmina Miejska Świdnik, 21-047 Świdnik, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 |

Świdnik, czerwiec  2014 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa

1.1.     Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.2. 	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

1.3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

    - Uwarunkowania urbanistyczne

    - Uwarunkowania architektoniczne

    - Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

    - Uwarunkowania geotechniczne

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

2.        Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.     Przygotowanie terenu budowy

  - Architektura. Układ zabudowy

2.3.     Konstrukcja

2.4.	Dotyczące technologii robót

3.	Część informacyjna

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów

3.1	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3.2.	Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.3     Inne informacje

- Załączniki

- Mapa koncepcja lokalizacji zatok autobusowych.

- Mapa koncepcja lokalizacji schodów terenowych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA

1.1   Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Na terenie części działek nr nr 136/4 i 149/1 stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin – Port Lotniczy Lublin,  będącej w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie należy zaprojektować i wykonać:

- - zatokę autobusową

- peron (chodnik) wzdłuż zatoki wraz z dojściem do projektowanego przejścia dla pieszych

- przebudowę oświetlenia ulicznego

- przebudowę lub zabezpieczenie kabli elektrycznych i teletechnicznych

- schody terenowe łaczące chodnik ulicy Żwirki i Wigury z chodnikiem w parku miejskim wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych

1.2  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Lokalizacja zatoki :  km 4 + 056  do  km 4 + 112

Długość zatoki 20 mb.

Szerokość jezdni 3,00 m

Chodnik (peron), szer. 1,50 m, .

Skos najazdowy 1 : 4; skos wyjazdowy 1 : 8

Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicy 2 latarnie.

Lokalizacja schodów km 5 + 057.

szerokość biegu 1.00 m

pochylnia dla niepełnosprawnych: pochylenie max. 8%, szerokość 1.20 m

maksymalna szerokość konstrukcji 2,60 m.

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1  Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

1) Teren przeznaczony pod planowaną zatokę obejmuje obszar położony po północnej stronie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 822, ograniczony od wschodu wjazdem do ogrodów działkowych, od zachodu wjazdem do zakładów usługowych.

2)  Teren przeznaczony pod planowane schody i pocylnię dla osób niepełnosprawnych znajduje się po północnej stronie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 822 i przylega do istniejących schodów stanowiących zejście z wiaduktu drogowego nad ul. Lotników Polskich / po stronie wschodniej/ .

Inwestycja uzyskała akceptację Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję obecnie stanowi pas zieleni.

1.3.2  Uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne

1) Lokalizując zatokę autobusową należy przewidzieć umieszczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Żwirki i Wigury przy wjeździe do ogrodów działkowych ( planowana budowa zatoki dla kierunku do centrum Świdnika).

2) Maksymalną szerokość schodów wraz z pochylnią warunkuje istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych schodów studnia kanalizacji sanitarnej.

3)   Należy dążyć do właściwego powiązania z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowym

przechodzącymi wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury oraz w parku miejskim;

1.3.3.  Uwarunkowania komunikacyjne

Projektowana zatoka obsługiwać będzie autobusy komunikacji zbiorowej jadące w kierunku Lublina. W kolejnym etapie zbudowana zostanie zatoka autobusowa dla w kierunku do centrum Świdnika za wjazdem do ogrodów działkowych.

Lokalizując zatokę autobusową należy przewidzieć umieszczenie przejścia dla 	pieszych przez ulicę Żwirki i Wigury przy wjeździe do ogrodów działkowych

1.3.4   Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej nie są ostateczne ze względu na brak wstępnych warunków przełożenia bądź zabezpieczenia istniejacych linii kablowych energetycznych i teletechnicznych.

1.3.5  Uwarunkowania geotechniczne

1.3.5.1. Warunki gruntowe

Projektant przeprowadzi badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, na etapie realizacji projektu.

1.4  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowane obiekty wraz zagospodarowaniem terenu działki należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

| L.p. | OBIEKT | Wielkość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość zatoki | 20.00 |
| 2 | Schody minimalna szrokość | 1.00 |
| 3 | Pochylnia dla niepełnosprawnych min. szerokość | 1.20 |
|  | max. pochylenie | 8 % |

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.      Przygotowanie terenu budowy

Inwestycja będzie realizowana w ramach udzielonego przez Zamawiającego zamówienia – w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych - na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych  w zakresie budowy zatoki autobusowej i schodów terenowych wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

Do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i stosownie do potrzeb innych projektów,

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykonania i odbioru robót budowlanych,

- nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Podstawą rozpoczęcia robót jest decyzja - pozwolenie na budowę wydana przez właściwy terytorialnie organ administracji państwowej na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez wykonawcę robót prac przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są:

- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

- zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonów oraz odbioru ścieków,

- zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych, parkingów dla potrzeb budowy itp.,

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy,

- urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

- umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej.

2.2.	Architektura. Układ zabudowy

Na terenie działek, o których mowa w pkt. 1.1. należy zaprojektować i wykonać:

- zatokę autobusową, a w ramach budowy zatoki  należy przewidzieć:

- lokalizację niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem zatoki, jak: chodnik (peron), niezbędne dojścia i połączenia z istniejącymi i planowanymi ciągami pieszymi, ewentualne miejsce pod wiatę przystankową.

- lokalizację dwóch przestawianych latarni ulicznych

- Schody terenowe wraz z pocylnią uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych

- urządzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowę lub zabezpieczenie istniejących odcinków sieci kolidujących z planowaną zatoką autobusową

  - Konstrukcja

Zatoka autobusowa.

-	Konstrukcję jezdni przyjąć dla kategorii KR3 i uzgodnić ją w ZDW w Lublinie,

-	Szerokość jezdni 3,00 m,

-	Nawierzchnię jezdni  zaprojektować z kostki brukowej betonowej szarej

, grubości 8 cm w krawężnikach typu ciężkiego,

-	Nawierzchnię chodnika zaprojektować z kostki betonowej Rm min. 35 MPa, koloru czerwonego o grubości 6 cm, obramowane obrzeżami betonowymi trawnikowymi

20 x 6 cm koloru czerwonego,

-	Szerokość chodników / peronu/  1,50 m,

-   Rozwiązanie wysokościowe nawiązać do istniejącej nawierzchni drogi Nr 822 – ul. Żwirki i Wigury oraz przyległego terenu,

Schody terenowe

-  Konstrukcja schodów z kostki brukowej betonowej Rm min.35 MPa grubości 6 cm,              	-  obramowanie z obrzeży  betonowych 30 x 8 cm.

- Rozwiązanie wysokościowe nawiązać do istniejącej nawierzchni chodnika drogi Nr 822 – ul. Żwirki i Wigury oraz chodnika w parku miejskim,

  - Dotyczące technologii robót.

-  spoinowanie nawierzchni miejsc postojowych i chodnika wykonać przy użyciu

piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego,

-  wszystkie elementy betonowe winny być docięte na styk przy użyciu piły tarczowej

lub szlifierki kątowej,

-	wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty,

- 	materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania,

-	wykopy pod jezdnią i chodnikami zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia gruntu: 1.0,

3.   Część informacyjna

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

-	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.       Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-  	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-   Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Po wykonaniu przez Wykonawcę projektu rozwiązania sytuacyjno-wysokościowego i uzgodnieniu z Zamawiającym, Zamawiający sporządzi  stosowne oświadczenie.

  - Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót

budowlanych, w szczególności:

We własnym zakresie, kosztem i staraniem do Wykonawcy należy pozyskanie:

    - Kopia mapy zasadniczej - mapa do celów projektowych w skali 1:500,

    - Badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne,

    - Inwentaryzacja zieleni,

    - Inwentaryzacja obiektów i urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do rozbiórek,

    - Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przebudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych

    - wszelkie uzgodnienia branżowe i  ZUDP  ,

3.3      Inne informacje

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków.

Opracował:

inż. Grzegorz Pastusiak