Załącznik nr1B do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Przebudowa ul. Fiołkowej w Świdniku ”

ADRES:

Ul. Fiołkowa – Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

OPRACOWAŁ:												    ZATWIERDZIŁ:

Anna Szczęsna 	Inspektor WIZ (branża drogowa)

Świdnik, czerwiec 2018

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego,

1.3 Badania geotechniczne,

1.4 Dokumentacja projektowa,

1.5 Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji,

5.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

6. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

7. Wymagania dotyczące formy opracowania,

8.  Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

3. Dodatkowe informacje.

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie.

4.1 Zakres robót budowlanych

4.2 Dotyczące technologii robót.

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

5.1 Branża drogowa.

5.1.1 Oznakowanie pionowe

5.1.2 Oznakowanie poziome

ZAŁĄCZNIKI

- Fragment mapy zasadniczej (poglądowy) pokazujący rozmieszczenie infrastruktury drogowej, sieci (infrastruktura  podziemna i naziemna).

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych, pod nazwą „ Przebudowa ul. Fiołkowej w Świdniku”

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego

- Badania geotechniczne podłoża

- Dokumentacja projektowa

- projekt wykonawczy przebudowy

- projekt stałej organizacji ruchu,

- opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4) Roboty budowlane

1.2 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego

1)  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi, aktualizacja danych w ośrodku 	geodezyjnym.

2)  W razie konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej części działki, sporządzenie 	operatu geodezyjnego zawierającego wykaz zmian gruntowych i przekazanie go 	Zamawiającemu celem załączenia do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów 	rolnych z produkcji rolniczej.

1.3 Badania geotechniczne

1) Wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni drogowej dla 		celów projektowych.

1.4 Dokumentacja projektowa:

1)	Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania przebudowy ulicy

2)	Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

3) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów),

3)	Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie.

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne

1.5 Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowany przez	Wykonawcę
 	i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy.

W ramach robót:

- Profilowanie istniejącej nawierzchni

- Regulacja studni kanalizacji sanitarnej,

- Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego ,

- Dowiązanie i regulacja warstwą kruszywa istniejących zjazdów do wykonanej 	nawierzchni betonowej

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

| Odcinek | Działki o nr ew.: | Klasoużytek | Oznaczenia terenów przyległych wg planu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul. Fiołkowa | 427/1, 427/13, 427/14, 427/24, 427/25, 427/36 | dr | MN, UP, ZP |  |
|  | 426/7 | R |  |  |

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

UP- teren usług publicznych

ZP- teren zieleni urządzonej

  - ul. Fiołkowa - Kud gminna klasy dojazdowej,

  - długość ulicy Fiołkowej 450 mb,

  - ilość studni szacowana do regulacji wysokościowej: 5 szt.

  - szacowana ilość zjazdów do dowiązania do nowej nawierzchni : 25 szt

  - rozwiązania wysokościowe nawiązać do istniejącej infrastruktury drogowej.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2018.- pn „Przebudowa ul. Fiołkowej w Świdniku”.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowane ulepszenie nawierzchni jezdni zwiększy komfort wykorzystania ulicy, poprawi dojazd do posesji w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

a) 	Projekt wykonawczy przebudowy – dokumentacja uproszczona zawierająca niezbędne informacje określające zakres i parametry przedmiotu zamówienia z zachowaniem warunków dla nawierzchni drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

b) Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający miejscowe uwarunkowania opracowany z uwzględnieniem warunków zawartych w:

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Z 2017, poz. 784)

Projekt powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji

- Projekt wykonawczy – zgodnie z pkt 5.1 lit. a) - 2 egz.

- Projekt stałej organizacji ruchu – zgodnie z pkt 5.1 lit. b)	- 3 egz.

5.3	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 egz. dla zakresu robót wynikającego z Projektu wykonawczego i Projektu stałej organizacji ruchu wyszczególnionego w pkt 5.1

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Wytyczne do sporządzenia SST Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

6. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

a)  Projekt  wykonawczy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

b) Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, konstrukcję, materiały i technologie w Projekcie wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

c) Projekt stałej organizacji ruchu, przed zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Świdniku Wykonawca uzgodni w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

7. Wymagania dotyczące formy opracowania

a) Każdy komplet Projektu wykonawczego – pkt 5.2 lit a) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza.

b) Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”,

c ) Wszystkie egzemplarze: pozostałej dokumentacji projektowej – pkt 5.2 lit. b) 5.3, Przedmiarów robót, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

d) Pierwsza strona projektu powinna zawierać spis Projektantów wraz z podpisami.

e) Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

8. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią  wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

a) „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

b) „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

2) Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
	nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością wchodzącą w zakres przebudowy.

2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018, poz. 1202)

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

f) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn.zm.)

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Z 2017, poz 784)

i) oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

3.	Dodatkowe informacje:

a) Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

b) Projekt wykonawczy oraz Stałą organizację ruchu, wykonane na mapie zasadniczej w skali 1:500, na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

4.	Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1	Zakres robót budowlanych

a)wyprofilowanie istniejącej nawierzchni

b) regulacja studni kanalizacji sanitarnej

c) wykonanie nakładki betonowej w nawiązaniu do istniejącego przebiegu drogi o szerokości średnio 4,50 m na długości 450 m, grubości min 10 cm cm w technologi betonu wałowanego

d) wykonanie połączeń istniejących zjazdów z przebudowaną nawierzchnią ulicy przy użyciu zagęszczonego kruszywa maksymalnie na 2 m długości zjazdu

e) w razie konieczności nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, Wykonawca robót zagospodaruje swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem

f)oznakowanie pionowe i poziome wg. zatwierdzonego przez organ zarządzający
ruchem, projektu stałej organizacji ruchu

4.2	Dotyczące technologii robót

- wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty,
	aprobaty i certyfikaty,

- przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 	akceptacji receptę na wykonanie mieszanki betonowej

5.	Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1	Branża drogowa

a) Warstwa jezdna o nawierzchni z betonu wałowanego

5.1.1	Oznakowanie pionowe

- Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

- Tarcze znaków drogowych małe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie oraz
z profilami usztywniająco-montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu I-go .

5.1.2	Oznakowanie poziome

Ewentualne oznakowanie poziome wykonać w technologi grubowarstwowej.