Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej                  w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

ADRES:

Ul. Drewniana - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Grupa:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Piotr Niczyporuk		Inspektor WIZ (branża drogowa)

Justyna Harasymiuk	Inspektor WIZ (branża sanitarna)

Andrzej Kukawski	Inspektor WIZ (branża elektryczna)

Świdnik, marzec 2019

ZAŁĄCZNIKI

- Kopia fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik, obejmująca południowy odcinek ul. Drewnianej w Świdniku, strona wschodnia – uchwała z 2018 r.

- Kopia fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik, obejmująca południowy odcinek ul. Drewnianej w Świdniku, strona zachodnia – z 2003 r.

- Kopia fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik, obejmująca północny odcinek ul. Drewnianej w Świdniku – uchwała z 2014 r.

- Fragment „Koncepcji ścieżek rowerowych w Świdniku” –  z 2015 r. Oznaczono: kolorem błękitnym – drogi rowerowe jako ulice przyjazne dla rowerzystów, kolorem fioletowym – droga dla rowerów oznaczona znakiem c-13, kolorem zielonym – droga rowerowa „turystyczna”.

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

1.4	Kosztorys inwestorski,

1.5 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.6 Nadzór autorski.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

2.1	  Rozwiązania sytuacyjne skrzyżowań,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe,

5 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości Dokumentacji,

5.2.1 Projekt budowlany,

5.2.2 Projekt wykonawczy,

5.2.3 Pozostała dokumentacja projektowa,

5.2.4 Przedmiar robót,

5.2.5 Kosztorys inwestorski,

5.2.6 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.2.7 Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.5 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

4. Dodatkowe informacje.

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

5.1 Dotyczące przedmiarowania,

5.2 Dotyczące technologii robót.

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

6.1 Branża drogowa.

6.1.1 Oznakowanie pionowe

6.1.2 Oznakowanie poziome

6.2 Branża sanitarna.

6.3 Branża elektryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, pod nazwą „Dokumentacja projektowa Budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Kosztorys inwestorski,

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

- Nadzór autorski (objęty prawem opcji)

1.2 Dokumentacja projektowa:

I.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1)	Projekt budowlany budowy ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 680,0 m w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu budowy ul. Drewnianej w Świdniku 			(od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) ,

b)	Projekt architektoniczno-budowlany budowy ul. Drewnianej w Świdniku 			(od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II),

c)	Projekt architektoniczno-budowlany odprowadzenia wód deszczowych z ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) do projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych, urządzeń rozsączających lub innych urządzeń odwadniających,

d)	Projekt architektoniczno-budowlany budowy oświetlenia ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II),

e)	Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanału technologicznego w ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) (objęty prawem opcji),

f)	Projekty architektoniczno-budowlane na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną     i naziemną, związany z budową ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II), zgodnie z warunkami usunięcia kolizji  uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

2)	Projekt wykonawczy budowy ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 680,0 m w tym:

a)	Projekt wykonawczy budowy ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II),

b)	Projekt wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych z ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) do  projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych, urządzeń rozsączających lub innych urządzeń odwadniających,

c)	Projekt wykonawczy budowy oświetlenia ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II),

d)	Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego w ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) (objęty prawem opcji),

e)	Projekty wykonawcze na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, związany z budową ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II), zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

3)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni związany z budową                    ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) (obszar objęty budową i oddziaływaniem budowy, w tym na szerokości pasa drogowego),

4)	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II), (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem i/lub zarządcę drogi),

5)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia        (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

6)	Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

7)	Geodezyjne projekty podziału nieruchomości stanowiące podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podziały tych nieruchomości,

8)	Operat wodno-prawny (w przypadku budowy studni chłonnych, urządzeń rozsączających),

9) Opinia geotechniczna (ustalenie warunków gruntowo-wodnych do projektowania: 	konstrukcji jezdni, odwodnienia i robót ziemnych),

10)	Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 	drogowej, określone w art.11 d ust. 1 pkt.: 1), 2), 3), 3a), 3b), 4) ustawy z dnia 10 	kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za	kresie dróg publicznych,

11)	Przedmiar,

12)	Informacja BIOZ,

13)	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500.

II.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1)	Projekt budowlany budowy ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 750,0 m w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu budowy ul. Drewnianej w Świdniku 			(od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) ,

b)	Projekt architektoniczno-budowlany budowy ul. Drewnianej w Świdniku 			(od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12),

c)	Projekt architektoniczno-budowlany odprowadzenia wód deszczowych z ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) do projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych, urządzeń rozsączających lub innych urządzeń odwadniających,

d)	Projekt architektoniczno-budowlany budowy oświetlenia ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12),

e)	Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanału technologicznego w ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) (objęty prawem opcji),

f)	Projekty architektoniczno-budowlane na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną     i naziemną, związany z budową ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12), zgodnie z warunkami usunięcia kolizji  uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

2)	Projekt wykonawczy budowy ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 750,0 m w tym:

a)	Projekt wykonawczy budowy ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12),

b)	Projekt wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych z ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) do  projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych, urządzeń rozsączających lub innych urządzeń odwadniających,

c)	Projekt wykonawczy budowy oświetlenia ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12),

d)	Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego w ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) (objęty prawem opcji),

e)	Projekty wykonawcze na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, związany z budową ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12), zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

3)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni związany z budową                    ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) (obszar objęty budową i oddziaływaniem budowy, w tym na szerokości pasa drogowego),

4)	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12), (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem i/lub zarządcę drogi),

5)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia        (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

6)	Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

7)	Geodezyjne projekty podziału nieruchomości stanowiące podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podziały tych nieruchomości,

8)	Operat wodno-prawny (w przypadku budowy studni chłonnych, urządzeń rozsączją	cych),

9)	Opinia geotechniczna (ustalenie warunków gruntowo-wodnych do projektowania: 	konstrukcji jezdni, odwodnienia i robót ziemnych),

10)	Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro	gowej, określone w art.11 d ust. 1 pkt.: 1), 2), 3), 3a), 3b), 4) ustawy z dnia 10 kwiet	nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 	dróg publicznych,

11)	Przedmiar,

12)	Informacja BIOZ,

13)	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500.

1.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

I.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.4 Kosztorys inwestorski

I.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1.5 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

I.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania, uzgodnienia, decyzje administracyjne,

2)	Warunki do projektowania włączenia drogi gminnej ul. Drewnianej do Al. Jana Pawła II, będącej w zarządzie GDDKiA,

3)	Warunki do projektowania ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) uzyskane od właścicieli sieci, w tym także na odwodnienie i oświetlenie,

4)	Opinie i decyzje administracyjne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, określone w art.11 d ust. 1 pkt.: 8), 9)  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

5)	Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

6)	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do ziemi (w przypadku budowy studni chłonnych, urządzeń rozsączających),

7)	Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

8)	Wniosek i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

II.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania, uzgodnienia, decyzje administracyjne,

2)	Warunki do projektowania włączenia drogi gminnej ul. Drewnianej do Al. Jana Pawła II oraz do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12, będącej w zarządzie GDDKiA,

3)	Warunki do projektowania ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) uzyskane od właścicieli sieci, w tym także na odwodnienie i oświetlenie,

4)	Opinie i decyzje administracyjne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, określone w art.11 d ust. 1 pkt.: 8), 9)  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

5)	Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku konieczności uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów),

6)	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do ziemi (w przypadku budowy studni chłonnych, urządzeń rozsączających),

7)	Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

8)	Wniosek i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

1.6 Nadzór autorski (objęty prawem opcji)

a) 	Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy  w stosunku do 	każdego z odcinków ul. Drewnianej:

I.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

| Odcinki ulicy (długość odcinka) | Klasa drogi przecinającej | Klasa odcinka drogi wg planu | Oznaczenia terenów przyległych wg planu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | str. prawa | str. lewa |
| ul. Drewniana (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) (ok. 680m) | ul. Rejkowizna KDL-G KXL Bez nazwy KDD-G Al. Jana Pawła II* | KDL-G | MN, ZL | MN, U |
| ul. Drewniana (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) (ok. 740m) | Al. Jana Pawła II* Bez nazwy 1KDD Bez nazwy 5KDD Bez nazwy 7KDD Bez nazwy 9KDD ul. Rejkowizna KDL-G KXL Bez nazwy KDD-G Droga serwisowa drogi ekspresowej S12* | 1KDL | MN, MNU, U | MN, MR, MR/MN |

* - droga łącząca węzeł drogowy „Kalinówka” drogi ekspresowej S12 z Al. Lotników Polskich (w zarządzie GDDKiA) o nawierzchni bitumicznej,

* - droga serwisowa wzdłuż drogi ekspresowej Nr 12 (w zarządzie GDDKiA) o nawierzchni bitumicznej

MN -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ZL - tereny lasów

U- tereny zabudowy usług

MR -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

  - zakładana długość ulicy (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) ok. 680,0 m,

  - zakładana długość ulicy (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej 		S12) ok. 740,0 m,

  - początek kilometrażu ulicy km 0+000 na przecięciu osi ul. Drewnianej z osią 			ul. Rejkowizna (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II),

  - początek kilometrażu ulicy km 0+000 na przecięciu osi ul. Drewnianej z osią 			Al. Jana Pawła II (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej 			S12),

  - ul. Drewniana KDL-G klasy lokalnej (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II), jest 		drogą publiczną; szerokość pasa drogoweg o ok. 10-15 m,

  - ul. Drewniana 1KDL klasy lokalnej (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi 		ekspresowej S12), jest drogą publiczną; szerokość pasa drogoweg o ok. 17-21 m,

  - Ciąg pieszo-jezdny LP/63KXL wydzielony został w pasie istniejącej drogi leśnej oraz 		terenów przylegających bezpośrednio do lasu Rejkowizna,

  - jezdnia: szerokość 5,5m,

  - chodnik przyległy do jezdni szerokości 2,0 m,

  - ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m, przewidzieć lokalizację w pasie drogowym 			zgodnie z "Koncepcją ścieżek rowerowych w Świdniku",

  - zjazdy indywidualne szerokości 3,0-4,0 m,

  - zjazdy indywidualne nowe szerokości 4,0 m,

  - zjazdy indywidualne istniejące dostosować do szerokości bram wjazdowych,

  - zjazdy publiczne: lokalizacja i szerokość do uzgodnienia,

  - dojścia indywidualne do posesji szerokości 1,0m,

  - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na podsypce z grysu kamiennego, 		na podbudowach z kruszywa stabilizowanego cementem,

  - nawierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, dojść 			do posesji z kostki brukowej betonowej na podsypce z grysu kamiennego, na 			podbudowach z kruszywa stabilizowanego cementem;

  - odwodnienie jezdni, chodnika powierzchniowe do projektowanej kanalizacji 			deszczowej poprzez wpusty uliczne przyłączone do sieci przykanalikami, w ilości 		niezbędnej do prawidłowego odwodnienia powierzchni elementów drogowych ulicy,

  - oświetlenie uliczne długości (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) ok. 680,0 m,

  - oświetlenie uliczne długości (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi 			ekspresowej S12) ok. 740,0 m,

  - profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętym robotami 		budowlanymi i oddziaływaniem budowy, w tym na szerokości pasa drogowego,

  - rozwiązania wysokościowe dowiązać do jezdni i chodnika ul. Rejkowizna, Al. Jana Pawła II, drogi serwisowej drogi ekspresowej S12, dróg nieutwardzonych i przede wszystkim do istniejących zjazdów indywidualnych i dojść do przyległych posesji.

  - Wykonawca uwzględni lokalizację innych projektowanych sieci infrastruktury podziemnej (w tym kanalizacji sanitarnej) na planie sytuacyjnym (zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu).

2.1	  Rozwiązania sytuacyjne skrzyżowań:

a) z ul. Rejkowizna - urządzone (nawierzchnia z kostki betonowej)

b) z Al. Jana Pawła II - urządzone (nawierzchnia bitumiczna)

c) z drogą serwisową drogi ekspresowej S12 - urządzone (nawierzchnia bitumiczna)

d)	 z ulicami bez nazwy - nieurządzone

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - „Dokumentacja projektowa Budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest ujęte w Budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2019.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana ul. Drewniana położona jest w południowo-zachodniej części Miasta 	Świdnik.  W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik są 	przewidziane skrzyżowania z innymi ulicami obecnie nieistniejącymi. Ul. Drewniana 	będzie miała znaczenie głównie lokalne. Budowa ulicy zwiększy komfort ruchu	dla 	mieszkańców pobliskich budynków zlokalizowanych w rejonie ulicy.

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

  - Grubości warstw konstrukcyjnych zostaną obliczone na podstawie wykonanych 	badań geotechnicznych i przyjętej grupy nośności podłoża gruntowego.

  - Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 	Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 	r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 	r., poz. 462 z późn. zm.).

  - Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i 	być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji

- Projekt budowlany (wszystkie branże) – zgodnie z pkt 5.2.1.

- Projekt wykonawczy (wszystkie branże) – zgodnie z pkt 5.2.2.

- Pozostała dokumentacja projektowa – zgodnie z pkt 5.2.3.

- Przedmiary robót – zgodnie z pkt 5.2.4.

- Kosztorysy inwestorskie – zgodnie z pkt 5.2.5.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie z

pkt 5.2.6.

- Informacja BIOZ – zgodnie z pkt 5.2.7.

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – jako składnik Projektu 				budowlanego i wykonawczego i Pozostałej dokumentacji projektowej,

- Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej.

5.2.1 Projekt budowlany

- TOM I – Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami KK-SPS).

- TOM II – Projekt architektoniczno-budowlany budowy ulicy – 5 egz.

- TOM IIA – Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 5 egz.

- TOM III – Projekt architektoniczno-budowlany budowy odwodnienia – 5 egz.

- TOM IIIA – Informację dotycząca BIOZ branży sanitarnej – 5 egz.

- TOM IV – Projekt architektoniczno-budowlany oświetlenia – 5 egz.

- TOM IVA – Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

- TOM V – Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanału technologicznego (objęty prawem opcji) – 5 egz.

- TOM VA – Informacja dotycząca BIOZ branży teletechnicznej – 5 egz.

- Projekty budowlane usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 5 egz.

5.2.2 Projekt wykonawczy

- TOM I – Projekt wykonawczy budowy ulicy – 3 egz.

- TOM IA – Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 3 egz.

- TOM II – Projekt wykonawczy budowy odwodnienia – 3 egz.

- TOM IIA – Informację dotycząca BIOZ branży sanitarnej – 3 egz.

- TOM III – Projekt wykonawczy oświetlenia – 3 egz.

- TOM IIIA – Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 3 egz.

- TOM IV – Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego – 3 egz.

- TOM IVA – Informacja dotycząca BIOZ branży teletechnicznej – 3 egz.

- Projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 3 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 3 egz.

5.2.3	Pozostała Dokumentacja projektowa

- Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający miejscowe uwarunkowania

– 3 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 3 egz.

- Opinia geotechniczna w oparciu o wykonane odkrywki i/lub odwierty (może być łączona razem z Projektem zagospodarowania terenu w każdym egz. Projektu budowlanego) – 3 (5) egz.

- Wykaz zmian gruntowych (operat geodezyjny) do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – 3 egz.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (może być opracowany razem z Projektem zagospodarowania terenu w zakresie zieleni) – 3 egz.

- Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów (może być opracowany razem z Projektem zagospodarowania terenu w zakresie zieleni) – 3 egz.

- Operat wodno-prawny – 2 egz.

- Geodezyjne projekty podziału nieruchomości – 3 egz.

5.2.4   Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.2

- Przedmiar robót powinien zawierać tabelę robót ziemnych.

- Roboty związane z wycięciem drzew i krzewów, zakładaniem zieleńców i stałą organizacją ruchu zaliczyć do robót branży drogowej i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.2.5	Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski opracować metodą kalkulacji uproszczonej po 2 egz. wraz z Przedmiarami robót (pkt 5.2.4), oddzielnie dla każdego TOMU Projektu wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.2, z podsumowaniem wartości wszystkich Kosztorysów inwestorskich.

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Ceny jednostkowe wg średnich krajowych  – wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- W przypadku braku podstaw wyceny w KNNR przyjmować nakłady z KNR przyjmując: stawki i ceny czynników produkcji – wg informacji o cenach materiałów oraz stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy. Koszty pośrednie – jak przyjęte do wyliczenia cen jednostkowych wydawnictwa SEKOCENBUD.

5.2.6	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.2.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.2.7	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Projekt budowlany i Projekt wykonawczy powinny być tożsame.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni na piśmie z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni na piśmie z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt wykonawczy przed przekazaniem Dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca uzgodni na piśmie z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Pozostałą Dokumentację przed jej przekazaniem Zamawiającemu Wykonawca uzgodni na piśmie z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, typy poszczególnych nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie budowlanym i Projekcie wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- W celu kontroli zaawansowania prac projektowych, co najmniej 1 raz w miesiącu odbywać się będą cykliczne spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, z obowiązkowym udziałem osoby wskazanej w ofercie i wymienionej w warunkach umowy, osobiście realizującej zamówienie.

- Projekt stałej organizacji ruchu, przed zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz zaopiniowaniem w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku (w razie konieczności) Wykonawca uzgodni w Wydziale Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Świdnik.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami w pasie drogowym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Tytuł, nazwę zadania, dla Projektu budowlanego, Wykonawca uzgodni z Organem wydającym decyzję pozwolenia na budowę.

- Wykonawca wystąpi do właścicieli sieci o wydanie warunków do projektowania, w tym także na odprowadzenie wód deszczowych i oświetlenie.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu budowlanego (pkt. 5.2.1) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, II oraz V, egzemplarza Starostwa Powiatowego – egz. III, egzemplarza Nadzoru Budowlanego – egz. IV (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy komplet Projektu wykonawczego (pkt. 5.2.2) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, – egz. I, II oraz III, (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM A) z Projektem budowlanym i Projektem wykonawczym danej branży (TOM).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I Projektu budowlanego opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze Projektu budowlanego opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego”, „Egz. V – Inwestora” - powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz Pozostałej Dokumentacji projektowej pkt. 5.2.3, Przedmiarów robót pkt. 5.2.4, Kosztorysów inwestorskich pkt 5.2.5, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 5.2.6, należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: Pozostałej Dokumentacji projektowej (pkt. 5.2.3), Przedmiarów robót (pkt. 5.2.4), Kosztorysów inwestorskich pkt 5.2.5, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 5.2.6, należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

- Wszelkie kserokopie elementów projektów i uzgodnień (np. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

- Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane (numeracja z uwzględnieniem stron czystych).

- Pierwsza strona Projektu budowlanego powinna zawierać spis Projektantów i Sprawdzających wszystkich branż wraz z podpisami.

- Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta i Sprawdzającego, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

  - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej (1szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną Projektu budowlanego, odzwierciedla dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Projektu budowlanego w wersji papierowej

- Wersję elektroniczną odzwierciedlającą dokładnie Dokumentację w wersji papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.doc

b)rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls;

e) Przedmiary robót w formacie *.doc lub *.xls i *.ath.

2.3)	Obie wersje Dokumentacji Wykonawca zapisze w osobnych folderach, w których stworzy: grupę folderów na podstawie struktury z pkt 5.2.1, z pkt 5.2.2 i z pkt. 5.2.3 oraz folder, w którym umieści w podfolderach: Informacje BIOZ, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie (i Zbiorcze zestawienie kosztów), Szczegółowe specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik - stanowi załącznik do w/w programu funkcjonalno-użytkowego.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, które stanowią pas drogowy ul. Drewnianej (na odcinku od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II oraz na odcinku od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi 	ekspresowejS 12) wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

- Aktualną mapę do celów projektowych pozyska Wykonawca,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

- Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Wykonawca opracuje, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy oraz Projekt stałej organizacji ruchu, na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500, na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24),

- Wykonana Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji, powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.3),

- Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych,

- Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące przedmiarowania

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca przekaże materiały rozbiórkowe należące do właścicieli przyległych posesji, ich właścicielom”.

5.2 Dotyczące technologii robót

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod jezdnią zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podłoża gruntowego koryta drogowego Is ≥ 1.0

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

- Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1  Branża drogowa

- Konstrukcję jezdni przyjąć dla kategorii KR2.

- Grubości warstw konstrukcyjnych zostaną obliczone na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i przyjętej grupy nośności podłoża gruntowego.

- Zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy, w tym na szerokości pasa drogowego, obejmuje: przekopanie trawników, humusowanie, torfowanie, obsianie trawą.

- Wykonać przekroje poprzeczne ulicy (w granicach pasa drogowego) w osiach wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych, z podaniem rzędnych w punktach charakterystycznych.

- Wykonać przekroje poprzeczne ulicy (w granicach pasa drogowego), nie rzadziej, niż co 20m.

- Podać rzędne wszystkich zjazdów indywidualnych w osi na krawędzi jezdni i granicy pasa drogowego (teren lub utwardzona nawierzchnia).

- Rozwiązania wysokościowe dowiązać do jezdni i chodników ul. Rejkowizna, Al. Jana Pawła II, drogi serwisowej drogi ekspresowej S12, istniejących dróg nieutwardzonych i przede wszystkim do istniejących zjazdów indywidualnych i dojść do przyległych posesji.

6.1.1  Oznakowanie pionowe

- Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

- Tarcze znaków drogowych małe, powinny być wykonane z blachy 	stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi 	krawędziami na całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco - 	montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu II-go (charakterystyczny wygląd plastra miodu),

6.1.2 Oznakowanie poziome:

- Oznakowanie powinno być wykonane w technologii grubowarstwowej w kolorze białym na nawierzchni bitumiczne,

- Oznakowanie powinno być wykonane w technologii cienkowarstwowej w kolorze białym na nawierzchni z kostki betonowej.

6.2  Branża sanitarna

- Odprowadzenie wód deszczowych rurami z tworzyw sztucznych lub żywic i włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie.

- Odwodnienie powierzchniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i/lub do projektowanych studni chłonnych z separatorami poprzez wpusty uliczne przyłączone do sieci przykanalikami.

- Wpusty deszczowe żeliwne z osadnikiem o wysokości min. 1,0 m wraz 
z przykanalikami z rur z tworzywa sztucznego.

  - Branża elektryczna

- Wykonać projekt oświetlenia ulicznego ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) ok. 680,0 m. Wykonać projekt oświetlenia ulicznego ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) ok. 740,0 m. Wybór klasy oświetlenia dokonać zgodnie  z wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia dróg zawartymi w normie PN – EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”.

- Zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe bez szwu o wysokości całkowitej min. 7 m, anodowane (o minimalnej grubości anody 20) na kolor grafitowy o średnicy przy podstawie ok. fi 180 mm i grubości ścianki min. 4 mm. Podstawa słupa o wymiarach min. 300 * 300 z tłoczonej blachy o grubości min. 8 mm. Słup mocowany do fundamentu za pomocą śrub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuki śrub w wersji „zrywalnej”. Wysięgnik aluminiowy słupa anodowany (o minimalnej grubości anody min. μm 20) na kolor grafitowy.

- Fundament słupa betonowy prefabrykowany stabilizowany, dostosowany do typu słupa.

- Oprawa oświetleniowa w II klasie izolacji min. IP65. Oprawa typu LED o dużej efektywności  świetlnej całej oprawy.

- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi z PGE Dystrybucja S.A.

- Warunki przyłączenia, wzór umowy z PGE Dystrybucja S.A. i szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Kable oświetlenia ulicznego na całej długości zaprojektować w rurze ochronnej oraz przewidzieć dodatkową rurę ochronną fi 75 na całej długości oświetlenia ulicznego.