PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Modernizacja chodników w rejonie placu zabaw pomiędzy ul. Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Al. lotników Polskich w Świdniku

ADRES:

ul. Piłsudskiego - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

| 71322000-1 45100000-8 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45200000-9 45230000-8 45233120-6 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie budowy dróg |

OPRACOWAŁ:							    ZATWIERDZIŁ:

Dominik Pastusiak	Inspektor WIN

Świdnik, lipiec 2021

CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa

- Roboty budowlane

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

3. Dodatkowe informacje:

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6. Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie realizacja przedsięwzięcia budowlanego, realizacja remontu pod nazwą Modernizacja chodników w rejonie placu zabaw pomiędzy ul. Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Al. lotników Polskich w Świdniku” w formule „projektuj i buduj”. Planowany obiekt będzie oddany do publicznego użytkowania.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu oraz uzgodnienie go z zamawiającym, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

  - Dokumentacja projektowa

  - Realizacja robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawierać opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje normalne. Dokumentacje projektową przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.).

- Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o poniższe warunki.

    - W ramach robót budowlanych:

1. Przygotowanie terenu pod budowę w tym: rozbiórki i utylizacja istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wyprofilowanie terenu, roboty ziemne. W związku z przygotowaniem terenu budowy należy uwzględnić istniejące obiekty,  oraz istniejące sieci przebiegające w terenie.

2. Usunięcie kolizji,

3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

4. Profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy.

5. Roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów.

    - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Planowany remont nawierzchni chodników, będzie polegał na wykonaniu chodników  z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni około 950 m2 oraz chodników o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni około 385 m2.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - Modernizacja chodników w rejonie placu zabaw pomiędzy ul. Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Al. lotników Polskich w Świdniku jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2021.

Jeżeli rozwiązania projektowe wymagać będą wycinki drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w wycenie.

Elementy istniejące (takie jak np.: krawężniki, kostka, obrzeża) przebudowywane lub przylegające do inwestycji i będące w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki chodników obsługujących dojścia do placów zabaw i infrastruktury sportowo-rowerowej.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne elementy pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Projekt;

- Przedmiary robót;

- Kosztorysy Wykonawcy;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną;

- Projekt

- Projekt zagospodarowania terenu – 2 egz. wraz z Informacją BIOZ – 2 egz.

- Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

- Kosztorys Wykonawcy

- Kosztorys Wykonawcy opracować po 2 egz., z podsumowaniem wartości wszystkich kosztorysów.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

- Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive wraz z oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.doc

b)rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.xls;

e) Przedmiary robót w formacie *.xls.

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2020.1609 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.)

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w)w przepisami.

3. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz organizację ruchu na mapie do celów projektowych w skali 1:500 (wersja papierowa i elektroniczna zwektoryzowana) , na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf oraz powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.4.120)

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1 Dotyczące kosztów

Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, 	gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

4.2 Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych)

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1  Branża drogowa

- Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej gr 6cm, na podbudowie betonowej gr. Min 20cm z mieszanki związanej hydraulicznie C5/6.

- Nawierzchnia chodnika obramowana obrzeżem betonowym czerwonym 6x20x100.

- Nawierzchnia chodników bitumiczna AC 5S 50/70 gr. 5cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa C90/3 gr. 20cm i podbudowie pomocniczej z mieszanki związanej hydraulicznie C1,5/2 gr. min. 15cm.

- Nawierzchnia chodnika obramowana obrzeżem betonowym czerwonym 6x20x100.

- Wykonać humusowanie i obsiew trawą terenu przyległego zniszczonego w czasie prac budowlanych w odległości min 1m.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejących chodników oraz wejść obiektów sportowo-rowerowych.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty

  - Istniejące obiekty nie figurują w rejestrze zabytków.

Zał: Załącznik graficzny.