PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Interaktywna ścieżka edukacyjna

ADRES:

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Jarzębinowa 6

21-040 Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71220000-8 | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- |

| 45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Maciej Olechnowicz

Świdnik wrzesień 2017

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4. Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. Dokumentacja projektowa

5.2. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

5.3. Roboty budowlane

5.4 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.5 Wymagania dotyczące formy opracowania

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

Załącznik do PFU:

1. Opis zamawianych urządzeń

2. Proponowany teren lokalizacji urządzeń

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą „Interaktywna ścieżka edukacyjna”

1.1.Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja

a) dokumentacja projektowa

b) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

2) Roboty budowlane

1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do wykonania robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1) Wymagane prawem opinie i uzgodnienia

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3) Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych oraz pozyskanie braku sprzeciwu organu wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

1.4. Roboty budowlane

1) Przygotowanie terenu, roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia i inne, wywóz gruzu i ziemi oraz uprzątnięcie terenu

2) Montaż urządzeń:

1. Tarcza Newton’a o wys. min. 130 cm

2. Kołyska Newton’a o wys. min. 160 cm i szer. min 150 cm

3. Armata powietrzna

4. Pętla śmierci o wys. min. 160 cm

5. Trzy wahadła o wys. min. 160 cm i szer. min. 150 cm

3) Tabliczki z opisem działania urządzeń i objaśnieniem zjawiska fizycznego demonstrowanego przez urządzenie – po 1 szt. dla każdego urządzenia

4) Tablica z regulaminem

a) minimalna wysokość 170 cm

b)	na tablicy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze ścieżki, numer telefonu zarządcy terenu oraz numery telefonów alarmowych

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Określone w Opisie zamawianych urządzeń stanowiącym załącznik do 1 do niniejszego PFU

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne – „Interaktywna ścieżka edukacyjna” jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2017.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem projektu jest zagospodarowanie dziedzińca szkolnego i stworzenia w nim przestrzeni
rekreacyjno-edukacyjnej. W związku z tym, w ramach „Budżetu Obywatelskiego” zaproponowano stworzenia na terenie dziedzińca szkolnego „Interaktywnej ścieżki edukacyjnej”.

Budowa szkolnego parku nauki była inspirowana takimi obiektami jak „Park doświadczeń
fizycznych” w Ogrodzieńcu http://www.park-ogrodzieniec.pl/nasze-atrakcje/park-doswiadczenfizycznych_

2,3.html, czy „Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema” w Krakowie

http://www.ogroddoswiadczen.pl/instalacje-interaktywne.

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. Dokumentacja projektowa

a) Dokumentacja projektowa zgodna z obowiązującymi przepisami prawa – 3 egzemplarze

b) Dokumentacja projektowa  w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf (na pendrive)

5.2. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przekaże Wykonawcy

5.3. Roboty budowlane

1) Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, pozyskany brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych oraz zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa.

2) Użyte do wykonania materiały, wyroby budowlane i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty bezpieczeństwa gwarantujące, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność wykonanych i zamontowanych urządzeń sportowych z normą EN 16630:2015.

3) Wykonawca sporządzi swoim staraniem i na swój koszt geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

4) Wykonawca opracuje Instrukcję konserwacji, użytkowania i ochrony Interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz regulamin korzystania z obiektu

5) Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie konserwacji, użytkowania, i ochrony obiektu (protokół szkolenia)

5.4 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa jest kompletna, uzgodniona z właściwymi instytucjami, opracowana zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami prawa.

5.5 Wymagania dotyczące formy opracowania

Dokumentację projektową Wykonawca opracuje w wersji papierowej i jednobrzmiącej wersji elektronicznej

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik

2) Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 r.

3) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie i przekaże Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j)

oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. Zamawiający nie posiada poniższych dokumentów, które jest zobowiązany pozyskać Wykonawca swoim staraniem:

a) aktualną mapę do celów projektowych (zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej)

b) wypis i wyrys z rejestru gruntów

c) wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego