Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Projekt „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Dokumentacja projektowa – Teren zielony obszaru Brzeziny I i II

ADRES:

ul. Spadochroniarzy, ul. Hryniewicza, ul. Wyszyńskiego,
ul. Kusocińskiego – Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Klasa

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria

| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| 45112711-2 | Roboty w zakresie kształtowania parków |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45233162-2 | Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych |

OPRACOWAŁ:	ZATWIERDZIŁ:

Andrzej Kukawski			inspektor ds. obsługi inwestycji

Maciej Olechnowicz

Świdnik, luty 2017

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1 	Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 	Dokumentacja projektowa

1.3 	Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 	Nadzór autorski

2. 	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1	  	Rozwiązania sytuacyjne skrzyżowań

3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. 	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. 	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

5.2 	Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej

5.2.1.1 	Projekt budowlany i wykonawczy

5.2.1.2 	Pozostała dokumentacja projektowa

5.2.2 	Przedmiar robót

5.2.3 	Kosztorys inwestorski

5.2.4 	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5.2.5 	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

5.3 	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.4 	Wymagania dotyczące formy opracowania

5.5 	Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.		Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
 	wynikającymi z odrębnych przepisów

2. 		Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
 	nieruchomością na cele budowlane

3. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót
 	budowlanych

4. 	Dodatkowe informacje

5. 	Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 	Dotyczące przedmiarowania

6. 	Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1 	Branża drogowa

6.2 	Branża budowlana

6.3	Branża elektryczna

6.4	Branża sanitarna

6.5	Branża zieleniarska

6.6	Mała architektura

Załączniki:

1. Mapa z granicami opracowania – Teren 1                         2. Mapa z granicami opracowania – Teren 2

3. Mapa z granicami opracowania – Teren 3                         4. Schemat oświetlenia planowanego do wymiany

5. Plan sytuacyjny – Teren 1                                                  6. Plan sytuacyjny – Teren 2

7. Plan sytuacyjny – Teren 3

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą Projekt „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz uzyskanie na jej podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę.

Zadanie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa,

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar robót.

- Nadzór autorski.

1.2 Dokumentacja projektowa:

1)	Inwentaryzacja dendrologiczna,

2)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, w tym plan nasadzeń drzew
i krzewów,

3)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

4)	Projekt budowlany, w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu,

b)	Projekt wykonawczy budowy ciągów pieszych,

c)	Projekt wykonawczy budowy ścieżek rowerowych,

d) Projekt wykonawczy budowy oświetlenia parkowego,

e) Projekt wykonawczy budowy wodotrysku, wraz z projektami branżowymi instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, utwardzeniem podłoża oraz pozostałymi systemami i układami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji,

f)	Projekt wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci (w przypadku wystąpienia kolizji),

5) Przedmiar,

6) Kosztorys inwestorski,

7)	Informacja BIOZ.

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1)	Wszystkie wymaganych prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3)	Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów),

4)	Wnioski i decyzje pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i brak sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie, w imieniu Zamawiającego.

1.4 Nadzór autorski

a) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

1) Założenia do dokumentacji projektowej:

1.1)	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, zlokalizowanej między
	ul. Spadochroniarzy a Al. Lotników Polskich – Teren 1 (Ekologiczny System Obszarów
 	Chronionych – ESOCH zał. 1) uwzględniającej:

a)	budowę ciągów pieszych,

b)	budowę ścieżek rowerowych,

c)	budowę oświetlenia parkowego,

d)	montaż małej architektury,

e)	nasadzenia zieleni,

f)	przesadzenia drzew kolidujących z inwestycją,

1.2)	Stworzenie parku miejskiego, zlokalizowanego między budynkiem Przychodni i Zespołu
	Szkół nr 2 a ul. Wyszyńskiego – Teren 2 (zał. 2), uwzględniającego:

a)	budowę ciągów pieszych,

b)	budowę ścieżek rowerowych,

c)	budowę oświetlenia parkowego,

d)	budowę wodotrysku,

e)	montaż małej architektury,

f)	nasadzenie zieleni,

g) przesadzenia drzew kolidujących z inwestycją

1.3)	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, zlokalizowanej na terenie zielonym
 	między osiedlami Brzeziny I i II oraz od ul. Hryniewicza do ul. Wyszyńskiego – Teren 3
 	(Ekologiczny System Obszarów Chronionych – ESOCH, zał. 3), uwzględniającej:

a)	budowę ciągów pieszych,

b)	budowę ścieżek rowerowych,

c)	budowę oświetlenia parkowego,

d)	montaż małej architektury,

e)	nasadzenia zieleni,

f)	przesadzenia drzew kolidujących z inwestycją

1.4)	Przebieg ścieżek rowerowych należy zaprojektować zgodnie z Miejscowym Planem
 	Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik i Koncepcją układu ścieżek
 	rowerowych w Świdniku,

1.5)	W projekcie należy uwzględnić planowaną budowę drogi dojazdowej do budynku
 	Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 	Miasta Świdnik,

1.6)	Dokumentacja projektowa w zakresie robót budowlanych i modernizacji infrastruktury
 	technicznej i sanitarnej musi uwzględniać przystosowanie do potrzeb osób
 	niepełnosprawnych – zasada uniwersalnego projektowania zgodnie z Wytycznymi MiiR
	w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
 	osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn w
 	ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r., a w przypadku
 	aktualizacji wytycznych – z dokumentem obowiązującym w okresie realizacji niniejszej
 	umowy.

1.7)	Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z uwzględnieniem założeń
  	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
 	Oś priorytetowa 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji
 	Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, które znajdują się na stronie
 	Serwisu Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego:

http://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html.

2) Parametry określające zakres przedmiotu zamówienia:

  - teren objęty opracowaniem ok. 6,5 ha,

  - zakładana długość ścieżki rowerowej ok. 984,0 m,

  - przecięcie ścieżki rowerowej z ul. Hryniewicza (dwa razy) i z ul. Wyszyńskiego,

  - ścieżka rowerowa dwukierunkowa,

  - chodniki szerokości min. 2,0 m,

  - wymiana oświetlenia od ul. Racławickiej do budynku Zespołu Szkół nr 2 (zał. 4) – 5 szt.,

  - wodotrysk o średnicy ok. 8,00 m,

  - kosze na śmieci min. 20 szt.,

  - kosze na psie odchody min. 5 szt.,

  - stojaki na rowery min. 12 szt.,

  - zakładana ilość przesadzanych drzew, ok. 150 szt..

3) Założenia do inwentaryzacji dendrologicznej i  	projektu zagospodarowania terenu
w zakresie zieleni:

a)	Inwentaryzacja dendrologiczna zawierająca: część opisową, w tym tabelaryczny spis drzew i krzewów (obejmujący liczbę porządkową odpowiadającą numerowi z planszy rysunkowej, nazwę gatunkową, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm, pierśnicę, średnicę korony, wysokość, powierzchnię krzewów, wiek drzewa, stan zdrowotny, proponowane zabiegi pielęgnacyjne) oraz część rysunkową na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

b)	Określenie przedziału norm i udziału procentowego gatunków traw przeznaczonych do wysiewu.

c)	Określenie norm i minimalnych wielkości dla sadzonek projektowanych roślin.

d)	Uwzględnienie odtworzenia trawników po robotach budowlanych.

e)	Uwzględnienie zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami w obrębie prac budowlanych.

f)	Uwzględnienie pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym

g)	Prace pielęgnacyjne w koronach drzew powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne – Projekt „Zielony LOF” w Świdniku jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2017.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zasady uniwersalnego projektowania zgodnie Wytycznymi MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obszar opracowania obejmuje tereny położone w centralnej części Miasta Świdnik: od ul. Hryniewicza, wzdłuż ul. Wyszyńskiego, do ul. Racławickiej oraz należące do Ekologicznych Systemów Obszarów Chronionych (ESOCH) – od ul. Kusocińskiego do ul. Wyszyńskiego i na rogu ul. Spadochroniarzy i Lotników Polskich, stanowiące działki o nr ewid.: 1659/1, 1659/2, 1285/10, 1286/2, 1307/2, 1306/2, 1306/4, 1298/2, 1825, 1826/6, 1826/5, 1826/4, 1826/3, 1831, 1839, 1307/3, 1308/3, 1348, 1361/5, 1848/2, 1848/1, 1850/2, 1850/3, 1849/1, 1849/2, 1850/1, 1375, 1373/5, 1374/10, 1862, 1861, 1502, 1503/2, 1504/8, 1589/8, 1589/5, 1589/7, 1509/43. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnika przeznaczony jest pod tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny sportu i rekreacji (Us), dróg zbiorczych (KDZ-P), dróg lokalnych (KDL-G), tereny parkingów i garaży (KS) i tereny urządzeń elektroenergetycznych (E).

Rewitalizacja obszaru przyczyni się do efektywnej ochrony różnorodności biologicznej i cennych pod względem przyrodniczym terenów Ekologicznych Systemów Obszarów Chronionych (ESOCH), poprzez nasadzenia roślinności mającej znaczenie jako schronienie i pokarm dla owadów i ptaków. Obszar zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych oraz udostępniony mieszkańcom miasta i turystom, przyczyniając się tym samym do wzrostu liczby odwiedzin terenu i promowania aktywnych form wypoczynku.

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2 Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Projekt budowlany i wykonawczy (wszystkie branże) – zgodnie z pkt 5.2.1.1.

- Pozostała dokumentacja projektowa – zgodnie z pkt 5.2.1.2.

- Przedmiary robót – zgodnie z pkt 5.2.2.

- Kosztorysy inwestorskie – zgodnie z pkt 5.2.3.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie z pkt 5.2.4.

- Informacja BIOZ – zgodnie z pkt 5.2.5.

5.2.1.1 Projekt budowlany i wykonawczy

- TOM I – Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Świdniku).

- TOM II – Projekt wykonawczy ciągów pieszych i ścieżki rowerowej – 5 egz.

- TOM IIA – Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 5 egz.

- TOM III – Projekt wykonawczy oświetlenia – 5 egz.

- TOM IIIA – Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

- TOM IV – Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej – wodotrysku – 5 egz.

- TOM IVA – Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

- TOM V – Projekt wykonawczy branży sanitarnej (wod-kan) – wodotrysk – 5 egz.

- TOM VA – Informacja dotycząca BIOZ branży sanitarnej – 5 egz.

- TOM VI – Projekt wykonawczy budowy wodotrysku – 5 egz.

- TOM VIA – Informacja dotycząca BIOZ branży budowlanej – 5 egz.

- TOM VII – Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 5 egz.

- Projekty wykonawcze ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 5 egz.

5.2.1.2 Pozostała dokumentacja projektowa

- Inwentaryzacja dendrologiczna – 3 egz.

- Plan nasadzeń drzew i krzewów  (może być opracowany razem z Projektem zagospodarowania terenu w zakresie zieleni) – 3 egz.

5.2.2 Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu budowlanego i wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.1

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.2.3 Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski opracować metodą kalkulacji uproszczonej po 2 egz. wraz z Przedmiarami robót (pkt 5.2.2), oddzielnie dla każdego TOMU Projektu budowlanego i wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.1, z podsumowaniem wartości wszystkich Kosztorysów inwestorskich.

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Ceny jednostkowe wg średnich krajowych, na podstawie biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- W przypadku braku podstaw wyceny w KNNR przyjmować nakłady z KNR przyjmując: stawki i ceny czynników produkcji – wg informacji o cenach materiałów oraz stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy. Koszty pośrednie – jak przyjęte do wyliczenia cen jednostkowych wydawnictwa SEKOCENBUD.

5.2.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu budowlanego i wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.1

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.2.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
 	z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
 	zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
 	1126).

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (Zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, konstrukcje, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie budowlanym
i wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- W celu kontroli zaawansowania prac projektowych, co najmniej 1 raz w miesiącu odbywać się będą cykliczne spotkania Zamawiającego z Wykonawcą.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Projekt zagospodarowania zieleni, Wykonawca uzgodni w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

- Projekt budowlany i wykonawczy budowy ścieżek rowerowych, Wykonawca uzgodni w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

- Wykonawca wystąpi do właściciela sieci o wydanie warunków do projektowania, w tym także na podłączenie do oświetlenia.

5.4 Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu budowlanego i wykonawczego (pkt 5.2.1.1) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, II oraz V, egzemplarza Starostwa Powiatowego – egz. III, egzemplarza Nadzoru Budowlanego – egz. IV (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego i wykonawczego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM ...) z Projektem budowlanym i wykonawczym danej branży (TOM ...).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego”, „Egz. V – Inwestora” – powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz Pozostałej dokumentacji projektowej (pkt 5.2.1.2), Przedmiarów robót (pkt 5.2.2.), Kosztorysów inwestorskich (pkt 5.2.3.), Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (pkt 5.2.4.), należy obłożyć
w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: Pozostałej dokumentacji projektowej (pkt 5.2.1.2), Przedmiarów robót (pkt 5.2.2.), Kosztorysów inwestorskich (pkt 5.2.3.), Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (pkt 5.2.4.), należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości.

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie Narady Koordynacyjnej) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak
w oryginale).

- Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane (numeracja z uwzględnieniem stron czystych).

- Pierwsza strona projektu budowlanego powinna zawierać spis Projektantów i Sprawdzających wszystkich branż wraz z podpisami.

- Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta i Sprawdzającego, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

  - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „Dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b) rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla AutoCAD 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls;

e) Przedmiary robót w formacie *.doc  i *.ath.

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach, w których stworzy grupę folderów na podstawie struktury z pkt 5.2.1.1, z pkt 5.2.1.2.,
a w grupie folderów z pkt 5.2.1.1., utworzy podfoldery, w których umieści: Projekty budowlane i wykonawcze, Informacje BIOZ, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, Szczegółowe specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnika.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w zakres inwestycji.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

- Aktualną mapę do celów projektowych pozyska wykonawca.

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca.

- Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca.

- Obszar opracowania nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt budowlany i wykonawczy, wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500, na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

- Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

- Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące przedmiarowania

W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

- Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1 Branża drogowa

1) Ścieżki rowerowe

- Ścieżki rowerowe dwukierunkowe.

- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z asfaltu. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podsypce piaskowej.

- Odwodnienie ścieżki rowerowej i chodników poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

- Ścieżka rowerowa:

Teren 1 – Ścieżkę rowerową zaprojektować od Al. Lotników Polskich do
ul. Spadochroniarzy.

Teren 2 – Ścieżkę rowerową zaprojektować od ul. Racławickiej, wzdłuż istniejącego chodnika do końca ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 od strony zachodniej, która łączyć się będzie ze ścieżką rowerową zaprojektowaną na Terenie 3. Ścieżkę rowerową zaprojektować od istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wyszyńskiego prowadząc przez przejście dla pieszych, a następnie wzdłuż istniejącego chodnika przy
ul. Wyszyńskiego, następnie wzdłuż istniejącego chodnika łączącego chodnik przy
ul. Wyszyńskiego z istniejącym chodnikiem wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 od strony zachodniej.

Teren 3 - Ścieżkę rowerową zaprojektować od chodnika przy ul. Kusocińskiego do ul. Hryniewicza. Przejazd ścieżki rowerowej przez ul. Hryniewicza zaprojektować w miejscu istniejącego progu zwalniającego, wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 do istniejącego chodnika. Następnie wzdłuż chodnika do chodnika na rogu ul. Wyszyńskiego i ul. Hryniewicza, przez przejście dla pieszych na ul. Hryniewicza oraz przejście dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego i połączyć z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Wyszyńskiego.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej.

2) Chodniki

- Zaprojektowanie układu ciągów pieszych:

Teren 1 – Zaprojektować trzy główne ciągi komunikacyjne o szer. 2,00 m
o nawierzchni uzgodnionej z Zamawiającym, jeden wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej, drugi we wschodniej oraz trzeci w południowej części terenu. Zaprojektować ciągi boczne o szer. 2,00 m, o zróżnicowanej nawierzchni (uzgodnionej z Zamawiającym), w miejscach istniejącego drzewostanu, łączące się z ciągami głównymi. W północno-wschodniej części zaprojektować plac o pow. ok. 120,00 m2 służący do odpoczynku, połączony z głównymi ciągami. W południowo-zachodniej części zaprojektować strefę rehabilitacyjno-rekreacyjną o pow. ok. 200,00 m2, przylegającą do ciągu południowego.

Teren 2 – Zaprojektować ciągi o szer. 2,00 m, o zróżnicowanej nawierzchni
(uzgodnionej z Zamawiającym) w miejscach obecnych wydeptów, łączące istniejący chodnik przy ul. Wyszyńskiego z istniejących chodnikiem przy budynku Zespołu Szkół nr 2.

Teren 3 – Zaprojektować ciągi o szer. 2,00 m, o zróżnicowanej nawierzchni
(uzgodnionej z Zamawiającym) w miejscach obecnych wydeptów, komunikujące osiedle Brzeziny I z osiedlem Brzeziny II.

- Wymiana nawierzchni istniejącej chodników z płyt chodnikowych na kostkę brukową betonową na terenie od ul. Kusocińskiego do ul. Hryniewicza, dł. ok. 252,00 m.

- Wymiana nawierzchni asfaltowej istniejącego ciągu pieszego od ul. Racławickiej do budynku Zespołu Szkół nr 2 na kostkę brukową betonową.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej.

6.2 Branża budowlana

a) Wodotrysk z dyszami umiejscowionymi na poziomie terenu

b) Średnika ok. 8,00 m

6.3 Branża elektryczna

- Oświetlenie parkowe na słupach aluminiowych anodowanych, wysokości 4,5-5 m. Oprawy typu LED koloru grafitowego.

- Wymiana oświetlenia od ul. Racławickiej do budynku Zespołu Szkół nr 2 (zał.4).

- Oświetlenie fontanny usytuowane w poziomie gruntu. Oprawy typu LED RGB.

- Zasilanie z istniejących szafek oświetleniowych (Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego).

- Kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych (PCV z kręgu) o średnicy nie mniejszej niż  75 mm.

6.4 Branża sanitarna

Teren 2 – W północnej części przewidzieć wodotrysk z miejscami do siedzenia, w formie okręgu. Dysze usytuowane w poziomie gruntu.

6.5 Branża zieleniarska

Na obszarze ESOCH preferuje się wszelkie formy wzbogacania ekologicznego poprzez nasadzenia różnych form zieleni ozdobnej w tym zwłaszcza zadrzewień, które należy realizować w systemie gniazdowym w taki sposób, aby nie utrudniały one przewietrzania głównego korytarza nawiewu jakim jest rozległa sucha dolina. Preferuje się również wprowadzenie roślinności średniej i niskiej w postaci roślin krzewiastych, bylin i łąk kwietnych. Wśród projektowanych gatunków powinny znaleźć się rośliny mające znaczenie jako schronienie oraz pokarm dla ptaków i owadów zapylających (zał. 1, zał. 3).

- Poza strefą ESOCH planowana jest budowa parku, gdzie sugerowane jest zastosowanie drzew wysokich w celu zapewnienia w dłuższej perspektywie cienia oraz nasadzeń roślinności niskiej o dużych walorach ozdobnych (zał. 2).

- W przypadku zaistnienia kolizji z planowaną inwestycją, przesadzenie drzew istniejących (zał. 1, zał. 3).

- Teren 2 – W południowej części przewidzieć kaskadowe siedziska oraz nowe 	nasadzenia w postaci drzew w betonowych okręgach z miejscami 	do siedzenia na 	około.

- Teren 3 – Pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi, przewidzieć 2 szt. 	labiryntów z żywopłotu.

6.6 Mała architektura

- Teren 1 – W miejscach sytuowania stref odpoczynku wraz z ławkami, przewidzieć
 	pergole.

- Teren 2 – W miejscach sytuowania stref odpoczynku wraz z ławkami, przewidzieć
 	pergole.

- Teren 3 – W pobliżu ul. Wyszyńskiego zaprojektować plac zabaw dla dzieci o średnicy
 	ok. 45,00 m o zróżnicowanej nawierzchni naturalnej. W sąsiedztwie z ul. Akacjową,
 	pomiędzy dwoma głównymi ciągami komunikującymi osiedla zaprojektować linowy
 	plac zabaw dla dzieci wyposażony m.in. w trampolinę. Na obszarze zalewowym,
 	w sąsiedztwie ul. Wiśniowej przewidzieć drewniane kładki usytuowane ponad
	terenem oraz drewniany pomost usytuowany nad zagłębieniem terenu wraz
	z ławkami. W miejscach sytuowania stref odpoczynku wraz z ławkami, przewidzieć
 	pergole.

- Kosze na psie odchody wyposażone w podajniki na worki, trwale zamocowane do podłoża, zlokalizowane na całym obszarze opracowania.

- Stojaki na rowery z możliwością przypięcia ramy i obu kół, trwale zamocowane do podłoża.