Załącznik nr 1a do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego ”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Grupa:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Justyna Harasymiuk	Inspektor WIZ (branża sanitarna)

Świdnik, wrzesień 2018

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy,

5.2 Przedmiar robót,

5.3 Kosztorys inwestorski,

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.8 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

3. Dodatkowe informacje.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- aktualizacja projektów budowlano – wykonawczych dla zadania inwestycyjnego 	„Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie 	Miejskiej Świdnik”

- nadzór autorski wielobranżowy

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja

a) Dokumentacja projektowa,

b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) Kosztorys inwestorski,

2) Nadzór autorski

1.2 Dokumentacja projektowa:

- aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego oczyszczalni wód deszczowych – branża technologiczna i konstrukcyjna wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych;

- aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika retencyjnego- branża  technologiczna i konstrukcyjna wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych;

- aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego rowu odpływowego oraz operaty wodno-prawne – branża melioracyjna wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych;

- aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego kanału dopływowego – branża technologiczna i konstrukcyjna wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych;

- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego drogi dojazdowej/technicznej do oczyszczalni wód deszczowych wraz z  zagospodarowaniem terenu – branża drogowa wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych ;

- badania geotechniczne;

- Przedmiary robót dotyczące wszystkich zaktualizowanych projektów budowlano- wykonawczych wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich;

- Informacja BIOZ.

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania                           i uzgodnienia

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3) Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

4) Wniosek i pozwolenie na budowę w części dotyczącej zmian ze względu na aktualizację projektów pod kątem obowiązujących przepisów.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej – wszystkie branże - na  „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej w Świdnik” opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego  w 2004 r oraz decyzji - pozwolenia na budowę wydanej przez Starostwo Powiatowe w Świdniku w dniu 13.03.2008r.

tj:

- budowę oczyszczalni wód deszczowych wraz z rurociągami wylotowymi do zbiornika retencyjnego,

- budowę zbiornika retencyjnego wraz z wylotem w postaci mnicha o średnicy DN 900, zastawką i rurociągiem DN 1000

- budowę dróg dojazdowych i manewrowych

- budowę kolektora z usunięciem kolizji oraz z renowacja rowu S-F

Inwestor jest w trakcie realizacji budowy kolektora deszczowego. Projekty: oczyszczalni wód deszczowych, zbiornika retencyjnego wraz z mnichem oraz rów S-F odprowadzający oczyszczone wody deszczowe do rzeki Stawek – Stoki -  wymagają aktualizacji pod kątem obecnie obowiązujących  przepisów. Ponadto wymagania stawiane dokumentacjom technicznym w 2004 r nie obejmowały opracowania specyfikacji technicznych- które są zakresem przedmiotu  zamówienia.

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie  Miejskiej w Świdniku” jest ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2020.

4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Opracowana aktualizacja projektów budowlanych i  wykonawczych pod kątem obowiązujących przepisów finalnie doprowadzi do stanu - że odprowadzane ścieki opadowe będą spełniały warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984). Zgodnie z ww. rozporządzeniem wody opadowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych. - tak jak założenia w projekcie opracowanym w 2004 r

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Projekt budowlany i wykonawczy

Aktualizacja dokumentacji projektowej powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Zaktualizowany projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Przedmiar robót

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.)

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.3	Kosztorys inwestorski

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Ceny materiałów, stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu budowlanego jednostkowe należy przyjąć średnie krajowe wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- Należy zestawić wszystkie poszczególne kosztorysy branżowe w tabeli z podziałem na branże i wyliczeniem wartości zbiorczej netto, VAT i brutto. Wskazać datę opracowania i opatrzyć podpisami osób opracowujących.

5.4	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.5	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.6	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne i projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym

- Projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

5.7	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy egzemplarz (komplet) Projektu budowlanego należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz oznaczyć jako egzemplarz Inwestora (I, II oraz V), Starostwa Powiatowego (III), Nadzoru Budowlanego (IV) i w każdym zamieścić spis zawartości.

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM A) z Projektem budowlano-wykonawczym danej branży (TOM).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego”, „Egz. V – Inwestora” - powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

5.8 Wymagania dodatkowe

- Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i jednobrzmiącej z nią wersji elektronicznej (1szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny          („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

- Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

- Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls

e) Przedmiary robót w formacie *.doc lub *.xls

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

a) Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik.

b) Środki finansowe przeznaczone na wykonanie „Aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego ” zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

a) Aktualną mapę do celów projektowych pozyska Wykonawca,

b) Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

c) Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca,

d) Istniejące obiekty nie figurują w rejestrze zabytków,

e) Zamawiający posiada dokumentację projektową wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę na zadanie pn. „ Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik”.

Załącznik:

- Kopia dokumentacji projektowej

- Kopia decyzji pozwolenia na budowę