Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Modernizacja ul. Zuchów w Świdniku”

ADRES:

ul. Zuchów - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Grupy, klasy, kategorie: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Mariusz Leniak	Inspektor WIZP

Świdnik, wrzesień 2020

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Charakterystyka stanu istniejącego

2.2 Zakres planowanych robót

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej

5.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6.  Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

7.  Wymagania dotyczące formy opracowania

8.  Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

4. Dodatkowe informacje

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące przedmiarowania

5.2 Dotyczące technologii robót

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1 Branża drogowa

6.2 Oznakowanie pionowe

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych pod nazwą „Modernizacja ul. Zuchów w Świdniku”.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja uproszczona remontu (modernizacji):

- projekt wykonawczy remontu,

- opinie, uzgodnienia,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- Roboty budowlane

1.2 Dokumentacja projektowa:

1)	Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do określenia zakresu i ilości niezbędnych do wykonania robót remontowych ulicy na długości ok. 152 m.

2)	Projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający planowany postęp robót drogowych z zapewnieniem dostępu do przyległych posesji dla mieszkańców i innych użytkowników w tym służb komunalnych.

3)	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1)	Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem

3)	Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie dokona Zamawiający.

1.4 Roboty budowlane

Roboty budowlane remontowe wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę

i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Charakterystyka stanu istniejącego

| Odcinki ulicy (długość odcinka) | Klasa odcinka drogi wg planu | Oznaczenie terenów przyległych wg planu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Str. lewa | Str. prawa |
| Zuchów Urządzona, na remontowanym odcinku przekrój uliczny, nawierzchnia bitumiczna. dł. 152 m, pow. ok. 965 m2, szer. 5,5 m zakończony placem nawrorowym | KDD-G | MN | MN |

2.2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

a) Długość ulicy – ok. 152 m,

b) Zakładana powierzchnia nawierzchni do remontu – ok. 965 m².

c) Krawężniki typu lekkiego – ok. 310 m2,

- Roboty rozbiórkowe: rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową z oporem, rozebranie nawierzchni zjazdów indywidualnych w zakresie umożliwiającym dokonanie wymiany krawężników wraz z ławą betonową i oporem, odtworzenie stanu pierwotnego geometrii krawędzi jezdni w planie - odcięcie piłą mechaniczną zbędnych fragmentów nawierzchni bitumicznej, sfrezowanie nawierzchni bitumicznej wynikających z przyjętego profilu, w celu umożliwienia wykonanie pełnej grubości warstwy ścieralnej,

- Roboty ziemne: wykonanie rowka pod krawężnik na ławie betonowej z oporem, wykonanie koryta drogowego pod nawierzchnię chodnika, plantowanie skarp i korony nasypów i wykopów (kształtowanie zieleńców od krawędzi jezdni do ok. 1,5m),

- Kanalizacja: regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów, wpustów deszczowych w jezdni.

- Zieleń drogowa: przekopanie gleby, humusowanie, torfowanie, obsianie trawą w pasie zieleni na których prowadzone były roboty,

- Krawężniki: krawężnik betonowy wystający 15x30 cm koloru szarego na podsypce cem-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 (C8/10), krawężnik najazdowy 15x22 cm koloru szarego na podsypce cem-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 (C8/10),

- Konstrukcja nawierzchni:

- Jezdnia ul. Zuchów: warstwa ścieralna (nakładka) z betonu asfaltowego grub. 5cm o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śred. grub. 2cm o uziarnieniu 0/16,8mm, czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową dwóch warstw jezdni,

- W przypadku konieczności odbudowa jezdni, poprzez wyrównanie jej mieszanką mineralno-bitumiczną. Istniejącą konstrukcję nawierzchni odtworzyć przy zachowaniu nośności konstrukcji dla kategorii ruchu KR1.

- Regulacja nawierzchni istniejących zjazdów, chodników: na podsypce z grysu 2-5mm grub. 4cm

2.2	Zakres planowanych robót budowlanych

  - inwentaryzacja istniejących nawierzchni jezdni i zjazdów (w razie konieczności),

  - frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,

  - rozebranie krawężników,

  - transport materiałów z rozbiórki,

  - regulacja studzienek i wpustów kanalizacyjnych,

  - uzupełnienie podbudowy jezdni przy rozbieranych krawężnikach,

  - wykonanie krawężników,

  - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubości 7 cm,

  - przebrukowanie istniejącego progu zwalniającego wraz z utworzeniem cieku ulicznego na szerokości progu,

  - dostosowanie wysokościowe zjazdów na posesję,

  - zagospodarowanie terenu,

  - Należy zachować dotychczasowe rzędne wysokościowe poszczególnych elementów ulicy,

  - należy zachować dotychczasowe rozwiązania sytuacyjne poszczególnych elementów ulicy. Roboty budowlane nie mogą wykraczać poza granice własności Gminy Miejskiej Świdnik (pas drogowy).

3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Modernizacja ul. Zuchów w Świdniku jest ujęta w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2020.

Zamawiający zgłosi „Modernizację ul. Zuchów w Świdniku” („Remont ul. Zuchów w Świdniku”) do Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz uzyska brak sprzeciwu w zakresie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W razie konieczności (w trakcie prowadzenia robót).

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ul. Zuchów znajduje się w Świdniku na oś. Radość i posiada zabudowę jednorodzinną. Na całej długości, jest urządzona, posiada nawierzchnię bitumiczną. Istniejąca nawierzchnia jest w znacznym stopniu zdeformowana, ma widoczne ślady wieloletnich napraw. Linia krawężników nie zachowuje założonej geometrii. Krawężniki stare w większości uszkodzone; nowe ustawiono często w sposób nieprawidłowy. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody przez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Pięknej. Ul. Zuchów łączy się poprzez skrzyżowanie proste z ul. Piękną (o nawierzchni bitumicznej) i zakończona jest ślepo placem nawrotowym.

Zamawiane roboty, przewidują odtworzenie stanu pierwotnego geometrii krawędzi jezdni w planie, naprawy i wyrównanie nawierzchni istniejącej oraz wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni jezdni, w celu poprawy warunków eksploatacyjnych, odwodnienia, komfortu użytkowania, dostępności i estetyki ulicy.

5.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

a) 	Projekt wykonawczy remontu – dokumentacja uproszczona zawierająca niezbędne informacje określające zakres i parametry przedmiotu zamówienia z zachowaniem warunków dla nawierzchni drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

Projekt powinien  być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

Projekt wykonawczy – zgodnie z pkt 5.1 lit. a) - 2 egz..

5.3	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 egz. dla zakresu robót wynikającego z projektu Wykonawczego.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Wytyczne do sporządzenia Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót.

6.	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Projekt  wykonawczy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, konstrukcję, materiały i technologie w Projekcie wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

7.	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu wykonawczego – należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza.

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”,

- Wszystkie egzemplarze: pozostałej dokumentacji projektowej – Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  - należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

- Pierwsza strona projektu powinna zawierać spis Projektantów wraz z podpisami.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

- Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
	wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
	nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi
w zakres remontu (ul. Zuchów w Świdniku). Działki o nr ewidencyjnych 953/2, 954/3 i 412/1 są własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

- Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie      znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Projekt - wykonawczy wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500,

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1	Dotyczące wyceny robót drogowych

-	Nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie 
o obowiązującym prawem.

-	Materiały rozbiórkowe betonowe (typu: obrzeża, krawężniki) należące do właścicieli przyległych posesji, przekazać ich właścicielom.

-	Materiały rozbiórkowe betonowe (typu: krawężniki, ławy betonowe z oporem), należące do Gminy Miejskiej Świdnik, należy zagospodarować we własnym zakresie.

-	Materiały rozbiórkowe asfaltowe (destrukt z frezowania nawierzchni jezdni),  należy przewieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Miejskiej Świdnik do 5 km transportu.

-   Wykonanie badań laboratoryjnych

5.2	Dotyczące technologii robót drogowych

- Skropienie jezdni emulsją asfaltową – warstwę istniejącą i wyrównawczą

- Czyszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni – warstwy istniejącej i wyrównawczej

- Naprawa wykruszonych i popękanych fragmentów nawierzchni bitumicznej – odcięcie wytypowanych powierzchni przy pomocy piły mechanicznej, oczyszczenie podłoża, posmarowanie krawędzi emulsją asfaltową, wypełnienie i zagęszczenie ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną

- Zachować istniejący przekrój jezdni (daszkowy).

- Na zjazdach indywidualnych (z dojściami do furtek) i przejściach dla pieszych stosować krawężnik najazdowy 15x22 cm koloru szarego.

- Odsłonięcie krawężnika wystającego 15x30 wynosi 10cm. Na zjazdach indywidualnych z dojściami do furtek (przylegających do zjazdów) obniżyć do wysokości 4 cm ponad jezdnię. Przy chodniku, krawężniki obniżyć do wysokości max. 2 cm ponad jezdnię,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową 
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm wg PN-S-96025:1997, zgodnie 
z zatwierdzonym profilem i przekrojami poprzecznymi – średnia grubość warstwy 2 cm

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm wg PN-S-96025:1997, zgodnie z zatwierdzonym profilem i przekrojami poprzecznymi – grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

- Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm wg PN-S-96025:1997, - Odbudowa jezdni w miejscach najbardziej zniszczonych, po przekopach i regulacjach stropów, włazów studni - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm,

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej miejscowo o gr. max. do 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km.

- Złącze robocze technologiczne spoina technologiczna) i na łączeniu z ze starą nawierzchnią (skrzyżowanie z ul. Piękną) powinny być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

- Warstwę ścieralną rozkładać przy pomocy rozkładarki na całej szerokości jezdni, bez spoiny podłużnej.

- Na zjazdach indywidualnych i dojściach do furtek (na szerokościach bram i furtek)  zastosować krawężnik zaniżony, najazdowy na całej długości,

- Wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy przez uprawnionego geodetę.

- Profilowanie i zagęszczenie dna rowka pod krawężniki i ławę betonową z oporem

- Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej warstwy przed  skrzyżowaniem z ul. Piękną, w celu umożliwienia wykonania pełnej grubości warstwy ścieralnej.

- Wszystkie elementy betonowe docinać piłą tarczową lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 2 mm),

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Stabilizację kruszywa cementem wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Wszelkie przekopy zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.