Ogłoszenie nr 540080144-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Świdnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534823-N-2020 
Data: 27/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świdnik, Krajowy numer identyfikacyjny 43101935900000, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 751 76 02, e-mail zampub@e-swidnik.pl, faks 81 751 76 08. 
Adres strony internetowej (url): http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II.4 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: 3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą „Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku” na działkach nr 224/11, nr 223/8, 222/14 między ulicą Kopera a blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 71 i 73 przy ul. Klonowej w Świdniku. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja a) dokumentacja projektowa b) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia 2) Roboty budowlane 3.3 Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i pozyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Część dokumentacji projektowej powinna stanowić Wizualizacja rozwiązań projektowych Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku – 3 sztuki kolorowych wydruków formatu A 3. 3.4 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia Wymagane prawem opinie i uzgodnienia Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych oraz pozyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych 3.4.1 Roboty budowlane Montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw, które powinno posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176. Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu i ziemi oraz uprzątnięcie terenu; ziemię z wykopów oraz materiały rozbiórkowe zagospodaruje Wykonawca swoim staraniem. 1) Duży zestaw zabawowy z kilkoma zjeżdżalniami na różnych poziomach, z przejściami, miejscami do wspinaczki - złożony co najmniej z poniższych elementów: a) drążki i poręcze ze stali nierdzewnej, b) trap linowy, c) (3szt różnej wysokości) wieża kwadratowa z dachem, d) (2 szt ) trap ze skałkami o wysokości (1szt min 1,00 m i 1szt min 2,00 m), e) zjazd strażacki ze stali nierdzewnej, f) uchwyty ze stali nierdzewnej, g) (3 szt ) zjeżdżalnia (3 różne długości) ze stali nierdzewnej, barierka do zjeżdżalni, boki ze stali nierdzewnej, h) (4szt różnej wysokości) wieża kwadratowa, i) rura plastikowa (do wchodzenia do niej), j) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, k) stalowe liny wykonane w oplocie polipropylynowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, l) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo. 2) Linarium Piramida a) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, b) stalowe liny wykonane w oplocie polipropylynowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego. 3) Tyrolka – zjazd linowy a) uchwyt antypoślizgowy, b) kabel ze stali (długość określi projektant dopasowując do możliwości wielkości działki , śr. 4 mm), c) mechanizm napinający kable wykonany ze stali nierdzewnej, d) plastikowe siedzisko do zjazdu linowego, e) maksymalne obciążenie: 80 kg, f) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo Zabawka - tyrolka - zjazd linowy - jest przeznaczona dla dzieci powyżej 6 lat. 4) Parterowy domek do zabaw dla dzieci a) Podłoga wykonana z desek ryflowanych lub z płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zamocowanych na poziomych belkach stanowiących elementy konstrukcyjne, b) Pokrycie dachu deskami impregnowanymi lub płyty HDPE lub HPL, c) Wyposażenie tj. ławeczka, stolik, tablica do pisania wykonana jest ze sklejki pomalowanej farbą akrylową, drewniane lub z płyty HDPE lub HPL d) uchwyty ze stali nierdzewnej, e) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, f) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo lub z impregnowanego drewna klejonego – podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach. 5) Huśtawka podwójna dla dzieci a) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, łańcuchy kalibrowane uniemożliwiające zakleszczenie palców, b) wymiary minimum 3,80*2,20 m , c) wysokość swobodnego upadku 1,30 m, d) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, e) nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach , f) łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. g) siedziska 2 szt (jedno dla młodszych dzieci a drugie dla starszych) 6) Ławka – 2 sztuki a) z oparciem, przeznaczona do osadzenia w podłożu o wymiarach ok. 2,0*0,45*0,9 m, b) konstrukcja z rur stalowych o średnicy ok. 75*3,5 mm ocynkowanych ogniowo i malowana proszkowo, c) listwy siedziska i oparcie z drewna sosnowego o wymiarach minimum 40*160*1800 mm, zabezpieczone impregnatem do drewna i polakierowane, d) ławka w komplecie z prefabrykowanym lub monolitycznym fundamentem betonowym. 7) Kosz na śmieci. – 2 sztuki a) wolnostojący, na nodze z rury stalowej, obłożony listwami drewnianymi, b) konstrukcja nogi z rury stalowej o średnicy ok. 75*3,5 mm ocynkowanej ogniowo i malowana proszkowo, c) listwy z drewna sosnowego, zabezpieczone impregnatem do drewna i polakierowane, d) wkład stalowy ocynkowany o pojemności minimum 35 l, e) kosz w komplecie z prefabrykowanym lub monolitycznym fundamentem betonowym. 8) Roślinność 1) Nasadzenie roślinności pomiędzy urządzeniami zabawowymi oraz od strony drogi przy ogrodzeniu (min. krzewy, tuje, trawa) mającą funkcję estetyczną, ochronną przed słońcem oraz tłumiącą hałas. 9) Ogrodzenie systemowe panelowe z furtką a) kolor zielony, b) furtka o szerokości minimum 1,10 m wyposażona w zamek, blokadę zamykania i odbój, c) długość ogrodzenia w zależności od usytuowania i kształtu placu zabaw – 1 komplet, d) wysokość ogrodzenia – ok. 1,10 m (w tym panel stalowy ogrodzenia o wysokości minimum 1,00 m), e) minimalna średnica prętów w ogrodzeniu – 8 mm, f) fundamenty, g) konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana farbami proszkowymi. 10) Nawierzchnia z płytek gumowych EPDM ok. 200 m2 rozmieszczona na placu w kształcie nieregularnym. 1) Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa bezpieczna w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM . a) płyty w dwóch kolorach EPDM, b) grubość minimalna amortyzująca upadek, wskazana przez producentów urządzeń zabawowych, c) obrzeża 30 * 8 cm na ławie z oporem o długości w zależności od usytuowania i kształtu placu zabaw – 1 komplet. 11) Tablica z regulaminem użytkowania obiektu odporna na działanie warunków atmosferycznych, na słupku stalowym (h=minimum 1,80 m) ocynkowanym ogniowo i malowanym farbami proszkowymi osadzonym w fundamencie betonowym określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu, numer telefonu zarządcy placu oraz numery telefonów alarmowych. Na tablicy dodatkowo należy umieścić poniższe dane otrzymane od Zamawiającego: a) herb z napisem Świdnik – wysokich lotów, b) Zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego ze środków finansowych Gminy Miejskiej Świdnik. 12) Chodnik do placu zabaw o szerokości minimum 1,20 m a) 10 cm piasku b) 15 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm c) od 2 do 3 cm miał kamienny 0-5 mm d) kostka betonowa grubości 6 cm e) obramiony obrzeżem betonowym 30 * 8 cm na ławie z oporem 3.4.2 Wymagania materiałowe i technologiczne 1) Urządzenia wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV. 2) Belki konstrukcyjne wykonane z profili minimum 90 x 90 mm lub równoważnych okrągłych, zaślepione od góry 3) Elementy metalowe typu uchwyty, rurki i poręcze wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami odpornymi na ścieranie oraz na warunki atmosferyczne 4) Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej z jednego elementu, w całości wykonane ze stali nierdzewnej 5) Elementy połaciowe wykonane z tworzywa z płyt HDPE lub HPL 6) Barierki w zestawie wzmocnione metalowym stelażem wzmacniającym konstrukcję 7) Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, kalibrowane 8) Podesty wykonane z płyt HDPE lub HPL 9) Ścianki wspinaczkowe z płyt HDPE lub HPL 10) Urządzenia montowane do fundamentu betonowego 11) Liny w oplocie polipropylenowym z rdzeniem stalowym łączniki plastikowe i aluminiowe 12) Wszystkie materiały wykorzystane do produkcji powinny posiadać wymagane atesty 13) Śruby ocynkowane zabezpieczone kapturkami 14) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe 15) Urządzenia bez niebezpiecznych szczelin i otworów 16) Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe 3.4.3 Wymagania formalne Na potwierdzenie spełnienia warunku zgodności zaproponowanych urządzeń i nawierzchni z wymogami Zamawiającego wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty karty katalogowe nawierzchni wraz z certyfikatami i instrukcją montażu oraz karty katalogowe urządzeń. 3.4.4 Wymagania formalne Na potwierdzenie spełnienia warunku zgodności zaproponowanych urządzeń i nawierzchni z wymogami Zamawiającego wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty karty katalogowe nawierzchni wraz z certyfikatami i instrukcją montażu oraz karty katalogowe urządzeń. 3.4.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą „Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku” na działkach nr 224/11, nr 223/8, 222/14 między ulicą Kopera a blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 71 i 73 przy ul. Klonowej w Świdniku. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja a) dokumentacja projektowa b) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia 2) Roboty budowlane 3.3 Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i pozyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Część dokumentacji projektowej powinna stanowić Wizualizacja rozwiązań projektowych Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku – 3 sztuki kolorowych wydruków formatu A 3. 3.4 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia Wymagane prawem opinie i uzgodnienia Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych oraz pozyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych 3.4.1 Roboty budowlane Montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw, które powinno posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176. Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu i ziemi oraz uprzątnięcie terenu; ziemię z wykopów oraz materiały rozbiórkowe zagospodaruje Wykonawca swoim staraniem. 1) Duży zestaw zabawowy z kilkoma zjeżdżalniami na różnych poziomach, z przejściami, miejscami do wspinaczki - złożony co najmniej z poniższych elementów: a) drążki i poręcze ze stali nierdzewnej, b) trap linowy, c) (3szt różnej wysokości) wieża kwadratowa z dachem, d) (2 szt ) trap ze skałkami o wysokości (1szt min 1,00 m i 1szt min 2,00 m), e) zjazd strażacki ze stali nierdzewnej, f) uchwyty ze stali nierdzewnej, g) (3 szt ) zjeżdżalnia (3 różne długości) ze stali nierdzewnej, barierka do zjeżdżalni, boki ze stali nierdzewnej, h) (4szt różnej wysokości) wieża kwadratowa, i) rura plastikowa (do wchodzenia do niej), j) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, k) stalowe liny wykonane w oplocie polipropylynowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, l) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo. 2) Linarium Piramida a) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, b) stalowe liny wykonane w oplocie polipropylynowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego. 3) Tyrolka – zjazd linowy a) uchwyt antypoślizgowy, b) kabel ze stali (długość określi projektant dopasowując do możliwości wielkości działki , śr. 4 mm), c) mechanizm napinający kable wykonany ze stali nierdzewnej, d) plastikowe siedzisko do zjazdu linowego, e) maksymalne obciążenie: 80 kg, f) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo Zabawka - tyrolka - zjazd linowy - jest przeznaczona dla dzieci powyżej 6 lat. 4) Parterowy domek do zabaw dla dzieci a) Podłoga wykonana z desek ryflowanych lub z płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zamocowanych na poziomych belkach stanowiących elementy konstrukcyjne, b) Pokrycie dachu deskami impregnowanymi lub płyty HDPE lub HPL, c) Wyposażenie tj. ławeczka, stolik, tablica do pisania wykonana jest ze sklejki pomalowanej farbą akrylową, drewniane lub z płyty HDPE lub HPL d) uchwyty ze stali nierdzewnej, e) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, f) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo lub z impregnowanego drewna klejonego – podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach. 5) Huśtawka podwójna dla dzieci a) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, łańcuchy kalibrowane uniemożliwiające zakleszczenie palców, b) wymiary minimum 3,80*2,20 m , c) wysokość swobodnego upadku 1,30 m, d) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, e) nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach , f) łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. g) siedziska 2 szt (jedno dla młodszych dzieci a drugie dla starszych) 6) Ławka – 2 sztuki a) z oparciem, przeznaczona do osadzenia w podłożu o wymiarach ok. 2,0*0,45*0,9 m, b) konstrukcja z rur stalowych o średnicy ok. 75*3,5 mm ocynkowanych ogniowo i malowana proszkowo, c) listwy siedziska i oparcie z drewna sosnowego o wymiarach minimum 40*160*1800 mm, zabezpieczone impregnatem do drewna i polakierowane, d) ławka w komplecie z prefabrykowanym lub monolitycznym fundamentem betonowym. 7) Kosz na śmieci. – 2 sztuki a) wolnostojący, na nodze z rury stalowej, obłożony listwami drewnianymi, b) konstrukcja nogi z rury stalowej o średnicy ok. 75*3,5 mm ocynkowanej ogniowo i malowana proszkowo, c) listwy z drewna sosnowego, zabezpieczone impregnatem do drewna i polakierowane, d) wkład stalowy ocynkowany o pojemności minimum 35 l, e) kosz w komplecie z prefabrykowanym lub monolitycznym fundamentem betonowym. 8) Roślinność 1) Nasadzenie roślinności pomiędzy urządzeniami zabawowymi oraz od strony drogi przy ogrodzeniu (min. krzewy, tuje, trawa) mającą funkcję estetyczną, ochronną przed słońcem oraz tłumiącą hałas. 9) Ogrodzenie systemowe panelowe z furtką a) kolor zielony, b) furtka o szerokości minimum 1,10 m wyposażona w zamek, blokadę zamykania i odbój, c) długość ogrodzenia w zależności od usytuowania i kształtu placu zabaw – 1 komplet, d) wysokość ogrodzenia – ok. 1,10 m (w tym panel stalowy ogrodzenia o wysokości minimum 1,00 m), e) minimalna średnica prętów w ogrodzeniu – 8 mm, f) fundamenty, g) konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana farbami proszkowymi. 10) Nawierzchnia z płytek gumowych EPDM ok. 200 m2 rozmieszczona na placu w kształcie nieregularnym. 1) Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa bezpieczna w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM . a) płyty w dwóch kolorach EPDM, b) grubość minimalna amortyzująca upadek, wskazana przez producentów urządzeń zabawowych, c) obrzeża 30 * 8 cm na ławie z oporem o długości w zależności od usytuowania i kształtu placu zabaw – 1 komplet. 11) Tablica z regulaminem użytkowania obiektu odporna na działanie warunków atmosferycznych, na słupku stalowym (h=minimum 1,80 m) ocynkowanym ogniowo i malowanym farbami proszkowymi osadzonym w fundamencie betonowym określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu, numer telefonu zarządcy placu oraz numery telefonów alarmowych. Na tablicy dodatkowo należy umieścić poniższe dane otrzymane od Zamawiającego: a) herb z napisem Świdnik – wysokich lotów, b) Zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego ze środków finansowych Gminy Miejskiej Świdnik. 12) Chodnik do placu zabaw o szerokości minimum 1,20 m a) 10 cm piasku b) 15 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm c) od 2 do 3 cm miał kamienny 0-5 mm d) kostka betonowa grubości 6 cm e) obramiony obrzeżem betonowym 30 * 8 cm na ławie z oporem 3.4.2 Wymagania materiałowe i technologiczne 1) Urządzenia wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV. 2) Belki konstrukcyjne wykonane z profili minimum 90 x 90 mm lub równoważnych okrągłych, zaślepione od góry 3) Elementy metalowe typu uchwyty, rurki i poręcze wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami odpornymi na ścieranie oraz na warunki atmosferyczne 4) Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej z jednego elementu, w całości wykonane ze stali nierdzewnej 5) Elementy połaciowe wykonane z tworzywa z płyt HDPE lub HPL 6) Barierki w zestawie wzmocnione metalowym stelażem wzmacniającym konstrukcję 7) Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, kalibrowane 8) Podesty wykonane z płyt HDPE lub HPL 9) Ścianki wspinaczkowe z płyt HDPE lub HPL 10) Urządzenia montowane do fundamentu betonowego 11) Liny w oplocie polipropylenowym z rdzeniem stalowym łączniki plastikowe i aluminiowe 12) Wszystkie materiały wykorzystane do produkcji powinny posiadać wymagane atesty 13) Śruby ocynkowane zabezpieczone kapturkami 14) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe 15) Urządzenia bez niebezpiecznych szczelin i otworów 16) Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe 3.4.3 Wymagania formalne Na potwierdzenie spełnienia warunku zgodności zaproponowanych urządzeń i nawierzchni z wymogami Zamawiającego wykonawcy mają obowiązek załączyć do odbioru końcowego karty katalogowe nawierzchni wraz z certyfikatami i instrukcją montażu oraz karty katalogowe urządzeń. 3.4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.