WIZ-Z.271.1.2017.GP

Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Alternatywa dla osiedla wschód i usprawnienia rowerowe w mieście”

Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych na ulicy Kosynierów w Świdniku,

jako część zadania.

ADRES:

ul. Kosynierów

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Grupy, klasy, kategorie:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| --- | --- |

| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| --- | --- |

| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								 ZATWIERDZIŁ:

Grzegorz Pastusiak – Główny Specjalista

Świdnik, maj 2017

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4 Roboty budowlane,

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe,

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej,

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4  Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

4. Dodatkowe informacje,

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

5.1 Dotyczące przedmiarowania kosztorysowania,

5.2 Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych,

5.3 Wytyczne i zalecenia dotyczące technologii robót,

,

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług, pod nazwą Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych na ulicy Kosynierów w Świdniku, jako część zadania pn. „Alternatywa dla osiedla wschód i usprawnienia rowerowe w mieście”

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa

- Roboty budowlane

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.2 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych nie wymaga uzyskania decyzji „pozwolenie na budowę”
– art. 29 ust. 1 pkt 18) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290. z późn. zm.).

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

- wymagane prawem opinie i uzgodnienia

- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, typy nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie zawarte w projekcie wykonawczym , Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie projektowania. Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

1.4 Roboty budowlane

- Przygotowanie terenu, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia pochylni,

- Montaż urządzeń – poręcze z rur stalowych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową w tym zatwierdzone przez Zamawiającego szczegółowe specyfikacje techniczne.

2. 	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Pochylnia dla niepełnosprawnych od chodnika na ul. Kosynierów do chodnika wzdłuż pawilonu „Ziarenko”.

długość ciągu  ok. 25 m

szerokość – 2,00 m

Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm na  podbudowie z chudego
	betonu  i warstwie wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,  obramowana
 	obrzeżem betonowym 20x6 cm.

Poręcze z rur stalowych min Ø 50

3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne – „Alternatywa dla osiedla wschód i usprawnienia rowerowe w mieście” jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2017.

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana pochylnia dla niepełnosprawnych położona na ul. Kosynierów w Świdniku, na działce o nr ewid. 1 – 1823, równoległa do istniejących schodów terenowych prowadzących z
ul. Kosynierów w kierunku wschodnim.

Właścicielem obiektu jest Zamawiający.

Budowa pochylni ma na celu ułatwienie  bezpiecznego poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkami przy znacznej różnicy poziomów pomiędzy łączonymi ciągami pieszymi.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Wykonawca wykona dokumentację projektową w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

Projekt wykonawczy budowy pochylni 2 egz., zawierający:

-  projekt budowy pochylni

Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych nie wymaga uzyskania decyzji „pozwolenie na budowę” –
art. 29 ust. 1 pkt 18) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.a – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290. z późn. zm.).

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, typy poszczególnych nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie wykonawczym Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- W celu kontroli zaawansowania prac projektowych, co najmniej 1 raz odbędzie się spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą.

  - Wymagania dodatkowe

Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem że „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik .

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w zakres inwestycji.

Działka o nr ewidencyjnym 1 – 1823  jest własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z realizacją inwestycji.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t. j. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

- Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie  nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy wykonane na mapie zasadniczej w skali min. 1:500,

- Wykonawca wykona Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów

w 3 egz.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące przedmiarowania

Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

  - Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

- Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej betonowej bezfazowej, obramowana obrzeżem trawnikowym betonowym 20 x 6 cm na ławie betonowej

- Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z innych materiałów jak: beton asfaltowy, beton cementowy itp.

- Podbudowa z chudego betonu.

- Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MP.

- Poręcze z rur stalowych Ø 50

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej.

5.3  Wytyczne i zalecenia dotyczące technologii robót

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podłoża gruntowego koryta drogowego Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) oraz warstwy mrozoochronnej Is ≥ 1.0.