Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik (edycja II)”

ADRES:

21-040 Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

OPRACOWAŁ:

Świdnik, wrzesień 2021

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

2.1 Zakres

2.2 Lokalizacja

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.3 Nadzór nad realizacją inwestycji

6. Wymagania dotyczące form opracowania

7. Wymagania dodatkowe

8.  Inne dokumenty

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

3. Dodatkowe informacje.

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie.

4.1 Dotyczące robót budowlanych

4.2 Dotyczące technologii robót.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zakłada wykonanie modernizacji 3148 mb nawierzchni dróg gminnych.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Inwestora tj. kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej, lub kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym wykonanie powierzonych robót drogowych na wyszczególnionych ulicach.

Etap II: wykonanie robót budowlanych

1.2 Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

1.1 W przypadku materiałów zgłoszeniowych, w skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Materiały zgłoszeniowe opracowane na mapie do celów projektowych.

1.2. W przypadku projektu budowlanego, w skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Projekty z branży drogowej;

- Projekty branżowe,

- Projekty rozbiórek (jeżeli będą wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami i zgodami właścicieli,

- Projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m.in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, itp.),

- Informacja BIOZ.

1.3.	Opracowania niezależne od przyjętego rodzaju dokumentacji projektowej:

- Aktualna mapa do celów projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej, zwektoryzowanej w formacie dxf),

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie (dla całości zadania),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekty czasowej organizacji ruchu, obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji,

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany),

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty,

- Projekty stałej organizacji ruchu obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,

- Inwentaryzacja powykonawcza z potwierdzeniem zgłoszenia do ośrodka geodezyjnego i przyjęciem do zasobów,

- Inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.

1.4	Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia, itp.:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Wniosek i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,

- Decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana),

- Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a) Aktualną mapę do celów projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej, zwektoryzowanej w formacie dxf),

b) Wypis i wyrys z rejestru gruntów lub innych dokumentów wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

d) Warunki i uzgodnienia od gestorów sieci,

e) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania

i uzgodnienia,

f) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi 	koniecznymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

g) Wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.

1.3 Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego projekty.

1.1 	W ramach robót budowlanych:

1) Przygotowanie terenu pod budowę, w tym: rozbiórki (np. ogrodzenia) i utylizacja istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wyprofilowanie terenu, roboty ziemne. W związku z przygotowaniem terenu budowy należy uwzględnić istniejące obiekty, warunki gruntowo-wodne podłoża oraz istniejące sieci przebiegające w terenie,

2) Usunięcie kolizji,

3) Regulacja wysokościowa studni oraz skrzynek zaworowych

4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

5) Profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętych robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy,

6) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu,

7) Roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Zakres

W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac mających na celu modernizację 3148 mb dróg gminnych. Zamawiający sporządził planowaną listę ulic z wyszczególnieniem  zakresu posiadanych nieruchomości oraz szacowanymi długościami ulic. Obowiązkiem wykonawcy jest dokonać szczegółowej analizy zakresu prac, weryfikacja ilości, wykonanie niezbędnych badań nośności podłoża oraz dobór adekwatnego rozwiązania projektowego. Faktyczne lokalizacje, wybrane ulice i rzeczywista długość odcinka do modernizacji na poszczególnych ulicach będzie przedstawiana zamawiającemu do akceptacji na etapie zatwierdzania koncepcji projektowych i może ulec zmianie w stosunku do szacowanego z uwagi na uwarunkowania terenowe lub wymagania konkretnych rozwiązań projektowych.

W tabeli wskazano szacowany zakres prac do wykonania na poszczególnych odcinkach ulic. Na ulicy Wiosennej, Turkusowej, Kasperka, Majewskiego, bocznej Piłsudskiego II oraz bocznej Gruszczyńskiego znajduje się istniejąca nawierzchnia utwardzona. Zakres prac na tych ulicach w zestawieniu określono  jako modernizacja istniejącej nawierzchni. Na ulicy Kolorowej, Dukt Leśny, Lazurowej, Tęczowej, boczna Gospodarczej, Barwnej, Szafirowej, Partyzantów-bocznej oraz boczna Solidarności całość lub część odcinka wymaga wstępnego przygotowania (wycinka, karczowanie, korytowanie) oraz następnie utwardzenia terenu kruszywem przed wykonaniem docelowej konstrukcji nawierzchni. Na ul. Bocznej Piłsudskiego I oraz Olchowej, z uwagi na ukształtowanie terenu i problem odprowadzania wód opadowych, należy przed wykonaniem modernizacji nawierzchni zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową.

W ramach wyszczególnionych 17 ulic Zamawiający zakłada do wykonania 54 zjazdów, oraz regulację wszystkich studni i skrzynek zaworowych. Faktyczna ilość musi zostać zweryfikowana przez Wykonawcę i wkalkulowana w cenę robót.

2.2 Lokalizacja

W ramach robót Zamawiający przewiduje wykonanie następujących warstw konstrukcji:

1. ulic:

a) wzmocnienie podłoża- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa  gr. min. 20 cm

b) warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm

c)Warstwa z BA  AC11S gr. min. 6 cm

2. zjazdów:

a) warstwa wyrównawcza  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm

3.  poboczy:

a) warstwa wyrównawcza  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 10cm

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne ujęte jest w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2021 i 2022.- pn „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik”.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem przedsięwzięcia jest  poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

a) Koncepcja projektowa- zawierająca opis, plan sytuacyjny oraz przekrój poprzeczny

b) Dokumentacja projektowa- opracowana w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny zawierać powinna projekt budowlany lub dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Projekt musi zawierać wszystkie branże jakie będą wynikać z zakresu projektu – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. na płycie CD 
w formacie PDF.

c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót 2 egz. dla zakresu robót wynikającego z Projektu. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wytyczne do sporządzenia SST Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Projekt powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

d) Dokumentacja powykonawcza – 1 egz.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi koniecznymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

5.2 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

a)  Koncepcję oraz Dokumentację projektową Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

b) Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, konstrukcję, materiały i technologie w Projekcie wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał 
z Zamawiającym w trakcie projektowania.

5.4. Nadzór nad realizacją inwestycji

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zapewni co najmniej:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej

6. Wymagania dotyczące formy opracowania

a) Każdy komplet Projektu wykonawczego – pkt 5.2 lit a) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza.

b) Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”,

c ) Wszystkie egzemplarze: pozostałej dokumentacji projektowej - Przedmiarów robót, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

d) Pierwsza strona projektu powinna zawierać spis Projektantów wraz z podpisami.

e) Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

f) Należy sporządzić w swoim zakresie mapę do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą całość zamierzenia. Wykonawca zleci na swój koszt sporządzenie mapy.

7. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią  wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

a) „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

b) „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

2) Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla nieruchomości wyszczególnionych w tabeli pkt. 2.1 niniejszego PFU.

2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018, poz.1202 t.j. z późn. zm.)

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

f) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Z 2017, poz.784)

i) oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

3.Dodatkowe informacje:

a) Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

b) Projekt wykonawczy wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:500, na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

c)Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.

4.	Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1. Dotyczące robót budowlanych

W ramach robót Zamawiający przewiduje wykonanie następującej warstw konstrukcji:

a) ulic:

1. wzmocnienie podłoża- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa  gr. min. 20 cm

2. warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm

3. Warstwa z BA  AC11 gr. min. 6 cm

b) zjazdów:

1. warstwa wyrównawcza  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm

c) poboczy:

1. warstwa wyrównawcza  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 10cm

4.2	Dotyczące technologii robót

a)wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty,
aprobaty i certyfikaty,

b)przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji receptę na wykonanie mieszanki bitumicznej.