Załącznik Nr 1A do SWZ

| L. p. | WYPOSAŻENIE PRALNI | Ilość | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT [zł.] | Wartość brutto [zł.] | Nazwa producenta -model lub nr katalogowy jeśli występują |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pralka Pralka o wymiarach (Gx SxW) [cm] 72 x 59.5 x 85 (+/- 10 %). Sposób załadunku - od przodu, Pojemność minimum 12 kg. Prędkość wirowania [obr/min] min. 1400 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Suszarka Suszarka - załadunek min 9 kg, pojemność min 120 l, kierunek otwierania prawo, wyposażona w pompę ciepła, wymiary (+/- 10%) wysokość 84.9 cm, szerokość 59.5 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Prasowalnica Prasowalnica walcowa o szerokości walca (+/- 10 %) 83 cm z regulacją temperatury, ze zbiornikiem na wodę min 840 ml. Ma posiadać blat roboczy do układania bielizny, jałowy bieg, ochronę przed poparzeniem palców. Wymiary: (+/- 10%) wysokość 96 x 98,5 x 38 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Regał magazynowy Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach (+/- 10%) dł. 900 mm, szerokość (+/- 10 %) 800 mm, wysokość (+/- 10 %) 1800 mm, ilość półek min 4. Półki mają być pełne i przestawne. Regał powinien być składany. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Żelazko – Żelazko powinno posiadać, regulację temperatury regulację strumienia pary, spryskiwacz. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wózek Wózek do przewożenia i transportu brudnej i czystej pościeli na podstawie z kołami o średnicy min. 125 mm. Wózek ma zawierać podstawę pod worek, uchwyt do worka ~ 120 l, kuwetę na akcesoria, drzwi zamykające. Zdjęcie podglądowe | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pokrywa Pokrywa z polipropylenu pasująca do worków ~120L Zdjęcie podglądowe | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Worek poliestrowy Poliestrowy worek ~120 L pasujący do wózków na brudną bieliznę. Zdjęcie podglądowe | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Deska do prasowania Deska do prasowana powinna mieć blat z siatki metalowej, blokadę rozkładania, płynną regulację wysokości (PRW), podstawkę pod żelazko, długość blatu (+/- 10 %) 124 cm, szerokość blatu (+/- 10 %) 45 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Suszarka sufitowa Suszarka powinna zawierać minimum osiem prętów do suszenia o długości minimum 90 cm każdy. Pręty powinny być wykonane z nierdzewnego metalu. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |