Załącznik nr 1do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku

ADRES:

ul. Kopera

21-040 Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. S. Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9  Wyposażenie placów zabaw

OPRACOWAŁ:							ZATWIERDZIŁ:

Artur Mazurek							Anna Szczęsna

Świdnik marzec 2020

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4. Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1. Dokumentacja projektowa

5.2. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

5.3. Roboty budowlane

5.4 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.5 Wymagania dotyczące formy opracowania,

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych,

4. Lokalizacja Nowoczesnego placu zabaw przy ul. Kopera w Świdniku jest w terenie 6ZP o przeznaczeniu podstawowym pod zieleń urządzoną, przeznaczenie uzupełniające  (30%) sport i rekreacja w tym place zabaw o ile nie narusza strefy ESOCH i minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% działki budowlanej (Plan Brzeziny – Kalina obszar A § 40 i § 9 pkt 1) ESOCH). W obszarze inwestycji na części możliwa jest lokalizacja zabudowy usług, sportu i rekreacji.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą

- „Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku”  na działkach nr 224/11, nr 223/8, 222/14  między ulicą Kopera a blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 71 i 73 przy ul. Klonowej  w Świdniku.

- 1.1.Zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) Dokumentacja

- a) dokumentacja projektowa

- b) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

- 2) Roboty budowlane

- 1.2. Dokumentacja projektowa

  - Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i pozyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

- Część dokumentacji projektowej powinna stanowić Wizualizacja rozwiązań projektowych Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku – 3 sztuki kolorowych wydruków formatu A 3.

- 1.3. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

- 1) Wymagane prawem opinie i uzgodnienia

- 2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- 3) Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych oraz pozyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych

- 1.4. Roboty budowlane

- 1.4.1. Montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw,

- które powinno posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176.

- Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu i ziemi oraz uprzątnięcie terenu; ziemię z wykopów oraz materiały rozbiórkowe zagospodaruje Wykonawca swoim staraniem.

1) Duży zestaw zabawowy z kilkoma zjeżdżalniami na różnych poziomach, z przejściami, miejscami do wspinaczki - złożony co najmniej z poniższych elementów:

a) drążki i poręcze ze stali nierdzewnej

b) trap linowy

c) (3szt różnej wysokości) wieża kwadratowa z dachem

d) (2 szt ) trap ze skałkami o wysokości (1szt min 1,00 m i 1szt min 2,00 m)

e) zjazd strażacki ze stali nierdzewnej

f) uchwyty ze stali nierdzewnej

g) (3 szt ) zjeżdżalnia (3 różne długości) ze stali nierdzewnej, barierka do zjeżdżalni, boki ze stali nierdzewnej,

h) (4szt różnej wysokości) wieża kwadratowa

i) rura plastikowa (do wchodzenia do niej)

j) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami

k) stalowe liny wykonane w oplocie polipropylynowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego

l) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

2) Linarium Piramida

a) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

b) stalowe liny wykonane w oplocie polipropylynowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego

## 3) Tyrolka – zjazd linowy

- uchwyt antypoślizgowy

- kabel ze stali (długość określi projektant dopasowując do możliwości wielkości działki , śr. 4 mm)

- mechanizm napinający kable wykonany ze stali nierdzewnej

- plastikowe siedzisko do zjazdu linowego

- maksymalne obciążenie: 80 kg

- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

Zabawka - tyrolka - zjazd linowy - jest przeznaczona dla dzieci powyżej 6 lat.

4) Parterowy domek do zabaw dla dzieci

a)  Podłoga wykonana z desek ryflowanych lub z płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zamocowanych na poziomych belkach stanowiących elementy konstrukcyjne.

b)Pokrycie dachu deskami impregnowanymi lub płyty HDPE lub HPL .

c) Wyposażenie tj. ławeczka, stolik, tablica do pisania wykonana jest ze sklejki pomalowanej farbą akrylową, drewniane lub z płyty HDPE lub HPL.

d) uchwyty ze stali nierdzewnej

e) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami

f) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo lub z impregnowanego drewna klejonego – podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych kotwach

5) Huśtawka podwójna dla dzieci

a) śruby i wkręty ze stali nierdzewnej, zakryte plastykowymi kapslami, łańcuchy kalibrowane uniemożliwiające zakleszczenie palców

b) wymiary minimum 3,80*2,20 m

c) wysokość swobodnego upadku 1,30 m

d) konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

e) nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach

f) łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej.

g) siedziska 2 szt (jedno dla młodszych dzieci a drugie dla starszych)

6) Ławka – 2 sztuki

a) z oparciem, przeznaczona do osadzenia w podłożu o wymiarach ok. 2,0*0,45*0,9 m

b) konstrukcja z rur stalowych o średnicy ok. 75*3,5 mm ocynkowanych ogniowo                     i malowana proszkowo

c) listwy siedziska i oparcie z drewna sosnowego o wymiarach minimum 40*160*1800 mm, zabezpieczone impregnatem do drewna i polakierowane

d) ławka w komplecie z prefabrykowanym lub monolitycznym fundamentem betonowym

7) Kosz na śmieci. – 2 sztuki

a) wolnostojący, na nodze z rury stalowej, obłożony listwami drewnianymi

b) konstrukcja nogi z rury stalowej o średnicy ok. 75*3,5 mm ocynkowanej ogniowo                     i malowana proszkowo

c) listwy z drewna sosnowego, zabezpieczone impregnatem do drewna i polakierowane

d) wkład stalowy ocynkowany o pojemności minimum 35 l

e) kosz w komplecie z prefabrykowanym lub monolitycznym fundamentem betonowym

8) Roślinność

Nasadzenie roślinności pomiędzy urządzeniami zabawowymi oraz od strony drogi przy ogrodzeniu (min. krzewy, tuje, trawa) mającą funkcję estetyczną, ochronną przed słońcem oraz tłumiącą hałas.

9) Ogrodzenie systemowe panelowe z furtką

a) kolor zielony

b) furtka o szerokości minimum 1,10 m wyposażona w zamek, blokadę zamykania i odbój

c) długość ogrodzenia w zależności od usytuowania i kształtu placu zabaw – 1 komplet

d) wysokość ogrodzenia – ok. 1,10 m (w tym panel stalowy ogrodzenia o wysokości minimum 1,00 m)

e) minimalna średnica prętów w ogrodzeniu – 8 mm

f) fundamenty

g) konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana farbami proszkowymi

10) Nawierzchnia z płytek gumowych EPDM ok. 200 m2 ( grubość dostosowana do wielkości urządzeń zabawowych zgodna z warunkami technicznymi) rozmieszczona na placu w kształcie nieregularnym.

Nawierzchni syntetyczna dwuwarstwowa bezpieczna w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM .

a) płyty w dwóch kolorach EPDM

- b) grubość minimalna amortyzująca upadek, wskazana przez producentów urządzeń zabawowych

- c) obrzeża 30 * 8 cm na ławie z oporem o długości w zależności od usytuowania i kształtu placu zabaw – 1 komplet

11) Tablica z regulaminem użytkowania obiektu odporna na działanie warunków atmosferycznych, na słupku stalowym (h=minimum 1,80 m) ocynkowanym ogniowo i malowanym farbami proszkowymi osadzonym w fundamencie betonowym określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu, numer telefonu zarządcy placu oraz numery telefonów alarmowych.

Na tablicy dodatkowo należy umieścić poniższe dane otrzymane od Zamawiającego:

a) herb z napisem Świdnik – wysokich lotów

b) Zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego ze środków finansowych Gminy Miejskiej Świdnik

12) Chodnik do placu zabaw o szerokości minimum 1,20 m

a) 10 cm piasku

b) 15 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm

c) od 2 do 3 cm miał kamienny 0-5 mm

d) kostka betonowa grubości 6 cm

e) obramiony obrzeżem betonowym 30 * 8 cm na ławie z oporem

1.4.2. Wymagania materiałowe i technologiczne

1) Urządzenia wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV.

2) Belki konstrukcyjne wykonane z profili minimum 90 x 90 mm lub równoważnych okrągłych, zaślepione od góry

3) Elementy metalowe typu uchwyty, rurki i poręcze wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami odpornymi na ścieranie oraz na warunki atmosferyczne

4) Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej z jednego elementu, w całości wykonane ze stali nierdzewnej

5) Elementy połaciowe wykonane z tworzywa  z płyt HDPE lub HPL

6) Barierki w zestawie wzmocnione metalowym stelażem wzmacniającym konstrukcję

7) Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, kalibrowane

8) Podesty wykonane z płyt HDPE lub HPL

9) Ścianki wspinaczkowe z płyt HDPE lub HPL

10) Urządzenia montowane do fundamentu betonowego

11) Liny w oplocie polipropylenowym z rdzeniem stalowym łączniki plastikowe i aluminiowe

12) Wszystkie materiały wykorzystane do produkcji powinny posiadać wymagane atesty

13) Śruby ocynkowane zabezpieczone kapturkami

14) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe

15) Urządzenia bez niebezpiecznych szczelin i otworów

16) Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe

1.4.3. Wymagania formalne

Na potwierdzenie spełnienia warunku zgodności zaproponowanych urządzeń i nawierzchni z wymogami Zamawiającego wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty karty katalogowe nawierzchni wraz z certyfikatami i instrukcją montażu oraz karty katalogowe urządzeń.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowe parametry zostały opisane w punkcie 1.4.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- „Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku”  na działkach nr 224/11, nr 223/8, 222/14  między ulicą Kopera a blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 71 i 73 przy ul. Klonowej  w Świdniku.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku, który powstanie w wyniku wykonania zamówienia publicznego powinien być obiektem nowoczesnym, bezpiecznym, łatwym w użytkowaniu i utrzymaniu oraz wytrzymałym na działanie warunków atmosferycznych.

Urządzenia zabawowe i wyposażenie powinny być przeznaczone dla dzieci.

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. Dokumentacja projektowa

a) Dokumentacja projektowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w imieniu Zamawiającego - 3 egzemplarze

b) Dokumentacja projektowa  w wersji elektronicznej z rozszerzeniem „pdf” (na pendrive)

5.2. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przekaże Wykonawcy

5.3. Roboty budowlane

1) Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, pozyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych oraz zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa.

2) Użyte do wykonania materiały, wyroby budowlane i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty bezpieczeństwa gwarantujące, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą.

3) Wykonawca sporządzi swoim staraniem i na swój koszt geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

5.4 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa jest kompletna, uzgodniona z właściwymi instytucjami, opracowana zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami prawa.

5.5 Wymagania dotyczące formy opracowania

Dokumentację projektową Wykonawca opracuje w wersji papierowej i jednobrzmiącej wersji elektronicznej

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik

2) Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na 2020 r.

3) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie i przekaże Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie` szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j),

oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. Zamawiający nie posiada poniższych dokumentów, które jest zobowiązany pozyskać (w miarę potrzeb) Wykonawca swoim staraniem:

a) aktualną mapę do celów projektowych (zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej)

b) wypis i wyrys z rejestru gruntów

c) wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego