Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika w Świdniku”

ADRES:

ul. Kopernika 12

21-040 Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. S. Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

OPRACOWAŁA:							ZATWIERDZIŁA:

Magdalena Borowiec-Różycka					Anna Szczęsna

Świdnik, lipiec 2020

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4. Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1. Dokumentacja projektowa

5.2. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

5.3. Roboty budowlane

5.4 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.5 Wymagania dotyczące formy opracowania,

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych,

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie realizacja przedsięwzięcia polegającego na „Budowie placu zabaw przy ul. Kopernika w Świdniku” w formule „projektuj i buduj”. Planowany obiekt o powierzchni ok. 0,0700 ha będzie oddany do publicznego użytkowania.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni przeznaczonej dla dzieci i ich opiekunów, wyposażenie jej w elementy małej architektury, w tym elementy do zabawy, ogrodzenie, wykonanie nasadzeń roślinności oraz wykonanie nawierzchni. Ponadto w zakresie zamówienia znajdują się wszystkie prace z zakresu procesu budowlanego (wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych), realizacji robót budowlanych i wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja

a) dokumentacja projektowa, w tym koncepcja zagospodarowania terenu

b) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

2) Roboty budowlane

1.2. Dokumentacja projektowa:

1). Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Placu zabaw przy ul. Kopernika
w Świdniku”, do zatwierdzenia przez Zamawiającego wraz z wizualizacją przyjętych rozwiązań.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna zawierać rozmieszczenie poszczególnych obiektów małej architektury, form nawierzchni, zagospodarowanie zielenią oraz propozycję projektowanych oraz gotowych elementów małej architektury.

2). Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
i pozyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

Część dokumentacji projektowej powinna stanowić Wizualizacja rozwiązań projektowych Placu zabaw.

1.3. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1) Wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3) Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych oraz pozyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych.

1.4. Roboty budowlane

1.4.1. Montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw, które w przypadku urządzeń  gotowych powinny posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176EN 15567–1 i EN 15567–2

1.4.2. Przygotowanie terenu, roboty ziemne, wywóz gruzu i ziemi oraz uprzątnięcie terenu; ziemię z wykopów oraz ewentualne pozostałości materiały rozbiórkowe zagospodaruje Wykonawca swoim staraniem.

Planowane formy zagospodarowania terenu:

1) Sekwencja pojedynczych bądź połączonych ze sobą elementów małej architektury umożliwiających odpoczynek, zabawę i edukację:

- indywidualnie zaprojektowana bądź gotowa kombinacja wspinaczkowa, w której skład wejdą m.in. liny, drabinki, kładki, mostki ruchome, belki do balansowania, wieże

- kolejka linowa (tyrolka) o długości min. 15 m

- domek na palach wykonany z drewna z co najmniej jednym dodatkowym elementem służącym zabawie (zjeżdżalnia, platforma do wspinania, drabinka)

- trampolina bądź sekwencja trampolin o pow. min. 4 m2

- huśtawka typu ”bocianie gniazdo” oraz z siedziskiem kubełkowym

- tunel

- min. jedna zjeżdżalnia o wysokości min. 2 m jako wolnostojący element, element usytuowany na wzniesieniu bądź część kombinacji wspinaczkowej.

Powyższe elementy placu zabaw mogą zostać połączone w dowolnym układzie, stanowić pojedyncze urządzenia bądź ich sekwencje. Na etapie projektowania możliwa jest modyfikacja zaproponowanych powyżej elementów oraz stosowanie rozwiązań zamiennych o podobnych funkcjach, za zgodą zamawiającego, celem optymalnego wykorzystania przestrzeni i usytuowania stref bezpieczeństwa.

2) Mała architektura:

- ławki z oparciem – 4 szt.

- kosz na śmieci  45 – 50 l – 2 szt.

- tablica z regulaminem użytkowania obiektu określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazująca, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, numer telefonu zarządcy placu oraz numery telefonów alarmowych wraz z logo „Świdnik Wysokich Lotów”

- ogrodzenie drewniane z dwiema furtkami o długości ok. 110 mb oraz wysokości ok. 1,10 m, furtki wyposażone w zamek,

- dodatkowe elementy edukacyjne takie jak tabliczki z nazwami roślin, domki dla owadów

4) Zieleń:

Dokonanie nasadzeń roślin pełniących głównie funkcję wygrodzenia przestrzeni od otaczającej zabudowy wielorodzinnej oraz tworzących niewielką „strefę cienia”-  wzbogacenie nasadzeń od strony zachodniej placu zabaw oraz zaprojektowanie roślin po stronie wschodniej placu zabaw, w formie rabat złożonych
z bylin i krzewów oraz dostosowanych do specyfiki miejsca niedużych drzew wraz z towarzyszącą małą architekturą (ławki, stopnie drewniane, płyty kamienne tworzące nieformalne alejki, zatoki na ławki).

Nasadzenia należy dostosować do warunków siedliskowo-glebowych, oraz wymogów bezpieczeństwa związanych z obecnością dzieci. Należy dobrać gatunki atrakcyjne
i bezpieczne dla dzieci, pełniące dodatkowo funkcję edukacyjną.

5) Nawierzchnia:

Wykonanie nawierzchni na całej powierzchni działki przeznaczonej pod „Plac zabaw przy ul. Kopernika w Świdniku” (ok. 0,0700 ha):

- w strefie bezpieczeństwa urządzeń, dla których wysokość upadku wynosi pow. 100 cm – nawierzchnia z piasku o grubości 30 cm, frakcja ziaren 0,2 do 2 mm,

- w pozostałej części terenu nawierzchnia trawiasta oraz kora,

- realizacja alejek z nawierzchni przepuszczalnej (podesty drewniane, nawierzchnia mineralno żywiczna) umożliwiającej komunikację pomiędzy nawierzchnią piaskową w jednym z dwóch wariantów:

- alejki o układzie swobodnym biegnącej przez plac zabaw, łączącej poszczególne wejścia i nawiązującej do istniejącego układu komunikacyjnego,

- alejki okalającej cały plac zabaw, biegnącej wzdłuż jego ogrodzenia, stanowiącej „ramę” dla pozostałych rodzajów nawierzchni

- w terenie zieleni oraz w nawierzchni piaskowej ułożenie swobodnie biegnących przejść i ścieżek z plastrów drewna, bali drewnianych bądź płyt kamiennych, pełniących funkcję dekoracyjną oraz zabawową

- zróżnicowanie powierzchni placu zabaw przez uformowanie co najmniej jednego pagórka, pod którym zostanie poprowadzony tunel

1.4.3. Wymagania materiałowe i technologiczne

1) Urządzenia wykonane głównie z materiałów naturalnych takich jak drewno, liny, wiklina,
z zachowaniem naturalnej kolorystyki i stylistyki, z elementami stali nierdzewnej oraz dopuszczeniem trójwarstwowego polietylenu HDPE, tworzywa HPL, antypoślizgowej płyty podestowej oraz innych materiałów uzupełniających.

2) W kolorystyce dominacja naturalnego drewna z dopuszczeniem odcieni zieleni, żółci i szarości.

3) Elementy konstrukcyjne kotwione lub mocowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

4) Wszystkie materiały wykorzystane do produkcji powinny posiadać wymagane atesty.

5) Drewniane elementy konstrukcyjne impregnowane ciśnieniowo preparatami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

6) Liny w oplocie polipropylenowym z rdzeniem stalowym, łączniki plastikowe i aluminiowe.

7) Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, kalibrowane.

8) Gotowe urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe.

9) Urządzenia bez niebezpiecznych szczelin i otworów.

10) Wszystkie elementy w urządzeniach gotowych powinny być fabrycznie nowe.

1.4.4. Wymagania formalne

Na potwierdzenie spełnienia warunku zgodności zaproponowanych gotowych urządzeń
i nawierzchni z wymogami Zamawiającego Wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty karty katalogowe nawierzchni wraz z certyfikatami i instrukcją montażu oraz karty katalogowe urządzeń.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowe parametry zostały opisane w punkcie 1.4.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

„Plac zabaw przy ul. Kopernika w Świdniku” zostanie zlokalizowany na działce nr 1271/24 obręb 1, położonej przy ul. Kopernika 12 w Świdniku. Na przedmiotowej działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Świdnik znajdują się dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą (chodnikami, zatokami parkingowymi) oraz plac zabaw przeznaczony do demontażu, w miejscu którego powstanie przedmiotowa inwestycja. Teren planowanego placu zabaw graniczy zatem od północy, wschodu i zachodu z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi oraz od południa z drogą dojazdową i niedużym parkingiem Na terenie planowanej inwestycji znajdują się dwie sztuki głogu szypułkowego przewidzianego do adaptacji. W przypadku konieczności usunięcia drzew z uwagi na zły stan zdrowotny, Zamawiający dokona tego własnym staraniem.

Demontażu istniejącego placu dokona Zamawiający własnym staraniem. Granice planowanego placu zabaw mogą ulec zmianie wobec istniejącego ogrodzenia, tak aby optymalnie wykorzystać przestrzeń pomiędzy istniejącą zabudową, przy zachowaniu bezwzględnej minimalnej odległości 10 m od ścian budynków, linii rozgraniczających drogi i parkingi oraz miejsc składowania odpadów.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

„Plac zabaw przy ul. Kopernika w Świdniku” ma być w założeniu przestrzenią dla dzieci
w różnym wieku, jednak głównie dla dzieci starszych w wieku 5-12 lat oraz dla ich opiekunów. Przestrzeń będzie przeznaczona do zabawy, aktywności, wypoczynku oraz edukacji ekologicznej. Poprzez układ przestrzenny oraz wykorzystane materiały, obiekt swoim charakterem będzie nawiązywał do natury, ogrodu w mieście oraz otaczających drzew. Teren zostanie zagospodarowany poprzez zastosowanie nasadzeń roślinności, naturalne, przepuszczalne nawierzchnie, elementy małej architektury oraz elementy przeznaczone do zabawy i edukacji ekologicznej, co będzie go wyróżniało na tle typowych placów zabaw. Spójna, nawiązująca do natury kolorystyka będzie naturalnie wtapiała się w otoczenie.

Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym, ogrodzonym. Ogród Zabaw będzie miejscem bezpiecznym, pobudzającym kreatywność i wrażliwość na naturę.

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1. Dokumentacja projektowa

- Koncepcja zagospodarowania terenu,

- Dokumentacja projektowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w imieniu Zamawiającego – 3 egzemplarze,

- Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej z rozszerzeniem „pdf” (na pendrive).

5.2. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przekaże je Wykonawcy.

5.3. Roboty budowlane

1) Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację, pozyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wykonania robót budowlanych oraz zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa.

2) Użyte do wykonania materiały, wyroby budowlane i gotowe urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty bezpieczeństwa gwarantujące, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą.

3) Wykonawca sporządzi swoim staraniem i na swój koszt geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

5.4 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa jest kompletna, uzgodniona z właściwymi instytucjami, opracowana zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami prawa. W szczególności uzgodnienia wymaga przygotowana przez Wykonawcę koncepcja zagospodarowania terenu.

5.5 Wymagania dotyczące formy opracowania

Dokumentację projektową Wykonawca opracuje w wersji papierowej i jednobrzmiącej wersji elektronicznej.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

1). Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik

2). Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na 2020 r.

3). Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie i przekaże Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. Zamawiający nie posiada poniższych dokumentów, które jest zobowiązany pozyskać
(w miarę potrzeb) Wykonawca swoim staraniem:

a) aktualną mapę do celów projektowych (zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej)

b) wypis i wyrys z rejestru gruntów

c) wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego