Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokumentacja projektowa

Przebudowy segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5                     przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku

ADRES:

ul. Jarzębinowa 6

21-040 Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Grupa:

| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Artur Mazurek								    Anna Szczęsna

Świdnik maj 2020 r.

Spis zawartości:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 Nadzór autorski

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy

5.2 Przedmiar robót

5.3 Kosztorys inwestorski

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania

5.8 Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

4. Dodatkowe informacje

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pod nazwą:

Dokumentacja projektowa

Przebudowy segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5                     przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1) Dokumentacja

a) Dokumentacja projektowa,

b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarz,

d) Kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz,

2) Nadzór autorski

1.2 Dokumentacja projektowa:

1) Projekt budowlany i Projekt wykonawczy – po 4 egzemplarze:

a)	Architektury

b)	Konstrukcji

c) Dojazdów, dojść i miejsc postojowych

d)	Instalacji sanitarnych

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- ciepłej wody użytkowej

- wodociągowej

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- gazowej

e)	Instalacji elektrycznych

- gniazd wtykowych jednofazowych

- gniazd wtykowych trójfazowych

- oświetlenia ogólnego wewnętrznego

- oświetlenia ogólnego zewnętrznego

- oświetlenia awaryjnego

- sygnalizacji przeciw pożarowej

- połączeń wyrównawczych

- ochrony przeciwprzepięciowej

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- uziemienia

- odgromowej

f)	Instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych

- cctv, kontroli dostępu, multimedialnych, telefonicznych i internetu, sieci logicznej – komputerowej

g)	innych instalacji towarzyszących ww.

3)	Przedmiar – 1 egzemplarz

4) Informacja BIOZ – 4 egzemplarze

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania                  i uzgodnienia

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3) Wniosek i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

1.4 Nadzór autorski

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Projektowana przebudowa segmentu sportowego będzie polegała na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do obowiązujących norm i normatywów, unowocześnieniu ich i polepszeniu funkcji użytkowych i dotyczy zespołu pomieszczeń  j. n.:

1) Basen i zaplecze socjalno-sanitarne - kubatura ok. 3.500 m3; pow. użytkowa ok. 700 m2

Uwaga! W niniejszy zakres prac nie wchodzi niecka i technologia basenowa.

2) Sala sportowa duża i zaplecze socjalno-sanitarne – kubatura ok. 2000 m3; pow. użytkowa ok. 500 m2

Uwaga! W niniejszy zakres prac nie wchodzą roboty konstrukcyjno-budowlane w Sali sportowej; ale wchodzą roboty instalacyjne.

3) Sala sportowa mała i zaplecze socjalno-sanitarne – kubatura ok. 800 m3; pow. użytkowa ok. 200 m2

Uwaga! Salę sportowa małą należy zaprojektować na kondygnacji podziemnej budynku szkoły z możliwością niezależnego wejścia zewnętrznego z poziomu terenu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 jest zlokalizowany na działce nr 1833 w Świdniku.         W obecnym budynku szkoły Basen i Sala sportowa wraz z zapleczem funkcjonują w stopniu zadowalającym, ale wymagają modernizacji i przebudowy, w wyniku czego uzyskane zostaną lepsze parametry funkcjonalno-użytkowe tych pomieszczeń.

W podziemiu budynku znajduje się pomieszczenie, w którym należy zaprojektować salę sportowa małą.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W budynku obecnie istniejącej szkoły możliwa jest przebudowa segmentu sportowego,         w wyniku której powstaną nowoczesne pomieszczenia sportowe o wysokich parametrach użytkowych.

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy powinien zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018.1935 t. j. oraz obejmować wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2 Przedmiar robót

1) Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129 t. j.

2) W przedmiarze należy ująć zapis - Wszystkie materiały rozbiórkowe Wykonawca robót budowlanych wywiezie z terenu rozbiórki, zutylizuje i zagospodaruje swoim staraniem.

3) Szczegółowe wytyczne Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest pozyskać od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.3 Kosztorys inwestorski

1) Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2) Ceny materiałów, stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu budowlanego jednostkowe należy przyjąć średnie krajowe wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

3) Należy zestawić wszystkie poszczególne kosztorysy branżowe w tabeli z podziałem na branże i wyliczeniem wartości zbiorczej netto, VAT i brutto. Wskazać datę opracowania i opatrzyć podpisami osób opracowujących.

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

2) Szczegółowe wytyczne Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informacja powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

1) Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne i projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym

2) Projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

3) Zamawiający będzie organizował co najmniej jedno spotkania robocze w miesiącu, na których Wykonawca będzie przedkładał swoje propozycje projektowe do akceptacji

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania

1) Każdy egzemplarz (komplet) Projektu budowlanego należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz oznaczyć jako egzemplarz Inwestora (I i II), Starostwa Powiatowego (III), Nadzoru Budowlanego (IV) i w każdym zamieścić spis zawartości.

2) Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM A) z Projektem budowlano-wykonawczym danej branży (TOM).

Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego

5.8 Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i jednobrzmiącej z nią wersji elektronicznej (1szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

a) dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym

b) dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive

2) Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny (Egz. I – Archiwalny Inwestora) dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

c) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls

d) Przedmiary robót w formacie *.doc lub *.xls

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

a) Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik

b) Teren związany z Przebudową segmentu sportowego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 stanowi część działki nr 1833 oraz jest położony przy ulicy Jarzębinowej w Świdniku.

c) Środki finansowe przeznaczone na wykonanie Dokumentacji projektowej

Przebudowy segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5                     przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

a) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

b) Zamawiający potwierdzi i przekaże sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w tym, m. in.:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t. j.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.1843 t. j.).

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.     2018.1935 t. j.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.    z 2013 r., poz. 1129 t. j).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t. j.).

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

9) inne wymagane

4. Dodatkowe informacje:

1) Aktualną mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca

2) Istniejący budynek szkoły nie figurują w rejestrze zabytków

3) Użytkownik budynku posiada niekompletną archiwalną dokumentację projektową