Załącznik Nr 1 do SWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokumentacja projektowa „Budowy ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

ADRES:

ul. Kopera - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Grupa:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Paweł Stefańczyk	Inspektor WIN

Świdnik, styczeń 2021

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy,

5.2 Przedmiar robót,

5.3 Kosztorys inwestorski,

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.8 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

4. Dodatkowe informacje.

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie.

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

ZAŁĄCZNIKI

1. Plan orientacyjny.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, pod nazwą Dokumentacja projektowa „Budowy ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dokumentacja projektowa „Budowy ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

- nadzór autorski wielobranżowy

Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja

a) Dokumentacja projektowa,

b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski, Kosztorys ślepy

2) Nadzór autorski

Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski wielobranżowy.

3) Wykonawca opracuje:

a/	projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej,

b/	projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej (odwodnienie drogi),

c/	projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie drogi),

d/	projekt budowlany i wykonawczy branży teletechnicznej (kanał technologiczny),

e/	projekty budowlane i wykonawcze na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną związanych z budową przedmiotowej ulicy (zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci po akceptacji Zamawiającego),

f/	projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni związany z budową przedmiotowej ulicy;

g/	przedmiary, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

h/	informację BIOZ;

i/	operat wodnoprawny i uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego (opcjonalnie – jeśli będzie wymagane poprzez zastosowane rozwiązania projektowe);

j/	projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem;

k/	projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem;

l/	dokumentacja geologiczno-inżynierska (ustalenie konstrukcji istniejącej nawierzchni, warunków gruntowo-wodnych do projektowania odwodnienia i konstrukcji nawierzchni, ustalenia technologii robót ziemnych).

4)  Wykonawca pozyska:

a) Ostateczną decyzję pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagana)

b) Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 	przedsięwzięcia (opcjonalnie – jeżeli będzie wymagana)

c) decyzji pozwolenia na budowę dla opracowywanej dokumentacji

5)  Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a/ aktualną mapę do celów projektowych z zaznaczonymi liniami MPZP (wersja numeryczna, zwektoryzowana w formacie dxf) wraz z naniesionymi liniami z MPZP.

b/ wypisów z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

c/ Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

d/ Pozyska warunki i uzgodnienia od gestorów sieci

e/ Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania	i uzgodnienia.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

  - Zakładana długość ulicy ok. 120 m,

  - Klasa drogi: dojazdowa,

  - Kategoria drogi: gminna,

  - Kategoria ruchu: KR2,

  - Droga o przekroju ulicznym,

  - Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego,

  - Obustronne ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej,

  - Zjazdy do wszystkich przyległych działek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,

  - Profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanej ulicy,

  - Zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego,

Odwodnienie i oświetlenie drogi oraz kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi (część informacyjna pkt. 6)

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - „Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” jest ujęte w wieloletnim planie finansowym Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2021-2022.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana ul. Kopera położona jest w południowej części Miasta Świdnik. Droga będzie służyła jako dojazd do przyległych posesji. Budowa ulicy zwiększy komfort poruszania się mieszkańców pobliskich budynków zlokalizowanych w rejonie ulicy.

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Projekt budowlany i wykonawczy

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Przedmiar robót i kosztorys ślepy

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót powinien zawierać tabelę robót ziemnych.

- Roboty związane z wycięciem drzew i krzewów, zakładaniem zieleńców i stałą organizacją ruchu zaliczyć do robót branży drogowej i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.3	Kosztorys inwestorski

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z póź. zmian.).

- Ceny materiałów, stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu budowlanego jednostkowe należy przyjąć średnie krajowe wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- Należy zestawić wszystkie poszczególne kosztorysy branżowe w tabeli z podziałem na branże i wyliczeniem wartości zbiorczej netto, VAT i brutto. Wskazać datę opracowania i opatrzyć podpisami osób opracowujących.

5.4	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j. z późniejszymi zmianami).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.5	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

5.6	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne i projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym,

- Projekt budowlany, przed złożeniem do Starostwa w Świdniku, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,

- do każdego uzgodnienia należy dostarczyć wersję elektroniczną zwektoryzowaną rysunków w formacie *.dwg w wersji 2004.

5.7	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy egzemplarz (komplet) Projektu budowlanego należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz oznaczyć jako egzemplarz Inwestora (I, II oraz V), Starostwa Powiatowego (III), Nadzoru Budowlanego (IV) i w każdym zamieścić spis zawartości.

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego”, „Egz. V – Inwestora” - powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

5.8 Wymagania dodatkowe

- Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i jednobrzmiącej z nią wersji elektronicznej (1szt. pendrive USB) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

a) „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, 	obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana 	jest w stanie kompletnym”,

b) „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca 	z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

- Wersja z możliwością edycji:

a) część rysunkową w formacie *.dxf (w wersji dla Autocad’a 2004)

b) część opisową zapisaną w formacie *.doc

c) kosztorysy inwestorskie w formacie *.xls

d) przedmiary robót i kosztorysy ślepe w formacie *.xls

Wersję elektroniczną zapisać w oddzielnych katalogach dla wersji z możliwością edycji i wersji zabezpieczonej przed edycją.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik.

- Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa „Budowy Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” są ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami o nr:
220/25, 219/5, 219/2, 220/19, 222/11, 222/12, 219/3, 222/14, 222/15, 222/13, 223/8, 223/9, 223/10, 224/11, 224/12, 225/4, 226/3, 226/4, 227/23, 228/5, 229/11, 184/14, 230/12, 229/2, 228/2

znajdującymi się w obrębie 6  - Kolonia Krępiec

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

4. Dodatkowe informacje:

- Aktualną mapę do celów projektowych, z naniesionymi liniami z MPZP, pozyska Wykonawca,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca,

- Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania działki, plan sytuacyjny, oraz organizację ruchu na mapie do celów projektowych na współrzędnych geodezyjnych w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

- Wykonana dokumentacja w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (MapViewDesktop 3.4.120)

- Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

- Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące przedmiarowania

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca przekaże materiały rozbiórkowe należące do właścicieli przyległych posesji, ich właścicielom”.

5.2 Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

5.3 Dotyczące branży elektrycznej

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wykonać poprzez wpięcie w istniejące oświetlenie będące w gestii Gminy Miejskiej Świdnik.

Warunki przyłączenia i szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1  Branża drogowa

- Konstrukcję jezdni przyjąć dla kategorii KR2.

- Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego.

- Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym koloru szarego na ławie betonowej z oporem B10 (C8/10). Na krawędzi jezdni i zjazdów indywidualnych, krawężnik najazdowy 15x22 cm. Na łukach krawężniki łukowe. Na przejściach dla pieszych i zjazdach indywidualnych krawężniki najazdowe 15x22 cm koloru szarego. Na przejściach dla pieszych krawężniki skośne po 2 m obustronnie.

- Chodnik i dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolorowej, typu Holland grubości 6 cm o wytrzymałości min. 35 MPa, na podsypce grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Chodnik i dojścia do posesji obramowane obrzeżem betonowym kolorowym 6x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z oporem.

- Zjazdy z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, typu Holland grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm.

- Zjazdy indywidualne zaprojektować do zewnętrznej krawędzi chodnika w płaszczyźnie chodnika, dalej pochylenie dostosowane do wysokości zjazdów w granicach posesji. Odkrycie krawężnika najazdowego 4cm.

- Wykonać profile wszystkich skrzyżowań i zjazdów.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej oraz zjazdów indywidualnych i dojść do pobliskich budynków.

6.1.1  Oznakowanie pionowe

- Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

- Tarcze znaków drogowych małe, powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi 	krawędziami na całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco - 	montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu II-go (charakterystyczny wygląd plastra miodu),

6.1.2. Oznakowanie poziome:

Oznakowanie powinno być wykonane w kolorze białym, w technologii cienkowarstwowej na nawierzchni z kostki brukowej i grubowarstwowej na nawierzchni z betonu asfaltowego.

  - Branża sanitarna

a) Wody opadowe z terenu projektowanej zlewni należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej w Al. NSZZ Solidarność przy zastosowaniu współczynnika spływu 0,5 .

b) Wody opadowe z terenu zlewni wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie powinny przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń: zawiesina ogólna - 100mg/l; węglowodorów ropopochodnych – 15mg/l.

c) Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej o średnicy ustalonej obliczeniami.

d) zaprojektować zbiorniki wyposażone w regulatory przepływu zapewniające opóźniony spływ wód opadowych lub studnie chłonne przyjmujące nadmiar wód

e) Zaprojektować sieć z rur z tworzyw sztucznych lub z żywic z włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie, które posiadają aktualne aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM.

f) Zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych lub betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego, które posiadają aktualną aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM, z włazem żeliwnym z ryglami i stopniami/klamrami złazowymi powlekanymi tworzywem sztucznym.

g) Zaprojektować przejścia szczelne przez ściany studni rewizyjnych.

h) Zaprojektować przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe żeliwne jezdniowy z zawiasami i ryglem na studniach betonowych z osadnikiem o wysokości 1,0m.

i) Opracowaną dokumentację budowlaną odwodnienia terenu uzgodnić w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku.

j) Zaprojektować regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z gestorem sieci

k) Zaprojektować sposób zabezpieczenia  ciepłociągu oraz gazociągu w uzgodnieniu z gestorem sieci

Szczegółowe warunki przyłączenia i zastosowane rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.

6.3  Branża elektryczna

Kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych (PCV z kręgu) o średnicy nie mniejszej niż Ø 75 mm. Należy zastosować  kabel miedziany 5-cio żyłowy typu YKY o przekroju wg sporządzonych obliczeń, jednak o przekroju nie mniej niż 10mm2 lub o parametrach równoważnych.

Przyłączenie projektowanego oświetlenia drogowego do instalacji elektroenergetycznej, należy zrealizować poprzez wpięcie w istniejący ciąg latarni oświetleniowych wzdłuż ul. Bartłomieja Kopera zgodnie z uzyskanymi warunkami z Urzędu Miasta Świdnik.

Zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe bez szwu o wysokości dostosowanej do wymaganych norm, anodowane (o minimalnej grubości anody 20) o średnicy przy podstawie ok. fi 180 mm i grubości ścianki min. 4 mm. Podstawa słupa o wymiarach min. 300 * 300 z tłoczonej blachy o grubości min. 8 mm. Słup mocowany do fundamentu za pomocą śrub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuki śrub w wersji „zrywalnej”. Wysięgnik aluminiowy słupa anodowany (o minimalnej grubości anody min. μm 20). Kolor słupów oświetleniowych należy uzgodnić na etapie wykonawstwa.

Wybór klasy oświetlenia dokonać zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia dróg zawartymi w normie PN – EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”.

Orawa oświetleniowa typu LED o wysokiej sprawności energetycznej o minimalnych parametrach:

-    wydajność świetlna > 130 lm/W,

-    optyka 90°, 120° lub asymetryczna w zależności od rozstawu lamp,

-    stopień ochrony IP 65,

-    temperatura barwowa 4000-5000K,

-    wymienny moduł LED oraz zasilania,

-    system umożliwiający redukcję mocy min. w 4 progach godzinowych,

-    certyfikat CE,

-  posiadanie badań bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z PN-EN 62471:2010 w grupie wolnej od ryzyka,

-     gwarancja producenta min. 36 miesięcy.

Całość oświetlenia drogowego dostosować parametrami i stylistycznie do istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się wzdłuż ul. Bartłomieja Kopera. Obecnie na ulicy znajdują się  dwie latarnie. W razie potrzeby należy zmienić  ich lokalizację.

W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do gestorów sieci o Warunki Usunięcia kolizji oraz uzyska potrzebne uzgodnienia dokumentacji projektowej.

6.4  Branża telekomunikacyjna

Projektowany kanał technologiczny, należy wykonać:

1) w przypadku KTu - wykonany z jednej rury osłonowej fi 160 oraz trzech rur światłowodowych fi 40 i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur,

2) w przypadku KTp - wykonany z dwóch rur osłonowych fi 160, z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe fi 40 i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur.

Całość wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680).

2. Zaprojektować ciągi KT przyłączeniowe (KTps) z rur fi 40/3,7 - stanowiące odgałęzienie od głównego ciągu KT do punktów (użytkowników) końcowych. KTps wykonać jako zaślepione, do granicy działek użytkowników lub opracowania.

3. Kanał technologiczny wykonać na całej długości ul. Bartłomieja Kopera, tj. od ul. Klonowej do ul. NSZZ Solidarność. Projektowany kanał technologiczny należy połączyć z istniejącym kanałem technologicznym w ul. NSZZ Solidarność. Przejście pod ul. NSZZ Solidarność wykonać za pomocą przewiertu sterowanego. Szczegółowe warunki przejścia pod ul. NSZZ Solidarność uzyskać od zarządcy drogi.

ZAŁĄCZNIKI

1. Plan orientacyjny.