Załącznik Nr 1 do SWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Modernizacja ul. Bocznej Gen. Maczka w Świdniku

ADRES:

ul. Bocznej Gen. Maczka - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

| 71322000-1 | Usługi projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Dominik Pastusiak	Inspektor WIN

Świdnik, lipiec 2021

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Roboty budowlane,

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej,

5.2.1. Dokumentacja projektowa,

5.2.2 Pozostała dokumentacja projektowa,

5.2.3 Przedmiary robót,

5.2.4 Kosztorys wykonawcy,

5.2.5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.5 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

4. Dodatkowe informacje.

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

5.1 Dotyczące kosztów,

5.2 Dotyczące technologii robót.

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

6.1 Branża drogowa,

6.2 Istniejące oznakowanie pionowe do wymiany

- Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie realizacja przedsięwzięcia budowlanego, pod nazwą Modernizacja ul. Bocznej Gen. Maczka w Świdniku w formule „projektuj i buduj”. Planowany obiekt będzie oddany do publicznego użytkowania.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, warunków, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa

- Realizacja robót budowlanych

  - Dokumentacja projektowa

    - W skład zamawianej Dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Projekt branży drogowej;

- Projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej itp.),

- Podkład mapowy (w formie numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

- Przedmiary i kosztorysy (dla całości zadania),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekt czasowej organizacji ruchu, obejmujący obszar oddziaływania projektowanej inwestycji, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji (jeżeli będzie wymagany),

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany),

- Inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.

    - Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia itp.:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotu zamówienia (jeżeli będzie wymagany),

- Wniosek i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

- W razie konieczności Wykonawca dokona zgłoszenia budowy lub uzyska pozwolenie na budowę.

- Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a/ Aktualny podkład mapowy lub mapę do celów projektowych (w formie numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf),

b/ Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania

i uzgodnienia,

c/ Dokumentację powykonawczą,

d/ Wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt.

    - W ramach robót budowlanych:

1. Przygotowanie terenu pod budowę w tym: rozbiórki wraz z utylizacją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wyprofilowanie terenu, roboty ziemne. W związku z przygotowaniem terenu budowy należy uwzględnić istniejące obiekty, warunki gruntowo-wodne podłoża, oraz istniejące sieci przebiegające w terenie.

2. Usunięcie kolizji,

3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

4. Profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy.

5. Roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów,

6. Wymianę oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

7. Wykonanie i dostarczenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) umożliwiających zasilenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w wersji papierowej i elektronicznej zwektoryzowanej w formacie dxf).

- Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

| Odcinki ulicy (długość odcinka) | Klasa odcinka drogi wg planu | Oznaczenie terenów przyległych wg planu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Str. lewa | Str. prawa |
| Boczna Gen. Maczka Urządzona, na remontowanym odcinku przekrój uliczny, nawierzchnia bitumiczna. dł. 235 m, pow. ok. 2050 m2, wraz z przyległymi parkingami | KDD-G | MW | MW |

Istniejąca nawierzchnię bitumiczną usunąć, a następnie wykonać nowe warstwy wiążącą i ścieralną. W zakres zadania wchodzi wymiana krawężnika betonowego 15x30 w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne – Modernizacja ul. Bocznej Gen. Maczka w Świdniku jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2021.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem inwestycji modernizacja istniejącej ulicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa – zgodnie z pkt 5.2.1.

- Przedmiary robót – zgodnie z pkt 5.2.2.

- Kosztorysy Wykonawcy – zgodnie z pkt 5.2.3.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie

z pkt 5.2.4.

5.2.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt zagospodarowania terenu – 3 egz.

- Projekt opracować, jako oddzielne opracowanie dla każdej z branży w oddzielnym TOMIE po – 3 egz. dla poszczególnych branż

- Projekt ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 3 egz.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dodrukować po dwa dodatkowe egzemplarze powyższych opracowań.

5.2.2 Pozostała Dokumentacja projektowa

- Projekt wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami (w przypadku konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę) – 2 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający miejscowe uwarunkowania 
- 2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami i 1 egz. bez uzgodnień.

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 3 egz.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty  (w przypadku projektu budowlanego) – 3 egz.

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) – 2 egz.

- Dokumentacja powykonawcza – 1 egz.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dodrukować po dwa dodatkowe egzemplarze powyższych opracowań.

5.2.3 Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Dokumentacji projektowej

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j. z późniejszymi zmianami).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dodrukować po dwa dodatkowe egzemplarze przedmiaru robót.

5.2.4	Kosztorys Wykonawcy

- Kosztorys Wykonawcy opracować po 2 egz., oddzielnie dla każdego TOMU Dokumentacji projektowej, z podsumowaniem wartości wszystkich kosztorysów.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dodrukować po dwa dodatkowe egzemplarze kosztorysu Wykonawcy.

5.2.5	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Dokumentacji projektowej.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j. z późniejszymi zmianami).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dodrukować po dwa dodatkowe egzemplarze Szczegółowe specyfikacji technicznych.

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia Dokumentacji

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania, materiały i technologie, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Dokumentacji projektowej należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora, egzemplarza Starostwa Powiatowego, egzemplarza Nadzoru Budowlanego (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie Dokumentacji projektowej powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót, Kosztorysów Wykonawcy, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót, Kosztorysów Wykonawcy, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie ZUDP) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

5.5 Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive wraz z oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.doc

b) rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy w formacie *.xls i *.ath;

e) Przedmiary robót w formacie *.xls i *.ath.

  - Obie wersje Dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w zakres inwestycji (działki: 1933, 1809/6; Obręb: 1 - MIASTO ŚWIDNIK). Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie i przekaże Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 2311 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

4. Dodatkowe informacje:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf oraz powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.4.120)

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące kosztów

Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, materiały po wycince drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

5.2 Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych)

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1  Branża drogowa

Modernizacja ul. Bocznej Maczka będzie polegać na:

  - wymianie nawierzchni bitumicznej (dwie warstwy: AC16W 50/70 gr. 4cm, AC11S 50/70 gr. 8cm) od granicy pasa drogowego ul. Gen. Maczka do końca placu manewrowego, łącznie z wymianą nawierzchni w zatokach parkingowych i placu parkingowym. Szczegółowy zakres pokazany na załączniku graficznym;

  - przed wyminą nawierzchni należy odciąć nawierzchnię na której stoi wiata śmietnikowa. Podczas układania nowej nawierzchni należy dostosować wysokości do pozostawionego fragmentu nawierzchni pod wiatą śmietnikową;

  - wymianie krawężnika na krawężnik betonowy 15x30, zakres szczegółowy zgodnie z załącznikiem graficznym.

  - Regulacja wysokościowa włazów i innych urządzeń technicznych w zakresie wymiany nawierzchni.

6.2 Istniejące oznakowanie pionowe do wymiany

- Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

- Tarcze znaków drogowych małe, powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco - montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu II-go (charakterystyczny wygląd plastra miodu),

6.3 Branża sanitarna

1) kanalizacja deszczowa

a)	Wody opadowe z terenu projektowanej zlewni należy zagospodarować na działkach objętych opracowaniem ul. Bocznej Maczka.

b) Uszkodzone włazy, wpusty, płyty nastudzienne oraz odciążenia podlegają wymianie, a także regulacji wysokościowej zgodnie z wymaganą niweletą.

c) Wpust  -1szt. przy skrzyżowaniu z ul. Maczka wraz z przykanalikiem oraz studzienką dn500 należy wymienić na nowe dostosowując do wymienionego krawężnika.

d) Regulację wysokościową istniejących studni wykonać za pomocą pierścieni regulacyjnych,

e) Wyczyścić studzienki osadnikowe w przed regulacją wysokościową wpustów,

f) zaprojektować regulację wysokościową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz istniejącego uzbrojenia wodociągowego.

7. Inne posiadane informacje i dokumenty

Załącznik nr 1)	Załącznik graficzny ul. Boczna gen. Maczka.