PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokumentacja Projektowa Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES:

ul. Bażantowa - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

| 71322000-1 45111291-4 45100000-8 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45200000-9 45230000-8 45233120-6 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie budowy dróg |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Dominik Pastusiak	Inspektor WIN

Świdnik, marzec 2021

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa

1.2.1 Koncepcja projektowa

1.2.2 Projekt budowlany i wykonawczy dla wszystkich branż,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4 Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.3 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.4 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

3. Dodatkowe informacje.

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

4.1 Dotyczące przedmiarowania,

4.2 Dotyczące technologii robót.

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

5.1 Branża drogowa.

5.2 Branża sanitarna.

5.3 Branża elektryczna i teletechniczna.

5.4 Kanał technologiczny

6. Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przedsięwzięcia budowlanego, pod nazwą Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowany obiekt będzie oddany do publicznego użytkowania.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu oraz uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków.

Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

    - Dokumentacja projektowa.

  - Dokumentacja projektowa

    - W przypadku projektu budowlanego w skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Projekty - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (wykonawczy);

- Projekty z branżowe;

- Projekt geodezyjnego podziału nieruchomości wraz z dokonaniem rejestracji w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego,

- Projekty rozbiórek (jeżeli będą wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami i zgodami właścicieli.

- Projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej itp.),

- Informacja BIOZ,

    - Opracowania niezależne od przyjętego rodzaju dokumentacji projektowej:

- Aktualna mapę do celów projektowych ( w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie (dla całości zadania),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji,

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany),

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty,

- Inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.

    - Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia itp.:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Wniosek i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

- Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami) wraz z wypełnionym wnioskiem (jeżeli będzie wymagana).

- Decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana).

- Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a) 	Aktualną mapę do celów projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

b) 	Wypis i wyrys z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) 	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

d) 	Warunki i uzgodnienia od gestorów sieci

e) 	Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania

i uzgodnienia.

f) 	Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi 	koniecznymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

g) 	Wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

| Odcinek | Działki o nr ew.: | Klasoużytek | Oznaczenia terenów przyległych wg planu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Bażantowa | 309/11, 310/2, 341/2, 4022/1 | dr | MN |  |

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

P(U) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów przemysłowych, składów i magazynów,

U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów przemysłowych, składów i magazynów,

U – tereny zabudowy usługowej,

| Odcinki ulic (długość odcinka) | Klasa | Jezdnia: szerokość, konstrukcja nawierzchni |
| --- | --- | --- |
| ul. Wiejska - koniec odcinka (186 m) | KDD | 5,0 m Nawierzchnia bitumiczna |

Zakładana długość ulicy ok. 186 m,

Klasa drogi: dojazdowa,

Kategoria drogi: gminna,

Kategoria ruchu: KR2,

Droga o przekroju ulicznym,

Nawierzchnia drogi bitumiczna,

Zaprojektować utwardzone jednostronne pobocze z płyty ażurowej betonowej szarej o szerokości 2m,

Zjazdy do wszystkich przyległych działek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, koloru szarego,

Należy zaprojektować skrzyżowanie z ul. Wiejską (w porozumieniu z projektantem ul. Wiejskiej firmą Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.)

Na końcu projektowanego odcinaka zaprojektować plac nawrotowy,

Profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanej ulicy,

Zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego,

Odwodnienie, oświetlenie drogi, kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi(część informacyjna pkt. 5.4)

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - Dokumentacja Projektowa Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą  jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2021.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana ul. Bażantowa położona jest w południowo-wschodniej części Miasta Świdnik. Droga będzie służyła jako dojazd do przyległych posesji, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Budowa ulicy zwiększy komfort poruszania się użytkowników pobliskich budynków zlokalizowanych w rejonie ulicy.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.1.1 Projekt budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 1 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami Komisji Koordynacyjnej – Starostwa Powiatowego Świdnik).

- Projekt budowlany opracować, jako oddzielne opracowanie dla każdej z branży w oddzielnym TOMIE po – 5 egz. wraz z Informacją BIOZ dla poszczególnych branż – 4 egz.

- Projekt budowlany ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 5 egz.

5.1.2 Pozostała dokumentacja projektowa

- Projekt geodezyjnego podziału nieruchomości (jeżeli uzyskiwana będzie decyzja ZRID) – 3 egz.

- Projekt wniosku o wydanie decyzji ZRID  wraz z załącznikami (jeżeli uzyskiwane będzie decyzja ZRID) –  2 egz.

- Projekt wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami (w przypadku konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę) – 2 egz.

- Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu uwzględniający miejscowe uwarunkowania - 2 egz.   z oryginalnymi uzgodnieniami i 2 egz. bez uzgodnień.

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Lotniczej uwzględniający miejscowe uwarunkowania - 2 egz.   z oryginalnymi uzgodnieniami i 2 egz. bez uzgodnień.

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Nadleśnej uwzględniający miejscowe uwarunkowania - 2 egz.   z oryginalnymi uzgodnieniami i 2 egz. bez uzgodnień.

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 4 egz.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty  – 3 egz.

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) –  3 egz.

- Dokumentacja wykonawcza – 3 egz.

5.1.3 Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU dokumentacji projektowej

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j. z późniejszymi zmianami).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.1.4	Kosztorys Inwestorski

a)	Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

b)	Ceny materiałów, stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu budowlanego jednostkowe należy przyjąć średnie krajowe wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

5.1.5	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU dokumentacji projektowej.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j. z późniejszymi zmianami).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.1.6	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

5.2	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania, materiały i technologie, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca wystąpi do właścicieli sieci o wydanie warunków do projektowania.

5.3	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet dokumentacji projektowej należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora, egzemplarza Starostwa Powiatowego, egzemplarza Nadzoru Budowlanego (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie dokumentacji projektowej powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót, Kosztorysów Wykonawcy, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót, Kosztorysów Wykonawcy, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie ZUDP) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

5.4 Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive wraz z oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.doc

b)rysunki w formacie *.dxf  (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.xls i *.ath;

e) Przedmiary robót w formacie *.xls i *.ath.

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o przepisy prawa budowlanego lub w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w)w przepisami.

3. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz organizację ruchu na mapie do celów projektowych w skali 1:500 (wersja papierowa i elektroniczna zwektoryzowana) , na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1 Dotyczące przedmiarowania

a)	W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej, zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

b)	W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca przekaże materiały rozbiórkowe należące do właścicieli przyległych posesji, ich właścicielom”.

4.2 Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych)

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1  Branża drogowa

- Konstrukcję jezdni przyjąć dla kategorii KR2.

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,0m,

- Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem,

- Nawierzchnia jezdni oddzielona od utwardzonego pobocza opornikiem betonowym 12x25 koloru szarego na ławie betonowej,

- Przekrój poprzeczny drogi daszkowy,

- Nawierzchnia utwardzonego jednostronnego pobocza z płyty ażurowej betonowej, szarej, o szerokości 2,0m,

- Nawierzchnia poboczy obramowana opornikiem betonowym 12x25 koloru szarego na ławie betonowej z oporem, o zaniżeniu 0cm.

- Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, szarej.  Pochylenie dostosowane do wysokości zjazdów w granicach posesji.

- Zjazdy indywidualne obramowane obrzeżem betonowym 8x30 koloru szarego. Zjazdy indywidualne obramować obrzeżem od strony gruntu (trawnika) i posesji (w przypadku nieurządzonego zjazdu na terenie posesji).

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej oraz zjazdów publicznych, indywidualnych i dojść do pobliskich budynków.

5.2	 Branża sanitarna

a)	Wody opadowe z terenu projektowanej zlewni należy zagospodarować na działkach objętych opracowaniem ul. Bażantowej.

b)	Wody opadowe z terenu zlewni wprowadzane do gruntu nie powinny przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń: zawiesina ogólna - 100mg/l; węglowodorów ropopochodnych – 15mg/l.

c)	Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej o średnicy ustalonej obliczeniami.

d)	Odprowadzenie wód deszczowych rurami z tworzyw sztucznych lub żywic i włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie.

e)	Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych studni chłonnych z separatorami poprzez wpusty uliczne przyłączone do sieci przykanalikami.

c)	Wpusty deszczowe żeliwne z osadnikiem o wysokości min. 0,5 m wraz z przykanalikami z rur z tworzywa sztucznego.

e)	Zaprojektować sieć z rur z tworzyw sztucznych lub z żywic z włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie, które posiadają aktualne aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM.

f)	Zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych lub betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego, które posiadają aktualną aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i IBDiM, z włazem żeliwnym z ryglami i stopniami/klamrami złazowymi powlekanymi tworzywem sztucznym.

g)	Zaprojektować przejścia szczelne przez ściany studni rewizyjnych.

h)	Zaprojektować przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe żeliwne krawężnikowo-jezdniowy z zawiasami i ryglem na studniach betonowych z osadnikiem o wysokości 1,0m.

i)	Opracowaną dokumentację budowlaną odwodnienia terenu uzgodnić w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku.

5.3  Branża elektryczna

1. Kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych (PCV z kręgu) o średnicy nie mniejszej niż Ø 75 mm. Należy zastosować  kabel miedziany 5-cio żyłowy typu YKY o przekroju wg sporządzonych obliczeń, jednak o przekroju nie mniej niż 10mm2.

2. Przyłączenie oświetlenia drogowego do instalacji elektroenergetycznej zrealizować należy poprzez wpięcie w szafkę oświetlenia ulicznego Sz.O. Nadleśna I zlokalizowanej na rogu ul. Nadleśnej i ul. Krańcowej. Szczegółowe rozwiązania uzgodnić w Urzędzie Miasta Świdnik.

3. Zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe bez szwu o wysokości dostosowanej do wymaganych norm, anodowane (o minimalnej grubości anody 20) o średnicy przy podstawie ok. fi 180 mm i grubości ścianki min. 4 mm. Podstawa słupa o wymiarach min. 300 * 300 z tłoczonej blachy o grubości min. 8 mm. Słup mocowany do fundamentu za pomocą śrub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuki śrub w wersji „zrywalnej”. Wysięgnik aluminiowy słupa anodowany (o minimalnej grubości anody min. μm 20). Kolor słupów oświetleniowych należy uzgodnić na etapie wykonawstwa.

4. Wybór klasy oświetlenia dokonać zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia dróg zawartymi w normie PN – EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”.

5. Oprawa oświetleniowa typu LED o wysokiej sprawności energetycznej o minimalnych parametrach:

-    wydajność świetlna > 135 lm/W,

-    optyka 90°, 120° lub asymetryczna w zależności od rozstawu lamp,

-    stopień ochrony IP 65,

-    temperatura barwowa 4000-5000K,

-    wymienny moduł LED oraz zasilania,

-    system umożliwiający redukcję mocy min. w 4 progach godzinowych,

-    certyfikat CE,

-  posiadanie badań bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z PN-EN 62471:2010 w grupie wolnej od ryzyka,

-     gwarancja min. 60 miesięcy.

6. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do gestorów sieci o Warunki Usunięcia kolizji oraz uzyska potrzebne uzgodnienia dokumentacji projektowej.

  - Kanał technologiczny

1. Projektowany kanał technologiczny, należy wykonać:

a) w przypadku KTu - wykonany z jednej rury osłonowej fi 160 oraz trzech rur światłowodowych fi 40 i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur,

2) w przypadku KTp - wykonany z dwóch rur osłonowych fi 160, z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe fi 40 i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur.

Całość wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680).

2. Zaprojektować ciągi KT przyłączeniowe (KTps) z rur fi 40/3,7 - stanowiące odgałęzienie od głównego ciągu KT do punktów (użytkowników) końcowych. KTps wykonać jako zaślepione, do granicy działek użytkowników lub opracowania.

3. 	Kanał technologiczny połączyć z istniejącym kanałem w ul. Wiejskiej.

6. Organizacja ruchu.

- Na stronie tytułowej zostawić co najmniej połowę pustej strony na umieszczenie stosownych uzgodnień przez organ zarządzający ruchem na ww. drodze oraz wymagane opinie i uzgodnienia.

- Na stronie tytułowej powinna znajdować się nazwa opracowania tj: „Projekt stałej organizacji ruchu drogi 123008L (ulica Bażantowa) km 0+000 do 0+188

- Strony tytułowe projektów zmian stałych organizacji ruchu analogicznie jak w pkt. 1 i 2.

- Dla każdej drogi opracować oddzielny projekt organizacji ruchu lub jej zmiany.

- Organizacja ruchu powinna zawierać dokładną datę jej wdrożenia, np. 31.12.2023 r.

- Znaki pionowe i poziome powinny spełniać poniższe wymagania:

- 	słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy min. 60 mm (od góry słupek zabezpieczone kapturkiem)

- 	słupki do znaków powinny być trwale zabetonowane w podłożu zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją o znakach drogowych pionowych w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie lub przewrócenie (fundamenty betonowe o wymiarach 25x25x60 cm - beton B-15,

-	słupki do znaków umieszczanych w odległości większej niż 2 m od krawędzi jezdni powinny być wykonane z wysięgnikiem,

- 	tarcze znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco - montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu II-go (charakterystyczny widok plastra miodu)

- 	tarcze znaków powinny być mocowane do słupków za pomocą uchwytów uniwersalnych (wyposażonych w specjalne podkładki w formie miseczki, utrudniające demontaż znaku przez osoby niepowołane) lub w uzasadnionych przypadkach za pomocą taśm montażowych (np. do montażu tarcz znaków na słupach i latarniach o dowolnych średnicach i kształtach)

- 	pomiędzy obejmą tarczy znaku a słupkiem należy zastosować specjalną taśmę antypoślizgową (zwiększającą współczynnik tarcia), zabezpieczającą tarczę znaku przed obróceniem na słupku

- 	wysokość zamocowania tarczy znaku na konstrukcji wsporczej min. 2,20 m od podłoża do dolnej krawędzi najniżej zawieszonej tarczy znaku

-	odległość pozioma, znaku  od krawędzi jezdni nie mniej niż 0,5 m.

- 	nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

- 	do wykonania oznakowania poziomego na ścieżce rowerowej i chodniku należy używać drogowej farby akrylowej odblaskowej w kolorze białym

- 	oznakowanie powinno być wykonane w sposób mechaniczny przy użyciu malowarek dostosowanych do malowania farbami dwuskładnikowymi (farba + kulki szklane) z mechanicznym rozsypywaniem kulek

- 	materiałami do posypywania są mikrokulki szklane refleksyjne, które należy stosować z dodatkami uszorstniającymi  np. ksylobelit  stosowany 1:4

-	na jezdni zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe,

7. Inne posiadane informacje i dokumenty

a)  Aktualną mapę do celów projektowych pozyska Wykonawca,

b)  Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

c) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska	Wykonawca,

d) Istniejące obiekty nie figurują w rejestrze zabytków.