Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Projekt „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Dokumentacja projektowa – Teren po nieczynnym wysypisku odpadów

ADRES:

ul. Krępiecka – Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Klasa

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria

| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| 45112711-2 | Roboty w zakresie kształtowania parków |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |

OPRACOWAŁ:	ZATWIERDZIŁ:

Andrzej Kukawski 	inspektor ds. obsługi inwestycji

Maciej Olechnowicz

Świdnik, luty 2017

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1 	Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 	Dokumentacja projektowa

1.3 	Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 	Nadzór autorski

2. 	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1	  	Rozwiązania sytuacyjne skrzyżowań

3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. 	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. 	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

5.2 	Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej

5.2.1.1 	Projekt budowlany i wykonawczy

5.2.1.2 	Pozostała dokumentacja projektowa

5.2.2 	Przedmiar robót

5.2.3 	Kosztorys inwestorski

5.2.4 	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5.2.5 	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

5.3 	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.4 	Wymagania dotyczące formy opracowania

5.5 	Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.		Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
 	wynikającymi z odrębnych przepisów

2. 		Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
 	nieruchomością na cele budowlane

3. 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót
 	budowlanych

4. 	Dodatkowe informacje

5. 	Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 	Dotyczące przedmiarowania

6. 	Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1 	Branża drogowa

6.2 	Branża elektryczna

6.3 	Branża zieleniarska

6.4	Mała architektura

Załączniki:

1. Mapa z granicami opracowania

2. Plan sytuacyjny

3. Plan zagospodarowania terenu po wysypisku śmieci w Świdniku

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą Projekt „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz uzyskanie na jej podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę.

Zadanie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa,

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar robót.

- Nadzór autorski.

1.2 Dokumentacja projektowa:

1)	Ekspertyza geotechniczna stwierdzająca czy prowadzone prace rekultywacyjne na nieczynnym składowisku odpadów nie spowodują zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,

2) Ekspertyza sanitarna stwierdzająca czy prowadzone prace rekultywacyjne na nieczynnym składowisku odpadów nie spowodują zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,

3)	Inwentaryzacja dendrologiczna,

4)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, w tym plan nasadzeń drzew i krzewów,

5)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

6)	Projekt budowlany, w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu,

b)	Projekt wykonawczy budowy ciągów pieszych,

c)	Projekt wykonawczy budowy oświetlenia parkowego,

d)	Projekt wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci (w przypadku wystąpienia kolizji),

7)	Przedmiar,

8)	Kosztorys inwestorski,

9)	Informacja BIOZ.

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1)	Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2)	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3)	Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów),

4)	Wnioski i decyzje pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i brak sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie, w imieniu Zamawiającego.

1.4 Nadzór autorski

a)	Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

1)	Założenia do dokumentacji projektowej:

1.1)	Rewitalizacja terenu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Krępieckiej w Świdniku uwzględniająca:

a)	budowę ciągów pieszych (alejki spacerowe, pochylnia i schody),

b)	budowę oświetlenia parkowego,

c)	montaż małej architektury (pergole, ławki, kosze na śmieci),

1.2)	Uwzględnienie Projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu po wysypisku śmieci w Świdniku (będącego w posiadaniu Zamawiającego) (zał. 3),

1.3)	Dokumentacja projektowa w zakresie robót budowlanych oraz modernizacji infrastruktury technicznej i sanitarnej musi uwzględniać przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – zasada uniwersalnego projektowania zgodnie z Wytycznymi MiiR
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r., a w przypadku aktualizacji wytycznych – z dokumentem obowiązującym w okresie realizacji niniejszej umowy.

1.4)	 Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z uwzględnieniem założeń  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, które znajdują się na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego:

http://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html.

2) Parametry określające zakres przedmiotu zamówienia:

  - teren objęty opracowaniem ok. 2,2 ha,

  - schody wejściowe do parku (w dwóch lokalizacjach),

  - pochylnia,

  - siedziska min. 16 szt.,

  - kosze na śmieci min. 16 szt..

3) Założenia do inwentaryzacji dendrologicznej i projektu zagospodarowania terenu w zakresie zieleni:

a)	Inwentaryzacja dendrologiczna zawierająca: część opisową, w tym tabelaryczny spis drzew i krzewów (obejmujący liczbę porządkową odpowiadającą numerowi z planszy rysunkowej, nazwę gatunkową, obwód pnia mierzony na wys. 5 cm, pierśnicę, średnicę korony, wysokość, powierzchnię krzewów, wiek drzewa, stan zdrowotny, proponowane zabiegi pielęgnacyjne) oraz część rysunkową na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

b)	Określenie przedziału norm i udziału procentowego gatunków traw przeznaczonych do wysiewu.

c)	Określenie norm i minimalnych wielkości dla sadzonek projektowanych roślin.

d)	Uwzględnienie odtworzenia trawników po robotach budowlanych.

e)	Uwzględnienie zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami w obrębie prac budowlanych.

f)	Uwzględnienie pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym.

g)	Prace pielęgnacyjne w koronach drzew powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne – Projekt „Zielony LOF” w Świdniku jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2017.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zasady uniwersalnego projektowania zgodnie Wytycznymi MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obszar opracowania obejmuje teren dawnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul Krępieckiej w Świdniku, stanowiący działkę o nr ewid. 1501/2. Teren należy do Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) – planistycznej formy ochrony najcenniejszych komponentów środowiska przyrodniczego wiążącej
ze sobą tereny cenne przyrodniczo wykazujące ciągłość przestrzenną. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnika przeznaczony jest pod tereny zieleni urządzonej (ZP).

Na terenie dawnego składowiska odpadów składowano wszelkie odpady budowlane i komunalne jak gruz, złom, odpady produkcyjne i śmieci. Eksploatacja składowiska odpadów trwała do 1995 r. Projekt rekultywacji został opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miasta „OBREM” w Łodzi. W ramach I etapu rekultywacji wysypisko przykryto geomembraną z folii o grubości 1 mm, warstwą piasku o grubości 0,20 m i warstwą ziemi o grubości od 0,10 m przy brzegach do 1,60 m na środku usypanej góry. Górnej powierzchni nadano spadki poprzeczne zapewniające odpływ wód opadowych na zewnątrz wysypiska i dalej do zaprojektowanych rowów opaskowych zlokalizowanych u podnóża skarp.

Wypiętrzenie skarpy objętej zagospodarowaniem wynosi od 5,00 do 9,80 m ponad otaczający teren. Skarpa północno-wschodnia wzdłuż ul. Krępieckiej i skarpa zachodnia są porośnięte drzewami. Powierzchnia górna nieczynnego składowiska odpadów pokryta jest chwastami, roślinami krzewiastymi i samosiejkami drzew. Teren wysypiska przecina kanał deszczowy średnicy 1600 mm. Wzdłuż ul. Krępieckiej na styku z projektowanym zagospodarowaniem wysypiska ułożone są kable energetyczne NN, SN i WN.

Rewitalizacja obszaru przyczyni się do wsparcia II etapu rekultywacji składowiska odpadów, polegającego na wykonaniu nasadzeń roślinności wg gotowego projektu wykonanego dla PZL-Świdnik w ramach nasadzeń zamiennych za wycięcie drzew pod budowę lotniska oraz ochronie terenów zielonych miasta. Teren zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych oraz udostępniony mieszkańcom miasta i turystom, przyczyniając się tym samym do wzrostu liczby odwiedzin terenu i umożliwienia spędzania czasu na świeżym powietrzu.

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2 Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Projekt budowlany i wykonawczy (wszystkie branże) – zgodnie z pkt 5.2.1.1.

- Pozostała dokumentacja projektowa – zgodnie z pkt 5.2.1.2.

- Przedmiary robót – zgodnie z pkt 5.2.2.

- Kosztorysy inwestorskie – zgodnie z pkt 5.2.3.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie z pkt 5.2.4.

- Informacja BIOZ – zgodnie z pkt 5.2.5.

5.2.1.1	Projekt budowlany i wykonawczy

- TOM I – Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Świdniku).

- TOM II – Projekt wykonawczy ciągów pieszych – alejek spacerowych, pochylni, schodów – 5 egz.

- TOM IIA – Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 5 egz.

- TOM III – Projekt wykonawczy oświetlenia – 5 egz.

- TOM IIIA – Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

- TOM IV – Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 5 egz.

- Projekty wykonawcze ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 5 egz.

5.2.1.2 Pozostała dokumentacja projektowa

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (może być opracowany razem z Projektem zagospodarowania terenu w zakresie zieleni) – 3 egz.

5.2.2	Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu budowlanego i wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.1

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.2.3	Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski opracować metodą kalkulacji uproszczonej po 2 egz. wraz z Przedmiarami robót (pkt 5.2.2), oddzielnie dla każdego TOMU Projektu budowlanego i wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.1, z podsumowaniem wartości wszystkich Kosztorysów inwestorskich.

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Ceny jednostkowe wg średnich krajowych – wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- W przypadku braku podstaw wyceny w KNNR przyjmować nakłady z KNR przyjmując: stawki i ceny czynników produkcji – wg informacji o cenach materiałów oraz stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy. Koszty pośrednie – jak przyjęte do wyliczenia cen jednostkowych wydawnictwa SEKOCENBUD.

5.2.4	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu budowlanego i wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.1

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.2.5	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Ekspertyza geotechniczna i ekspertyza sanitarna muszą być zaopiniowane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (Zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, konstrukcje, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie budowlanym
i wykonawczym, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- W celu kontroli zaawansowania prac projektowych, co najmniej 1 raz w miesiącu odbywać się będą cykliczne spotkania Zamawiającego z Wykonawcą.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Projekt zagospodarowania zieleni, Wykonawca uzgodni w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

- Wykonawca wystąpi do właściciela sieci o wydanie warunków do projektowania.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu budowlanego i wykonawczego (pkt 5.2.1.1) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, II oraz V, egzemplarza Starostwa Powiatowego – egz. III, egzemplarza Nadzoru Budowlanego – egz. IV (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego i wykonawczego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM ...) z Projektem budowlanym i wykonawczym danej branży (TOM ...).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego”, „Egz. V – Inwestora” - powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz Pozostałej dokumentacji projektowej (pkt 5.2.1.2), Przedmiarów robót (pkt 5.2.2.), Kosztorysów inwestorskich (pkt 5.2.3.), Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (pkt 5.2.4.), należy obłożyć
w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: Pozostałej dokumentacji projektowej (pkt 5.2.1.2), Przedmiarów robót (pkt 5.2.2.), Kosztorysów inwestorskich (pkt 5.2.3.), Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (pkt 5.2.4.), należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości.

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie Narady Koordynacyjnej) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak
w oryginale).

- Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane (numeracja z uwzględnieniem stron czystych).

- Pierwsza strona projektu budowlanego powinna zawierać spis Projektantów i Sprawdzających wszystkich branż wraz z podpisami.

- Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta i Sprawdzającego, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

  - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „Dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b) rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla AutoCAD 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls;

e) Przedmiary robót w formacie *.doc  i *.ath.

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach, w których stworzy grupę folderów na podstawie struktury z pkt 5.2.1.1, z pkt 5.2.1.2.,
a w grupie folderów z pkt 5.2.1.1., utworzy podfoldery, w których umieści: Projekty budowlane i wykonawcze, informacje BIOZ, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorski, Szczegółowe specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnika.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością wchodzącą w zakres inwestycji.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

- Aktualną mapę do celów projektowych pozyska wykonawca.

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca.

- Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca.

- Obszar opracowania nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt budowlany i wykonawczy, wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500, na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

- Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

- Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1	Dotyczące przedmiarowania

W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

- Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1 Branża drogowa

- Zaprojektowanie układu ciągów pieszych (alejek spacerowych).

- Zaprojektowanie pochylni i schodów wejściowych do parku w dwóch lokalizacjach.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej.

6.2 Branża elektryczna

- Oświetlenie hybrydowe, parkowe na słupach aluminiowych, anodowanych na kolor grafitowy. Oprawy typu LED.

6.3 Branża zieleniarska

a) Sugerowane jest zastosowanie drzew w celu zapewnienia w dłuższej perspektywie cienia oraz nasadzeń roślinności niskiej o dużych walorach ozdobnych

b) Przewidzenie prac polegających na obsianiu mieszankami traw, z uprzednim rozrzuceniem mieszanki ziemi urodzajnej i torfu, oczyszczaniu z krzewów, chwastów, suchych gałęzi i liści.

c) W przypadku zaistnienia kolizji z planowaną inwestycją, przesadzenie drzew istniejących.

6.4 Mała architektura

W miejscach sytuowania stref odpoczynku wraz z ławkami, przewidzieć pergole.