Załącznik Nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa: Remont Stadionu Miejskiego w Świdniku

Adres: ul. Sportowa 2, 21-040 Świdnik

Inwestor: Gmina Miejska Świdnik

Adres: ul. S. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

Specyfikację Techniczną sporządził – Zbigniew Błaszczak

Data opracowania – 24.06.2020 r.

Kody CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Nawierzchnie z kostki betonowej i syntetyczne

45262300-4 – Elementy konstrukcyjne żelbetowe i betonowe

45324000-4 - Tynki

45442110-1 – Roboty malarskie

45212300-9 – Montaż wyposażenia

ST-1. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem obiektów budowlanych Stadionu Miejskiego w Świdniku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Zakres robót obejmuje wykonanie napraw w istniejących elementach obiektów budowlanych stadionu, w tym m. in.:

- daszków nad wejściami do budynku

- opaski wokół budynku oraz zapadniętej nawierzchni wokół boisk

- tynków i wymalowań

- żelbetowych trybun (wymiany warstw spadkowych)

- linii mikrofonowej, kamery i napędu do furt

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Przekazanie terenu robót

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót.

2.2.2. Dokumentacja projektowa

Archiwalną dokumentację projektową Wykonawca może pozyskać od Użytkownika Stadionu.

2.2.3. Zgodność robót z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

2.2.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.2.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

2.3 Materiały

2.3.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

2.3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

2.6. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru .

2.7. Kontrola jakości robót

## 2.7.1. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

## 2.7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.8. Dokumenty robót

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty robót:

- protokoły przekazania terenu robót,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

2.9. Obmiar robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z niniejszą SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dotyczy wynagrodzenia „obmiarowego” wynikającego 
z dokonanego obmiaru robót. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany bieżący obmiar robót.

2.10. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.11. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami umowy.

ST-2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

ST-2.1 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111300-1

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych obejmujących:

- poz. 7 Przedmiaru robót - Skucie tynków (różne rodzaje i grubości) na ścianach murowanych i elementach żelbetowych

- poz. 8 - Skucie tynków cementowych o gr. do 5mm na elementach żelbetowych

- poz. 9 - Naprawa uszkodzonych fragmentów konstrukcji żelbetowych o powierzchni do 0,10m2 i grubości do 5cm (wykucie uszkodzonego betonu)

- poz. 10 - Skucie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na żelbetowych trybunach o grubości do 1cm

Szczegółowy zakres wg przedmiaru.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki

- Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt wywiezie materiały rozbiórkowe na wskazane przez siebie składowisko

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami kującymi,

- narzędziami do cięcia stali,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- drobnym sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu.

Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu, którą Wykonawca określa indywidualnie określając cenę wywozu za 1 m3 gruzu obejmującą wszelkie koszty z tym związane (również koszty składowania czy utylizacji doliczając te koszty do kosztów ogólnych lub innych).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.

- Powierzchnie ścian murowanych i konstrukcji żelbetowych po usunięciu z nich zniszczonych fragmentów betonu, skuciu tynków i warstw spadkowych powinny zostać oczyszczone z resztek zapraw i betonów zgodnie z wymaganiami producentów materiałów budowlanych, które zostaną ponownie nałożone na oczyszczone powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i dokładności wykonanych robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

- m2- skucie tynków i warstwy spadkowej

- m3- rozbiórki elementów betonowych (wykucie uszkodzonego betonu)

- m3- wywóz gruzu

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

ST-2.2 Nawierzchnie z kostki betonowej

Kod CPV 45233222-1

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych obejmujących:

- poz. 5 Przedmiaru robót – Opaska przy budynku głównym

- poz. 6 – Naprawa zapadniętej nawierzchni

Szczegółowy zakres wg przedmiaru.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- obrzeże 6cm*20cm na ławie betonowej

- podbudowa betonowa B10

- kostka betonowa kl.35 gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm

- kostka betonowa z rozbiórki do ponownego wbudowania

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania nawierzchni z kostki betonowej pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- zagęszczarką do podbudowy i kostki,

- narzędziami do cięcia wyrobów betonowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów na nawierzchnię z kostki

Materiały potrzebne do wykonania nawierzchni można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnie można wykonywać mechanicznie lub ręcznie

- docinanie na wymiar kostki i obrzeży oraz zagęszczanie warstw nawierzchni należy wykonywać przy użyciu narzędzi mechanicznych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i dokładności wykonanych nawierzchni z kostki betonowej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

- m2- ułożonej nawierzchni z kostki betonowej

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

ST-2.3 Elementy konstrukcyjne żelbetowe i betonowe

Kod CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót polegającej na naprawie elementów żelbetowych trybun.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych obejmujących:

- poz. 9 Przedmiaru robót – Naprawa uszkodzonych fragmentów konstrukcji żelbetowych o powierzchni do 0,10m2 i grubości do 5cm (odtworzenie na nowo wcześniej wykutych fragmentów przy użyciu zaprawy gruboziarnistej o grubości warstwy do 5cm)

- poz. 11 – Wykonanie warstwy kontaktowej na powierzchni elementów żelbetowych z zaprawy mineralnej

- poz. 12 - Wykonanie warstwy spadkowej na żelbetowych trybunach o średniej grubości 0,75cm z zaprawy mineralnej drobnoziarnistej

- poz. 13 - Wykonanie tynku drobnoziarnistą szpachlówką do betonu

UWAGA!!!

Wszystkie materiały budowlane zastosowane do wykonania robót wskazanych w niniejszym punkcie muszą pochodzić tylko i wyłącznie od jednego producenta i stanowić komponenty konkretnego systemu naprawy betonu.

Szczegółowy zakres wg przedmiaru.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały budowlane zastosowane do wykonania robót wskazanych w niniejszym punkcie muszą pochodzić tylko i wyłącznie od jednego producenta i stanowić komponenty konkretnego systemu naprawy betonu.

- zaprawa mineralna do wytworzenia warstwy antykorozyjnej zbrojenia i warstwy kontaktowej nakładanej na beton

- zaprawa mineralna gruboziarnista o grubości warstwy 5cm

- zaprawa mineralna drobnoziarnista o grubości warstwy od 0,5 cm do 1cm

- szpachlówka mineralna drobnoziarnista o grubości warstwy do 0,5 cm

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót naprawczych betonu

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania robót naprawczych betonu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- elektronarzędziami do rozbiórki i naprawy betonu,

- elektronarzędziami do przygotowania czystej i mocnej powierzchni betonu oraz jej mycia wodą pod ciśnieniem

- poziomnicą laserową lub niwelatorem

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do robót naprawczych betonu

Materiały potrzebne do robót naprawczych betonu można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót naprawczych betonu

- wszystkie roboty naprawcze betonu należy wykonywać zgodnie z informacją producenta zawartą na opakowaniach wyrobów budowlanych i/lub umieszczoną na jego stronie internetowej

- szczególnie należy przestrzegać reżimu technologicznego, związanego z czystością powierzchni betonu, jego wilgotnością i czasem wykonania konkretnych warstw w konkretnym dedykowanym czasie

- najważniejszym efektem, który należy uzyskać układając warstwę spadkową na żelbetowych stopniach trybun, jest wytworzenie spadku pozwalającego na grawitacyjny spływ wód opadowych i roztopowych (wymagana jest dokładność do 1 mm, spadek 5 mm na długości 800 mm)

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót naprawczych betonu

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i dokładności wykonanych nawierzchni z kostki betonowej oraz pomiarach kontrolnych wykonanych przez uprawnionego geodetę.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z naprawa betonu jest:

- m2- naprawionej powierzchni betonu

- miejsce (szt.) - naprawionego betonu

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inspektorowi nadzoru pomiarów geodezyjnych powykonawczych warstwy spadkowej trybun, dokonanych przez uprawnionego geodetę.

W przypadku potwierdzonych pomiarami miejsc warstwy spadkowej, które nie posiadają wymaganego spadku, Inspektor nadzoru odmówi ich odbioru i zapłaty, a Wykonawca jest zobowiązany do rozbiórki i ponownego ułożenia prawidłowej warstwy spadkowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

ST-2.4 Tynki

Kod CPV 45324000-4

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót tynkarskich.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich obejmujących:

- poz. 15 Przedmiaru robót – Mocowanie siatki stalowej tynkarskiej w pasach styku elementów żelbetowych i murów

- poz. 16 – Wykonanie tynków cem.-wap. III kat. na elementach żelbetowych i murach

- poz. 18 - Naprawa popękanej obudowy (z płyt gipsowo-kartonowych)

Szczegółowy zakres wg przedmiaru.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- zaprawa cem.-wap. dla wykonania tynku III kat. wodo i mrozoodporna

- siatka stalowa tynkarska

- kątownik aluminiowy

- gładź

- farba lateksowa

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót tynkarskich

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do robót tynkarskich

Materiały potrzebne do robót tynkarskich można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót tynkarskich

Wszystkie roboty tynkarskie należy wykonywać zgodnie z informacją producenta zawartą na opakowaniach wyrobów budowlanych i/lub umieszczoną na jego stronie internetowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i dokładności wykonanych tynków oraz pomiarach kontrolnych wykonanych przez Inspektora nadzoru..

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest:

- m2- ułożonej powierzchni siatki i tynku

- komplet – naprawa popękanej obudowy

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

ST-2.5 Roboty malarskie

Kod CPV 45442110-1

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich obejmujących:

- poz. 17 Przedmiaru robót – Malowanie tynków

Szczegółowy zakres wg przedmiaru.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- środek gruntujący do betonu i ceramiki wodo i mrozoodporny

- farba lateksowa podkładowa zewnętrzna fasadowa (elewacyjna) wodo i mrozoodporna

- farba lateksowa nawierzchniowa zewnętrzna fasadowa (elewacyjna) wodo i mrozoodporna

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót malarskich

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania robót malarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do robót malarskich

Materiały potrzebne do robót malarskich można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót malarskich

Wszystkie roboty malarskie należy wykonywać zgodnie z informacją producenta zawartą na opakowaniach wyrobów budowlanych i/lub umieszczoną na jego stronie internetowej

Minimalna ilość warstw:

- 1x grunt

- 1x farba podkładowa

- 1x farba nawierzchniowa

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót naprawczych betonu

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i dokładności wykonanych robót malarskich.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest:

- m2- pomalowanej powierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

ST-2.6 Montaż wyposażenia

Kod CPV 45212300-9

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru montażu wyposażenia.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia montażu wyposażenia obejmującego:

- poz. 1 Przedmiaru robót – Dostawa i montaż płyty poliwęglanowej łukowej na daszku nad wejściem do budynku głównego

- poz. 2 - Malowanie konstrukcji wsporczej stalowej dwóch daszków

- poz. 3 - Wzmocnienie konstrukcji daszków

- poz. 4 - Montaż membrany uszczelniającej styk daszków ze ścianą

- poz. 19 - Demontaż mocowania kamer i ponowny montaż kamer

- poz. 20 - Naprawa linii mikrofonowej znajdującej się przy jednej z kamer

- poz. 21 - Naprawa kamery nr 22 (co pewien czas brakuje transmisji obrazu do serwera)

- poz. 22 - Wymiana napędu do furt obrotowych

Szczegółowy zakres wg przedmiaru.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-1 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- płyta poliwęglanowa łukowa tego samego typu i wymiaru jak wszystkie płyty zamontowane na daszku

- farba antykorozyjna i zestaw farb podkładowych i nawierzchniowych do metalu

- łączniki poprawiające odporność daszka na porywy wiatru

- membrana dachowa syntetyczna

- system mocujący (kołki, dyble, śruby)

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do montażu wyposażenia

Rodzaje sprzętu używanego do montażu wyposażenia pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do montażu wyposażenia

Materiały potrzebne do montażu wyposażenia można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie montażu wyposażenia

Montaż wyposażenia należy wykonywać zgodnie z informacją producenta zawartą w instrukcjach montażu oraz wykonania robót towarzyszących i/lub umieszczoną na jego stronie internetowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości montażu wyposażenia

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i dokładności wykonanych robót malarskich.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową montażu wyposażenia jest:

- m2- malowanie i membrana

- szt. – montaż płyty, wzmocnienie konstrukcji daszków, demontaż i montaż kamer, naprawa kamery i wymiana napędu furt

- komplet – naprawa linii mikrofonowej

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.