Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(specyfikacja techniczna)

„Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu – dostawa i montaż systemów audio-video”

ADRES:

ul. Wyspiańskiego 27 dz. nr 1225, 1226/1

21-040 Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Andrzej Kukawski

Świdnik czerwiec 2016

### SPIS TREŚCI

I. Część ogólna

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Termin wykonania zamówienia

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Opis rozwiązań multimedialnych w Sali 0/16

2.2. Opis rozwiązań multimedialnych w Sali 4/15

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

II. Część techniczna

1. Wymagania ogólne

2. Specyfikacja techniczna urządzeń

2.1. Pomieszczenie 0/16 (System AV)

2.2. Pomieszczenie 4/15 (System AV)

2.3. Pomieszczenie 0/16 (System dyskusyjny)

3. Zestawienie urządzeń

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, określanej w skrócie ST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych teletechnicznych, wynikające z dostawy
i montażu systemu audiowizualnego sali posiedzeń oraz monitora interaktywnego w sali konferencyjnej.

W sali posiedzeń system audiowizualny obejmuje

- system projekcyjny;

- system nagłośnienia;

- system nagrywania audio;

- system centralnego sterowania.

1.1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zadania – 60 dni od daty udostępnienia pomieszczeń do montażu.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa dostawa systemu audiowizualnego sali posiedzeń oraz monitora interaktywnego w sali konferencyjnej, a następnie montaż
i uruchomienie zamontowanych urządzeń w adaptowanym budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 27 na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

1. Opis systemu AV (Pomieszczenie 0/16)

1.1 System projekcji

W sali zainstalowany zostanie projektor laserowy o jasności 8000 ANSI lumenów,

pracujący w rozdzielczości WUXGA rzucający obraz na ekran rozwijany elektrycznie o

podstawie 400 cm w formacie 16:10. Umożliwi on wyświetlanie obrazów ze źródeł

zewnętrznych podłączonych do przyłączy multimedialnych umiejscowionych w

pomieszczeniu. Urządzenia należące do systemu projekcyjnego zostaną ukryte w przestrzeni

technicznej sufitu.

1.2 System nagłośnienia

Sala została podzielona na dwie strefy nagłośnienia. W każdej strefie zastosowane

zostaną dwa dwudrożne zestawy głośnikowe typu array. Zestawy zostaną powieszone na

odpowiedniej wysokości i pod odpowiednimi kątami, tak aby zapewnić równomierne

nagłośnienie całego pomieszczenia. Do wzmocnienia sygnału zastosowano dwukanałowy

wzmacniacz dużej mocy. Za miksowanie sygnałów audio odpowiedzialna będzie cyfrowa

matryca audio z wbudowanym procesorem DSP. Do procesora DSP podpięte zostaną liniowe

sygnały źródłowe, mikrofony bezprzewodowe oraz sygnał z jednostki centralnej systemu

dyskusyjnego.

Aby zapewnić dobry zasięg dla mikrofonów bezprzewodowych, przewidziano montaż anten

ze wzmacniaczami w obrębie sali.

1.3 System dystrybucji sygnałów AV

W sali przewidziano trzy lokalizacje pozwalające na podłączenie zewnętrznych źródeł

obrazu i dźwięku (laptop, komputer AIO itp.) przez zastosowanie dedykowanych nadajników

cyfrowych HDMI. Dodatkowo w stole prezydialnym umieszczone zostanie przyłącze

wyposażone w komplet wejść HDMI, 2x zasilanie 230V oraz LAN. Za przełączanie sygnałów

AV z przyłączy oraz źródeł dodatkowych odpowiada modułowy przełącznik prezentacyjny ze

skalerem, redukujący okablowanie pomiędzy przełącznikiem, a urządzeniami źródłowymi/

wyświetlającymi do pojedynczego przewodu STP kategorii 6. Dodatkowo w sali

zainstalowany zostanie moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku z

zewnętrznych urządzeń mobilnych, wyposażony w funkcję podglądu głównego wyświetlacza

na własnym urządzeniu (laptop, tablet, smartfon).

1.4 System sterowania urządzeniami multimedialnymi

Dla zapewnienia intuicyjności i prostoty obsługi w sali zaprojektowano zintegrowany

system sterowania wszystkimi urządzeniami systemu AV. Swoim działaniem obejmuje

urządzenia multimedialne (projektor, ekran, winda, urządzenia audio, przełącznik

prezentacyjny). Wykorzystano procesor sterujący wyposażony w odpowiednią ilość portów

sterujących z możliwością ich dowolnej konfiguracji. Dla użytkowników korzystających z

sali przewidziano aplikację sterującą, która umożliwi realizację zaawansowanego sterowania

funkcjami urządzeń multimedialnych z poziomu przenośnego panelu dotykowego.

Oprogramowanie wykonawcze systemu sterowania ułatwi obsługę sali przez

zaprogramowanie tzw. makr np.: przycisk opisany jako „konferencja” uruchomi sekwencję

zdarzeń: rozwinięcie ekranu, uruchomienie projektora, uruchomienie systemu nagłośnienia

itd. Po zakończeniu spotkania użytkownik będzie mógł jednym przyciskiem wyłączyć cały

system. Dodatkowo przewidziano aplikację sterującą, która umożliwi realizację

zaawansowanego sterowania funkcjami urządzeń multimedialnych z poziomu komputera

stacjanarnego z systemem operacyjnym Windows.

Należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu o sterowanie oświetleniem i roletami.

2. Opis systemu AV (Pomieszczenie 4/15)

W sali zainstalowany zostanie monitor interaktywny o przekątnej 65”. Umożliwi on

wyświetlanie obrazów ze źródeł zewnętrznych podłączonych do urządzenia przez port HDMI

(np. laptop, wizualizer itp.). Dźwięk odtwarzany będzie z głośników wbudowanych w

urządzenie. Dodatkowo w sali zainstalowany zostanie moduł umożliwiający bezprzewodowe

przesyłanie obrazu i dźwięku do monitora z zewnętrznych urządzeń (laptop, tablet, smartfon,

itp.), wyposażony w funkcje ułatwiajace współpracę grupy osób.

3. Opis systemu dyskusyjnego (Pomieszczenie 0/16)

3.1 Informacje wstępne

System dyskusyjny zapewnia efektywne zarządzanie konferencjami, umożliwia

przeprowadzenie głosowania w sposób tajny lub z identyfikacją uczestników. Modułowa

budowa pozwala na wysoką elastyczność przy konfiguracji systemu. Spełnia on wymagania

norm ISO oaz IEC.

3.2 Zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja prezentuje rozwiązanie oparte na systemie konferencyjnym z

pulpitami do zabudowy. Sterowanie wszystkimi funkcjami systemu jest możliwe za pomocą

komputera lub innych zdalnych kontrolerów.

3.3 Specyfikacja systemu do zabudowy

Pulpit konferencyjny przewodniczącego jest wyposażony w przycisk priorytetowy oraz

przycisk mikrofonu. Jest wyposażony w mikrofon na elastycznym wsporniku oraz głośnik.

Kontrolka na przycisku mikrofonu informuje, że mikrofon jest aktywny. Przewodniczący ma

możliwość zabrania głosu w dowolnym momencie przez aktywację swojego mikrofonu.

Pulpit konferencyjny przewodniczącego jest urządzeniem wpuszczanym w blat.

Pulpit konferencyjny delegata posiada przycisk zgłaszania chęci zabrania głosu. Jest

wyposażony w mikrofon na elastycznym wsporniku oraz głośnik. Mikrofon i przycisk

zgłaszania chęci zabierania głosu są wyposażone we wskaźniki LED sygnalizujące aktualny

stan pracy pulpitu delegata / mikrofonu. Pulpit konferencyjny delegata jest urządzeniem

wpuszczanym w blat.

3.4 Opis funkcjonalny systemu

System konferencyjny zapewnia operatorowi lub przewodniczącemu pełną kontrolę nad

uczestnictwem delegatów przebiegiem konferencji. Sterowanie systemem konferencyjnym

odbywa się za pośrednictwem jednego lub kilku komputerów z zainstalowanym

oprogramowaniem lub dedykowanego pulpitu i może odbywać się w sposób automatyczny

lub ręczny.

Operator ma możliwość skonfigurowania systemu pod wymagnia danej konferencji,

monitorowania jej przebiegu w czasie rzeczywistym jak również definiowania listy

uczestników.

System konferencyjny pozwala na integrację z urządzeniami/systemami zewnętrznymi np.

nagłośnieniem, kamerami, systemami rejestracji, wyświetlaczami zewnętrznymi.

Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem licencyjnym przed nieuprawnionym

kopiowaniem, jak również hasłem przed nieuprawnionym dostępem.

Należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe funkcje i urządzenia.

3.5 Zarządzanie mikrofonami

Zarządzanie mikrofonami obejmuje sposób ich włączania i wyłączania, określanie liczby

mikrofonów, które mogą być jednocześnie aktywne oraz wybór trybu pracy mikrofonu.

Zarządzanie mikrofonami może być realizowane z komputera przez operatora systemu lub z

pulpitu przewodniczącego.

Wymagane tryby pracy mikrofonów: tryb manualny, tryb automatyczny, tryb FIFO,

mikrofony aktywowane głosem.

3.6 Zgodność

System konferencyjny spełnia wymagania wszystkich przepisów i norm obowiązujących dla

urządzeń tego typu, a zwłaszcza wymagania normy IEC 60914 dla urządzeń konferencyjnych.

Ponadto system jest zgodny z wymogami wszystkich stosownych przepisów

międzynarodowych, krajowych i lokalnych w zakresie projektowania, budowy i instalacji

urządzeń elektrycznych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Obecnie trwa remont budynku pn.: „Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wejście z robotami będzie możliwe po dokonaniu odbioru budynku przez Urząd Miasta Świdnik od Wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia robót przez Wykonawcę – 28.04.2017 r.

II. CZĘŚĆ TECHNICZNA

1. Wymagania ogólne

a) Wykonawca przygotuje Projekt techniczny proponowanego rozwiązanie wraz 
z opisem jego poszczególnych elementów. Przedłożony przez Wykonawcę dokument
musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

b) Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia Sali Konferencyjnej muszą
stanowić jeden kompletny system, zapewniać dźwięk i obraz o wysokiej jakości
oraz muszą być przyjazne w obsłudze dla użytkowników końcowych.

c) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompatybilny ze sobą oraz musi
posiadać instrukcję w języku polskim.

d) Do rejestracji fonii, musi być zastosowane dedykowane do tego urządzenie typu rejestrator. Sygnały foniczne będą pochodziły z mikrofonu lub z pulpitów konferencyjnych używanych przez uczestników spotkań.

e) Sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład Systemu konferencyjnego musi
być możliwe z poziomu Systemu Centralnego Sterowania obsługiwanego przez
protokolanta lub przewodniczącego.

f) Urządzenia, wchodzące w skład Systemu konferencyjnego, muszą być zamontowane w szafie typu RACK 19", dostarczonej w ramach realizacji tego zamówienia.

g) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników UM Świdnik w zakresie obsługi systemu audio-video,

h) Wykonawca systemu AV udzieli gwarancji na roboty minimum 24 m-cy,

i) Wykonawca systemu AV udzieli gwarancji na urządzenia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Urządzeń lub nie krócej niż minimum 24 m-cy,

j) objęcia przez Wykonawcę systemu AV serwisem gwarancyjnym nie krótszym niż 24 m-cy.

Elementami prac montażowych będzie:

a) przygotowanie tras kablowych,

b) układanie przewodów,

c) montaż urządzeń,

d) sprawdzanie i uruchomienie zamontowanych urządzeń,

e) wykonanie pomiarów odbiorczych,

f) prace towarzyszące

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace należy wykonać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016, poż. 290 z późn. zm.),

- Obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych,

- Właściwych przepisów bhp i ppoż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót tj. będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania nie możności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Typy (parametry) urządzeń, osprzętu i rodzaje materiałów powinny być zgodne z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej urządzeń. Zastosowanie innych urządzeń, sprzętu lub materiałów na inne niż te wynikające ze specyfikacji technicznej urządzeń możliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej równoważnych parametrów technicznych oraz za zgodą i akceptacją Inwestora. Ewentualne pogorszenie funkcjonalności poszczególnych systemów spowodowane zmianą urządzeń na inne niż wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialność na osobę, która te zmiany dokonała.

W przypadku dokonania zmian na etapie wykonawstwa wynikłych po uzyskaniu akceptacji Projektu technicznego należy wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z:

- planu instalacji okablowania audiowizualnego (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w standardzie AutoCAD lub Visio),

- informacji o poprawności działania urządzeń,

- protokołów powykonawczych,

- kosztorysu powykonawczego.

Każdy system, po ukończeniu instalacji należy poddać próbom sprawdzenia poprawności działania:

- sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych oraz linii transmisyjnych,

- przeprowadzenie pracy próbnej i przetestowanie zainstalowanych systemów.

Ze względu na stopień złożoności oraz mnogość i funkcjonalność urządzeń, montaż oraz

uruchomienie poszczególnych systemów musi być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, która zatrudnia przeszkolonych specjalistów, posiadających stosowne certyfikaty wydane przez producentów sprzętu.

Przy układaniu przejść przewodów przez strefy pożarowe i/lub pomieszczenia wydzielone pożarowo należy wykonać przepusty ognioodporne w sposób gwarantujący odporność ogniową, która jest wymagana dla danego typu przegrody, posiadającej odpowiednią aprobatę techniczną. Przepusty należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta przepustów. Po obu stronach przepustów należy oznaczyć kable i przewody.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi po zainstalowaniu systemów.

Szkolenie musi obejmować:

- zasady działania systemu,

- konfigurację systemu,

- konserwację systemu,

- programowanie zmian systemu,

- instrukcje prowadzenia napraw, konserwacji, itp.

1.1. Inne wymagania

a) Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania systemu

sterowania urządzeniami AV oraz systemu dyskusyjnego, a także wsparcia technicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u

polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień

licencyjnych oraz gwarancyjnych.

b) Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji na terenie Polski i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich

(subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i

serwisu na rynku polskim.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany w innych projektach.

c) Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje: producenta urządzeń lub autoryzowanego

dystrybutora producenta tych urządzeń w Polsce (dotyczy urządzeń systemu dyskusyjnego

oraz systemu sterowania) – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

d) Programista musi posiadać uprawnienia do programowania dla oferowanego systemu

sterowania instalacji AV. Posiadanie uprawnień musi być potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta dostarczanego systemu sterowania lub autoryzowanego dystrybutora urządzeń tego producenta w Polsce.

2. Specyfikacja techniczna urządzeń

2.1. Pomieszczenie 0/16 (System AV)

1,2. Projektor Multimedialny (PM)

- Technologia laserowa

- Rozdzielczość natywna min. 1920 x 1200 (WUXGA)

- System optymalizacji 4K

- Natężenie światła białego jak i barwnego nie mniejsza niż 8000 lumenów (pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS15.4)

- Stosunek kontrastu nie mniejszy niż 2.500000:1

- Precyzyjna regulacja barw dla każdej ze składowych palety RGBCMY (odcień, nasycenie, jasność) oraz Gamma

- Zoom zmotoryzowany nie niższy niż 1-1.6

- współczynnik projekcji min. 1,45 - 2,32:1

- Wymienna optyka

- Focus zmotoryzowany

- Pamięć ustawień obiektywu – min. 10 niezależnych presetów

- Cyfrowa korekcja trapezu w zakresie nie mniejszym niż: +/- 30° w pionie, +/- 30° w poziomie

- Mechaniczna regulacja położenia obiektywu w zakresie nie mniejszym niż: +/- 65° w pionie, +/- 30° w poziomie

- Żywotność lasera nie mniejsza niż 20000 godzin przy pracy w trybie pełnej jasności

- Obsługa standardu HDCP 2.2

- Minimalna ilość złączy: 1 x wejście HDMI, 1 x wejście HDBaseT, 1 x wejście D-Sub 15-pin, 1 x wejście Component(5BNC), 1 x wyjście D-Sub 15-pin

- Sterowanie: minimum 1 x port sterujący LAN (RJ-45), minium 1 x dwukierunkowy port szeregkowy RS-232

- Praca urządzenia w trybie 24/7

- Gwarancja na urządzenie i źródło światła minimum 60 miesięcy lub 20000 godzin.

3. Winda sufitowa do projektora

- Winda wykonana z elementów stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym

- Napęd linowy z użyciem wolnoobrotowego silnika rurowego

- Skok roboczy min.720mm

- Udźwig min. 45kg

- Wysokość w złożeniu max. 207mm

- Wymiary max. 665x205x400 mm

- Zasilanie 230V

- Wymagana bardzo duża powtarzalność zatrzymania oraz zastosowanie nawojnicy układającej linkę

- Wymagany min. podwójny system bezpieczeństwa ograniczający ruch windy

- Gwarancja na silnik min. 60 miesięcy

4. Ekran rozwijany elektrycznie (ERE)

- Ekran do zabudowy sufitowej

- Powierzchnia aktywna ekranu minimum 400x250 cm

- Kąt widzenia minimum 145 stopni

- Współczynnik wzmocnienia minimum 1.1 gain

- Grubość materiału minimum 0,39 mm

- Obudowa aluminiowa

- Kolor kasety biały

- Powierzchnia projekcyjna z certyfikatem trudnopalności B1

- Pilot zdalnego sterowania

5. Matryca modularna (MMHD)

- Obsługa rozdzielczości minimum 1080p / 60Hz standard HDTV i 1920x1200 standard PC

- Obudowa modułowa z kartami wejść i wyjść

- Obsługa kart VGA, YPbPr, DVI, HDMI, HD-SDI, OpticFiber, RJ45 w dowolnej konfiguracji

- Wejścia i wyjścia audio dostępne dla kart Video, VGA, YPbPr, DVI, HDMI

- Minimalna ilość sygnałów wejściowych 4

- Minimalna ilość sygnałów wyjściowych 4

- Wejścia sterujące minimum 1x RS232

- Pełne matrycowanie, przełączanie dowolnego sygnału wejściowego na dowolne wyjście

- Wbudowany skaler

- Obsługa standardów HDCP, HDMI 1.4, DVI 1.0, 3.25Gbps rate

- Automatyczne obliczenie informacji EDID dla podłączonego wyświetlacza

- Funkcja szybkiego przełączania – obsługa kart typu seamless

- Obudowa metalowa do montażu w szafie rack

6. Karta wejść

- Wejścia wizyjne na karcie minimum 2x RJ45

- Transmisja sygnałów cyfrowych HDMI lub DVI

- Obsługiwana rozdzielczość komputerowa minimum 1920x1200

- Automatyczna obsługa standardu EDID

- Obsługa standardów HDCP, HDMI 1.4 3D 1080p full HD

- Standard sygnału audio w torze HDMI minimum 7.1

- Transmisja po skrętce z gwarantowanej odległości minimum 120m

- Współpraca z transmiterami tego samego producenta

7. Karta wyjść

- Wyjścia wizyjne na karcie minimum 2x HDMI

- Wyjścia audio na karcie minimum 2x Stereo Audio

- Automatyczna obsługa standardu EDID

- Obsługa standardów minimum HDCP, HDMI 1.4 3D 1080p full HD

- Standard sygnału audio w torze HDMI minimum 7.1

- Funkcja szybkiego przełączania – karta typu seamless

8,9. Transmiter HDMI (THD), Odbiornik HDMI (RHD)

- Transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce minimum Cat 6 FTP/STP

- Komplet składający się z nadajnika i odbiornika

- Obsługiwana rozdzielczość komputerowa minimum 1920x1200

- Obsługa standardów minimum HDCP, HDMI 1.3

- Gwarantowany zasięg do 150 m dla sygnałów Full HD

- Obudowa metalowa

- Zasilacz 230 V

10. Moduł centralny systemu sterowania (MCSS)

- Jednostka systemu sterowania z przełącznikiem audio

- Otwarty standard komunikacji z modułem – instrukcja powinna zawierać wszystkie komendy potrzebne do wysterowania modułem (bez dodatkowego oprogramowania)

- Wejścia sterujące minimum 1x LAN IP, 1x RS232

- Wejścia logiczne minimum 3x TTL

- Wyjścia minimum 3x RS232, 1x RS485 w tym jeden RS232 z programowalną prędkością portu

- Audio wejścia / wyjścia minimum: 4x wejście stereo,  1x wyjście stereo

- Impedancja wejścia audio minimum 33 kOhm

- Impedancja wyjścia audio minimum 40 Ohm,  maksymalnie 2.5V rms

- Regulacja audio w zakresie czułość wejść,  barwa tonu (niskie, średnie, wysokie),  poziom wyjścia, regulacje odrębne dla każdego kanału  (L R)

- Fabrycznie zaprogramowane funkcje dla każdego wejścia TTL. Funkcje: „głośniej”,  „ciszej”,  „przełącz wejście” audio

- Obudowa dostosowana do montażu na szynie DIN

- Zewnętrzny zasilacz 12 - 24V AC lub DC

- Współpraca z dowolnym systemem sterowania

- Możliwość zmiany oprogramowania pamięci wewnętrznej,  możliwość zmiany zaprogramowanych funkcji dla wejść TTL

11. Moduł rozszerzeń systemu sterowania (MPCSS)

- Jednostka pomocnicza systemu sterowania

- Otwarty standard komunikacji z modułem – instrukcja powinna zawierać wszystkie komendy potrzebne do wysterowania modułem (bez dodatkowego oprogramowania)

- Wejścia sterujące minimum: 1x RJ45 IP,  1x RS232,  1x RS485,  2x TTL,

- Wyjścia sterujące mnimum: 1x RS232 z programowalną prędkością portu

- Wyjścia przekaźnikowe minimum: 12x

- Porty przekaźnikowe	minimum: 8xNO,  4xprzełączalny,  max 1A/100VAC lub 30VDC

- Możliwość dowolnego zaprogramowania jednej z czterech funkcji dla dowolnego wejścia TTL i dowolnego przekaźnika. Funkcje: „wyłącz i podtrzymaj”,  „załącz i podtrzymaj”,  „przełącz”,  „załącz”.

- Obudowa dostosowana do montażu na szynie DIN

- Zewnętrzny zasilacz 12 - 24V AC lub DC

- Współpraca z dowolnym systemem sterowania

- Możliwość zmiany oprogramowania pamięci wewnętrznej

- Zegar czasu rzeczywistego

12,13. Oprogramowanie systemu sterowania

- Oprogramowanie uwzględniające sterowanie co najmniej funkcjami ekranu elektrycznego, windy, projektora, miksera audio, przełącznika wizji

- Możliwość wyboru dowolnych elementów graficznych interfejsu z biblioteki producenta

- Możliwość zaimplementowania i wyświetlenia na ekranie dotykowym dowolnej grafiki jpg, bmp

- Możliwość tworzenia dowolnych scenariuszy tzw „makr”

- Zegar czasu rzeczywistego

- Możliwość zapis pliku wykonywalnego na kartach CF lub HDD

- Kompatybilność z systemem operacyjnym Android, Windows

14. Ekran dotykowy systemu sterowania

- Ekran o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 9,7"

- System operacyjny Android

- Rozdzielczość wyświetlacza minimum 1024x768

- Procesor taktowany częstotliwością minimum 1.1 GHz

- Procesor minimum 4-rdzeniowy

- Pamięć RAM minimum 2 GB

- Pamięć wewnętrzna nie mniej niż 16 GB

- Minimum 1x złącze karty pamięci MicroSD

- Komunikacja: Bluetooth, WiFi

- Bluetooth w wersji minimum 4.0

- Pojemność baterii: minimum 5900 mAh

15. Obudowa zabezpieczająca ekran dotykowy

- Obudowa pozwalająca na zabezpieczenie ekranu dotykowego przed nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą

- Wymiary obudowy nie większe niż 200x330x16 mm

- Możliwość dostępu do przycisków urządzenia

- Obudowa umożliwiająca montaż urządzenia w pionie i poziomie

- Możliwość montażu obudowy do uchwytów w standardzie VESA 100x100 mm

- Możliwość montżu obudowy bezpośrednio do ściany

- Szybkie i łatwe zamykanie/otwieranie obudowy przez osoby uprawnione

- Front wykonany z aluminium, z możliwością łatwej personalizacji wyglądu obudowy

- Gwarancja na obudowę min. 5 lat

16. Cyfrowa matryca audio z procesorem DSP (MA)

- Wejścia: minimum 12 zbalansowanych lub niezbalansowanych wejść mic/line

- Wyjścia: minimum 8 zbalansowane lub niezbalansowane wyjścia line

- Co najmniej osiem kanałów eliminacji echa akustycznego (AEC)

- Urządzenie wyposażone w 48V zasilanie Phantom dla minimum pierwszych ośmiu wejść

- Co najmniej 1 x dwukierunkowy port RS-232

- Port USB do konfiguracji urządzenia umieszczony na przednim panelu

- Możliwość sterowania poprzez USB, LAN oraz RS-232

- Co najmniej 20 portów I/O przeznaczonych dla informacji zwrotnej lub pilota

- Monitorowanie oraz kontrola Ethernet przy użyciu standardowych protokołów TCP/IP poprzez sieć LAN, WAN lub Internet

- Zmiennoprzecinkowe przetwarzanie sygnału 64-bit

- Małe opóźnienia przetwarzania DSP (opóźnienie z wejścia do wyjścia nie większe niż 5ms)

- Przetwarzanie audio: konwersja A/D i D/A 24 bit (próbkowanie 48kHz)

- Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż: 20Hz – 20kHz (±0,2dB)

- Minimum 32 presety DSP

- Możliwość zamontowania w standardowej szafie rackowej – wys. 1U

17. Wzmacniacz mocy (WZM)

- Końcowy wzmacniacz mocy

- Nominalna moc wyjścia THD<0,1%,  20Hz...20kHz: 500W/4Ohm, 250W/8Ohm,

- THD przy nominalnej mocy wyjściowej MBW=80kHz, 1kHz <0,03%

- Pasmo przenoszenia  , 10Hz...30kHz

- Impedancja wejściowa 20kOhm

- Czas narastania 26V/µs

- Stosunek sygnału do szumu 107 dB

- Współczynnik tłumienia >300

- Limitery audio

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Limitery wartości szczytowych

- Opóźnienie włączenia sieciowego

18,19. Głośnik ścienny (GS)

- Dwudrożny, pełnozakresowy zestaw głośnikowy

- Nominalna impedancja 8 Ohm

- Moc znamionowa minimum 300 W

- Pasmo przenoszenia minimum 90Hz do 20000 Hz (-10 dB)

- Poziom ciśnienia akust. przy mocy 1W /1m	97 dB

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przy mocy peak 128 dB

- Dyspersja kątowa: pionowa 90°,  pozioma 40°

- Przetwornik 1x HF DH-3 ; 2xLF DND 6130-16

- Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.): 199 x 513,5 x 239,5 mm

- Waga maksymalna 11 kg

- Obudowa wykonana z aluminium

- Dedykowany uchwyt tego samego producenta

20. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki

- Złącza antenowe 2 x BNC 50 Ohm

- Poziom wyjściowy audio (zbalansowany) XLR: +18 dBu maks

- Poziom wyjściowy audio (niezbalansowany) Jack: +10 dBu maks

- Wymiary 212 x 202 x 43 mm

- Zakres częstotliwości minimum 516 ... 865 MHz

- Liczba częstotliwości nośnych maksymalnie 1680

- Szerokość pasma roboczego	42 MHz

- Pasmo przenoszenia minimum 80 - 18000 Hz

- Stosunek sygnał / szum > 110 dBA

- Zawartość zniekształceń harmonicznych < 0, 9 %

- Moc wyjściowa minimum 30 mW

- Zasilanie 2 baterie AA

- Czas pracy nadajnika	do 7 godzin

- Przetwornik dynamiczny

- Czułość AF minimum 2, 1 mV/Pa, 19

- Charakterystyka kardioidalna

21. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego nagłowny

- Złącza antenowe 2 x BNC 50 Ohm

- Poziom wyjściowy audio (zbalansowany) XLR: +18 dBu maks

- Poziom wyjściowy audio (niezbalansowany) Jack: +10 dBu maks

- Wymiary 212 x 202 x 43 mm

- Zakres częstotliwości minimum 1785 ... 1800 MHz

- Liczba częstotliwości nośnych maksymalnie 1500

- Szerokość pasma roboczego	15 MHz

- Kompander HDX zapewniający kryształowo czysty dźwięk

- Pasmo przenoszenia 80 - 18000 Hz

- Stosunek sygnał / szum > 110 dBA

- Zawartość zniekształceń harmonicznych < 0, 9 %

- Moc wyjściowa nadajnika minimum	10 mW

- Zasilanie 2 baterie AA

- Czas pracy nadajnika minimu do 7 godzin

- Przetwornik elektrytowy

- Czułość minimum 1,6 mV/Pa

- Maksymalne natężenie dźwięku 150 dB (SPL)

- Charakterystyka kardioidalna

22. Rejestrator sieciowy audio (RSA)

- Zapis na kartach SD/SDHC oraz nośnikach USB

- Obsługiwane formaty zapisu MP3 i WAV do 24-bit/96kHz

- Tworzenia kopii bezpieczeństwa podczas zapisu

- Zapis na nośniku zapasowym, w momencie zapełnienia nośnika głównego

- Automatyczna archiwizacja plików poprzez serwer FTP

- Konfiguracja oraz sterowanie przez sieć LAN i port szeregowy RS-232

- Dostęp do rejestratora zabezpieczony hasłem

- Możliwość zaplanowania czasu rozpoczęcia nagrywania lub odtwarzania - minimum 28 ustawień

- Wsparcie NTP

- Znacznik EDL oraz możliwość edycji plików

- Możliwość odsłuchania nagrywanego sygnału

- Załączone oprogramowanie dla systemu Windows

- Montaż w szafie rack 19”

23. Antena pasywna dookólna

- Funkcja nadawczo-odbiorcza

- Zakres częstotliwości minimum 500-860 MHz

- Impedancja minimum 48 Ohm

- Złącze typu BNC

24. Aktywny spliter antenowy

- Aktywny szerokopasmowy spliter antenowy

- Możliwość podłączenia minimum 4 odbiorników mikrofonów bezprzewodowych

25. Wzmacniacz antenowy

- Wzmacniacz antenowy 10 dB

- Obsługiwane pasmo 42 MHz

26. Komputer stacjonarny typu „All in One”

- Ekran o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 21”

- Procesor minimum 6 MB Cache, 14nm, 4 rdzenie, 4 wątki, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 65-W

- Rozdzielczość wyświetlacza minimum 1920 x 1080

- Obsługa komputera przez ekran dotykowy

- Pamięć RAM DDR3 minimum 8 GB 1600 MHz

- Pamięć wewnętrzna SDD minimu 250 GB

- Minimum 4x wejścia USB 3.0, 1x wejście HDMI, 1xRJ45

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000

- Zintegrowna karta graficzna

- Czytnik kart pamięci

- System operacyjny Windows 10 64 bit PRO PL

27. Przyłącze stołowe (PS)

- Obudowa ze szcztokowanej stali nierdzewnej

- Minimum 2 gniazda zasilające 230V

- Minimum 1x wejście HDMI, 1x wejście LAN

- Wymiar max. 287 x 180

28. System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku typ 1 (WiFi)

- Logowanie za pomocą konwencjonalnego połączenia Wi−Fi lub LAN nie wymaga dodatkowych adapterów

- Minimum 2 x wejście USB 3.0, 1x wejście RJ45, 1x niesymetryczne stereo audio (line or mic)

- Minimum 1x wyjście HDMI

- Obsługa komputerów z systemem Windows i Mac®, oraz urządzeń mobilnych z iOS i Android

- Łatwy w obsłudze, prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

- Streaming Video wysokiej jakości, obsługa Full HD 1080p/60

- Wyświetlanie do 6 obrazów z urządzeń uczestników jednocześnie, lub 12 − w trybie Dual Screen

- Logowanie do systemu za pomocą QR Code, NFC, USB Pad, przeglądarka internetowa

- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie 1024−bitowe, dynamiczny kod pokoju

- Audio – U

- Możliwość podłączenia do 250 urządzeń bezprzewodowych

- Obsługa DHCP

- Obsługa rozdzielczości wyjściowej 4K i UHD

- Możliwość montażu w szafie rack za pomocą opcjonalnego adaptera

- Gwaramcja minimum 36 miesięcy

- Możliwość aktualizacji software

- Obsługa języka polskiego

- iOS Mirroring

- Android Mirroring

- Integracja z iCloud.

- Funkcja podglądu głównego wyświetlacza na własnym urządzeniu

- Możliwość instalacji aplikacji firm trzecich takich jak Microsoft Office®, Skype®, GoToMeeting®, Lync® i WebEx®

29. Szafa 19” 32U

- tył i boki pełne, demontowane na zamkach, drzwi blacha/szkło.

- góra i dół szafy perforacje dla wentylatorów,

- standardowy kolor RAL 7005 (czarny - struktura),

- zabezpieczenie IP 20,

- konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej, rama spawana,

- obudowa posiada cztery otwory wyprowadzajace dla kabli (250 x 70 mm) (1 x część górna, 2 x część tylna, 1 x część dolna) z kompletem szczotek,

- drzwi przednie z wklejoną w obramówkę z blachy szybą hartowaną i zamkiem 1 punktowym z kodem, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180°,

- drzwi otwierane prawo lub lewostronnie,

- dwie płaszczyzny montażowe 19”: 2 pary pionowych profili montażowych 19” z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65 mm,

- linki o przekroju 6 mm i długości 300 mm (do uziemienia drzwi przednich),

- szafy można łączyć w zestawy

- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli).

- Wymiary: 32U, 800x800 mm (szer.x głęb.)

2.2. Pomieszczenie 4/15 (System AV)

1. Monitor interaktywny (MI)

- Rozdzielczość natywna minimum 3840 x 2160 (WUXGA)

- Przekątna ekranu minimum 65"

- Technologia podświetlania LED

- Czas reakcji max 5 ms

- Jasność minimum 450 cd/m²

- Kontrast minimum 1400:1

- Kąt widzenia poziomy minimum 178 °

- Kąt widzenia pionowy minimum 178 °

- Gniazda wejściowe 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x USB

- Minimum 1 x port komunikacyjny RS-232

- Wbudowane głośniki minimum 2x10 W

- Rozdzielczość dotyku 8096x8096

- Funkcja multi-touch, obsługa do minimum 10 dotyków jednocześnie

- Obsługa palcem lub dedykownym pisakiem

- Ekran monitora zabezpieczony szybą z powłoką antyrefleksyjną

- W zestawie  oprogramowanie umożliwiające tworzenie notatek poza dedykowanym oprogramowaniem np. w przeglądarkach, dokumentach itp. min. 1 licencja  chmurowa

2. Aktywny przedłużacz USB

- Długość minimalna 10 m

3. Podstawa jezdna do monitora interaktywengo

- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum 1030-1530 mm

- Udźwig min. 80 kg

- Możliwość montażu monitora w pionie lub poziomie

- Podstawa jezdna na kółkach

- Zasilanie 230V

- Gwarancja na silnik min. 36 miesięcy

4,5. Transmiter HDMI (THD), Odbiornik HDMI (RHD)

- Transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce minimum Cat 6 FTP/STP

- Komplet składający się z nadajnika i odbiornika

- Obsługiwana rozdzielczość komputerowa minimum 1920x1200

- Obsługa standardów minimum HDCP, HDMI 1.3

- Gwarantowany zasięg do 150 m dla sygnałów Full HD

- Obudowa metalowa

- Zasilacz 230 V

6. Przyłącze stołowe (PS)

- Obudowa ze szcztokowanej stali nierdzewnej

- Minimum 2 gniazda zasilające 230V

- Minimum 1x wejście HDMI, 1x wejście LAN

- Wymiar max. 287 x 180

7. System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku typ 2 (WiFi)

- Minimum 4x wejścia USB 3.0, 1x wejście LAN na złączu RJ45 1Gb

- Minimum 1x wyjście HDMI, 1x wyjście mini Display Port, 1x wyjście D/PDIF

- Procesor minimum Intel Dual Core 1.4 GHz

- Pamięć RAM minimum 4GB

- Dysk wewnętrzny min 32GB

- Streaming Video Full HD 1080p/60fps

- Logowanie do urządzenia za pomocą konwencjonalnego połączenia Wi−Fi lub LAN bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów

- Obsługa komputerów z systemem Windows i Mac®, oraz urządzeń mobilnych z iOS i Android Wyświetlanie minimum 4 obrazów z urządzeń uczestników jednocześnie

- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie 1024−bitowe, dynamiczny kod pokoju

- Możliwość podłączenia do 255 urządzeń bezprzewodowych

- Obsługa DHCP

- Czat, wysyłanie wiadomości błyskawicznych do innego użytkownika.

- Obsługa przeglądarki internetowej

- Obsługa iOS i Android Mirroring

- Możliwość udostępniania plików w chmurze na zasadzie przeciągnij i upuść

2.3. Pomieszczenie 0/16 (System dyskusyjny)

1. Jednostka centralna systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania

Centralna jednostka sterująca - moduł z oprogramowaniem zarządzającym. Jednostka łączy pulpity oraz inne jednostki oraz steruje funkcjami konferencyjnymi przez klawiaturę panelu nawigacyjnego. Możliwe jest również zarządzanie funkcjami jednostki za pomocą dedykowanego oprogramowania.

- Menu w języku polskim

- Wbudowany rejestrator przebiegu dyskusji, rejestracja na kartach SD lub pamięci USB

- Maksymalna pojemność pamięci USB lub SD: 128G

- Możliwość odtwarzania nagranego materiału dźwiękowego

- Technologia w pełni cyfrowa spełniająca normę IEC60914

- Odległość między dwiema jednostkami do 150m

- Funkcja automatycznego testowania

- Automatyczne lub manualne nadawanie numeru ID dla pulpitów uczestników

- Wbudowany 2.8 calowy wyświetlacz LCD z możliwością regulacji jasności i kontrastu

- Sterowanie funkcjami konferencyjnymi z klawiatury panelu nawigacji

- Wsparcie dla Plug and Play

- Możliwość podłączenia i pracy wielu pulpitów przewodniczącego

- Zabezpieczenie przed zakłóceniami pochodzącymi od telefonów komórkowych

- Pięć trybów zarządzania pracą mikrofonów:

  - Tryb manualny

  - Tryb automatyczny

  - Tryb FIFO,

  - Mikrofony aktywowane głosem

  - Swobodna dyskusja

- 5 wyjść magistrali cyfrowej, do każdego można podłączyć 20 pulpitów, łącznie 100 pulpitów

- Możliwość zwiększenia pojemności systemu przez dołączenie jednostki rozszerzającej

- Możliwość zastosowania jednostek rozszerzających o funkcje tłumaczeń językowych

- Różne formy funkcji głosowania:

  - Parlamentarny: za/przeciw/wstrzymał się,

  - Wielokrotnego wyboru / ankietowy: 1/ 2/ 3/ 4/ 5,

  - Ocena/odpowiedź publiczności: --/ -/ 0/ +/ ++, możliwość ustawienia zawartości

  - Wybór: 1 z 2, 1 z 3, 2 z 3, itd.

- Obsługa programowa kart IC

- Wbudowana funkcja śledzenia  wideo, przy pomocy zewnętrznych kamer

- Wbudowana matryca wizji 8x8

- Jeden port RS-422/485 do sterowania kamerami

- W trybie sterowania PC z dedykowanym oprogramowaniem dostępne dodatkowe funkcje

- Pasmo przenoszenia 20 – 20000Hz

- Stosunek sygnał/szum:  102dB

- Dynamika: 106dB

- Zniekształcenia całkowite: < 0.05%

- Dwa porty RS-232 służące do sterowania funkcjami jednostki z poziomu PC lub systemu sterowania

- Złącze magistrali cyfrowej:  Big 6 pin DIN

- Wejście symetryczne i niesymetryczne dodatkowego mikrofonu

- Wejście linowe zewnętrznego sygnału audio

- Wyjście liniowe i symetryczne do zewnętrznego rejestratora lub wzmacniacza audio

- 3x wejście USB

- Obudowa: 2U

2. Pulpit modułowy do zabudowy w blacie

- Obudowa modułów w wersji do wbudowania w blat

- Możliwość dowolnego usytuowania modułów w zestawie (np. mikrofon z lewej lub w środku lub z prawej strony, itp.)

- Kolor wszystkich modułów: czarny

- Technologia w pełni cyfrowa spełniająca normę IEC60914

- Zabezpieczenie przed zakłóceniami pochodzącymi od telefonów komórkowych

- Automatyczne wyciszenie głośnika w czasie aktywacji mikrofonu

- Odległość między dwoma pulpitami do 150m

- Wsparcie dla Plug and Play

- 4 tryby pracy:

  - Tryb manualny

  - Tryb automatyczny

  - Tryb FIFO

  - Mikrofony aktywowane głosem

- Zestaw dla przewodniczącego z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym (wyłączanie pulpitów delegatów)

- Możliwość obsługi wielu pulpitów przewodniczącego, przy czym zawsze jeden pulpit pracuje w trybie nadrzędnym

- Wymiary kompletnego zestawu dla przewodniczącego: 371x35.5mm (dł x szer)

- Wymiary kompletnego zestawu dla delegata: 321x35.5mm (dł x szer)

- Współczynnik zawartości harmonicznych THD <0.45%

- Pasmo przenoszenia 30 – 15000Hz

- Stosunek sygnał/szum 102dB

- Zasilanie 24V DC z jednostki centralnej

3. Moduł mikrofonowy + mikrofon

- Moduł mikrofonowy do montażu płaskiego z wbudowanym gniazdem mikrofonowym

- Złącza:  6 pin DIN / RJ45

- Wymiary modułu mikrofonowego: 35.5x50mm

- Mikrofon pojemnościowy „gęsia szyjka” o długości 39 cm

- Mikrofon o charakterystyce kardioidalnej

- Mikrofon z wskaźnikami LED na główce mikrofonu, świecącymi podczas pracy

- Mikrofon wyposażony w nakrętkę umożliwiającą trwałe przymocowanie mikrofonu do gniazda

4. Moduł przycisku aktywacji mikrofonu

- Moduł wyposażony w okrągły przycisk aktywacji mikrofonu

- Złącza: RJ11

- Wymiary modułu: 35.5x50mm

- Panel wyposażony w wskaźnik (pierścień LED wokół przycisku) wskazując stan mikrofonu

5. Moduł przycisku aktywacji mikrofonu z funkcją priorytetu

- Moduł wyposażony w okrągły przycisk włączenia/wyłączenia priorytetu

- Złącza: RJ11

- Wymiary modułu: 35.5x50mm

- Panel wyposażony w wskaźnik (pierścień LED wokół przycisku) wskazując stan pracy

6. Moduł z głośnikiem

- Moduł wyposażony w szerokopasmowy głośnik w okrągłej obudowie

- Złącza: przewód 2m z wtykiem jack 3,5mm

- Wymiary modułu: średnica 84mm, wysokość 33mm, szerokość montażowa w zestawie 35.5mm

- Głośnik ustawiony pod kątem, emituje dźwięk w kierunku delegata

7. Moduł głosowania z czytnikiem kart ID

- Moduł wyposażony w slot/czytnik kart ID

- Pięć przycisków do głosowania

- Wskaźniki LED potwierdzenia głosowania i aktywności modułu

- Możliwe rodzaje głosowania:

  - Parlamentarny: za/przeciw/wstrzymał się,

  - Wielokrotnego wyboru / ankietowy: 1/ 2/ 3/ 4/ 5,

  - Ocena /odpowiedź publiczności: --/ -/ 0/ +/ ++

  - Wybór: 1 z 2, 1 z 3, 2 z 3, itd.

- Złącza: RJ11

- Wymiary modułu: 35.5x100mm

8. Zaślepka montażowa

- Półkolista zaślepka montażowa służąca do zakończenia obu stron kompletnego zestawu modułów

- Kolor identyczny z kolorem modułów

9. Podwójny moduł połączeniowy audio

- Interfejs do podłączenia poszczególnych modułów systemu z magistralą cyfrową i jednostką centralną

- Możliwość podłączenia dwóch kompletów delegatów (mikrofony, moduły głosowania, głośniki)

- Obsługa funkcji dyskusji, głosowania, śledzenia video

- Złącza: 2x magistrala cyfrowa, 2x RJ45, 2x jack 3.5mm, 2x wejścia mikrofonowe

- Wsparcie dla Plug and Play

- Zasilanie 24V DC z jednostki centralnej

- Pobór prądu: 50mA

- Możliwość podłączenia mikrofonu przewodowego lub bezprzewodowego i zarządzanie jego funkcjami w analogiczny sposób jak mikrofony systemowe delegatów

10. Akcesoria montażowe

- Łączniki montażowe, konieczne do zamocowania  modułów w blacie stołu

- Narzędzia montażowe do pozycjonowania modułów podczas montażu w postaci wzorca odległości  modułów względem siebie

11. Oprogramowanie do obsługi systemu dyskusyjnego

- Pakiet oprogramowania tego samego producenta, co cały system

- Menu w języku polskim

- Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem

- Możliwość tworzenia bazy uczestników konferencji z wybranymi danymi identyfikacyjnymi

- Nadawanie uprawnień poszczególnym uczestnikom

- Możliwość dołączenia zdjęcia poszczególnych uczestników

- Możliwość przygotowania tematów do głosowania

- Możliwość przyporządkowania  różnych delegatów do różnych głosowań

- Możliwość wyboru rodzaju i metody głosowania:

  - Parlamentarny: za/przeciw/wstrzymał się,

  - Wielokrotnego wyboru / ankietowy: 1/ 2/ 3/ 4/ 5,

  - Ocena /odpowiedź publiczności: --/ -/ 0/ +/ ++

  - Wybór: 1 z 2, 1 z 3, 2 z 3, itd.

- Możliwość graficznego przedstawienia wyników głosowania

- Archiwizacja wyników głosowania

- Rozbudowane funkcje przygotowania i zarządzania agendą

- Możliwość graficznego odwzorowania układu sali i stołów z rozmieszczeniem poszczególnych delegatów

- Obsługa funkcji tłumaczeń językowych, przy współpracy z jednostką rozszerzeń o tłumaczenia

- Wbudowany moduł do obsługi rejestracji video przebiegu konferencji

- Zarządzanie kamerami obrotowymi wraz z podglądem obrazu z aktywnej kamery

- Wbudowany moduł do obsługi podstawowych parametrów systemu: poziom dźwięku, tryb pracy mikrofonów, testowanie systemu, itp.

12. Karta IC

13. Czytnik/programator kart

- Odrębne urządzenie pozwalające na zaprogramowanie kart ID

- Niezależna praca bez połączenia z jednostką centralną

- Dołączone oprogramowanie do programowania kart ID instalowane na komputerach z systemem Windows

- Urządzenie tego samego producenta, co cały system

- Wymiary: 150x118x100mm

14. Kabel systemowy zakończony wtykami

15. Extender RS232

- Transmisja RS232 na duże odległości przy wykorzystaniu przewodu CAT5

- Odległość transmisji co najmniej 1000m

- Typ transmisji: Full-duplex

- Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika

- Dołączone zasilacze 9V

- Waga 65g

16. Konwerter USB-RS232

- Konwersja sygnału RS232 na USB i odwrotnie

- 1 port RS-232, złącze DB9

- Prędkość transmisji od 50 bps do 921,6 Kbps

- W pełni zgodny z USB 2.0 i 1.1

- Prędkość transferu portu USB 12 Mbps

- Diody: Active (USB), TxD/RxD (RS-232)

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15kV ESD

- Sterowniki do Windows, WinCE 5.0, Linux

3. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

3.1 Sala 0/16

| L.p. | Symbol | Opis | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM | Projektor multimedialny | 1 | szt |
| 2 | - | Obiektyw | 1 | szt |
| 3 | - | Winda do projektora | 1 | szt |
| 4 | ERE | Ekran rozwijany elektrycznie | 1 | szt |
| 5 | MMHD | Matryca modularna | 1 | szt |
| 6 | - | Karta wejściowa | 2 | szt |
| 7 | - | Karta wyjściowa | 1 | szt |
| 8 | THD | Transmitter HDMI | 3 | szt |
| 9 | RHD | Odbiornik HDMI | 2 | szt |
| 10 | MCSS | Moduł centralny systemu sterowania | 1 | szt |
| 11 | MPCSS | Moduł rozszerzeń systemu sterowania | 1 | szt |
| 12 | - | Aplikacja na urządzenia mobilne | 1 | szt |
| 13 | - | Aplikacja PC | 1 | szt |
| 14 | - | Ekran dotykowy systemu sterowania | 1 | szt |
| 15 | - | Obudowa zabezpieczająca ekran dotykowy | 1 | szt |
| 16 | MA | Cyfrowy matryca audio z procesorem DSP | 1 | szt |
| 17 | WZM | Wzmacniacz mocy | 1 | szt. |
| 18 | - | Uchwyt montażowy | 1 | szt. |
| 19 | GS | Głośnik ścienny | 4 | szt. |
| 20 | - | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki | 4 | szt. |
| 21 | - | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego nagłowny | 2 | szt. |
| 22 | RSA | Rejestrator sieciowy audio | 1 | szt |
| 23 | - | Antena pasywna dookólna | 1 | szt |
| 24 | - | Aktywny spliter antenowy | 2 | szt |
| 25 | - | Wzmacniacz antenowy | 1 | szt |
| 26 | PC | Komputer stacjonarny typu „All in One” | 2 | kpl |
| 27 | PS | Przyłącze stołowe | 3 | szt |
| 28 | WiFi 1 | System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku typ 1 | 1 | szt |
| 29 | - | Szafa Rack 32U 19” | 1 | szt |

3.2 Sala 4/15

| L.p. | Symbol | Opis | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MI | Monitor interaktywny | 1 | szt |
| 2 | - | Aktywny przedłużacz USB | 1 | szt |
| 3 | - | Podstawa jezdna do monitora interaktywnego | 1 | szt |
| 4 | THD 2 | Nadajnik HDMI | 1 | szt |
| 5 | RHD 2 | Odbiornik HDMI | 1 | szt |
| 6 | PS | Przyłącze stołowe | 1 | szt |
| 7 | WiFi 2 | System transmisji bezprzewodowej obrazu i dźwięku typ 2 | 1 | szt |

3.3 System dyskusyjny

| L.p. | Symbol | Opis | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JCSD | Jednostka centralna systemu dyskusyjnego z funkcją głosowania | 1 | szt |
| 2 | - | Pulpit modułowy do zabudowy w blacie | 22 | szt |
| 3 | - | Moduł mikrofonowy + mikrofon | 22 | szt |
| 4 | - | Moduł przycisku aktywacji mikrofonu | 21 | szt |
| 5 | - | Moduł przycisku aktywacji mikrofonu z funkcją priorytetu | 1 | szt |
| 6 | - | Moduł z głośnikiem | 22 | szt |
| 7 | - | Moduł głosowania z czytnikiem kart ID | 22 | szt |
| 8 | - | Zaślepka montażowa (początek/koniec) 2szt. | 22 | szt |
| 9 | - | Podwójny moduł połączeniowy audio | 12 | szt |
| 10 | - | Łącznik montażowy (kpl.) | 22 | szt |
| 11 | - | Oprogramowanie do obsługi systemu dyskusyjnego | 1 | szt |
| 12 | - | Karta IC | 50 | szt |
| 13 | - | Czytnik/programator kart (z oprogramowaniem) | 1 | szt |
| 14 | - | Kabel systemowy zakończony wtykami | 1 | szt |
| 15 | - | Extender RS232 | 1 | szt |
| 16 | - | Konwerter USB-RS232 | 1 | szt |

Załączniki:

- Załącznik nr 1  - Aranżacja wnętrz