Załącznik Nr 7 do SIWZ

…………………………….., ........................................

miejscowość                                  data

...............................................................

(nazwa wykonawcy)

................................................................

(adres wykonawcy)

................................................................

(telefon/fax)

….....................................................

(e - mail)

SPECYFIKACJA KOSZTÓW

Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu – dostawa i montaż wyposażenia stałego

(W Specyfikacji Kosztów ujęto wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.)

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany, przed dostawą i montażem wyposażenia, dokonać pomiarów w miejscach wbudowania mebli i zabudowy meblowej i potwierdzić ich zgodność z dokumentacją projektową.

| L. p. | Nazwa | Wartość netto [zł.] | Wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka aktowa niska – 4 sztuki (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Wymiary szafki - 80*42*81 cm. Szafkę wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min 18mm w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Okleinę zabezpieczyć lakierem otwartoporowym. Wieniec górny nakładany. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF grubości 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Ścianę tylną wpuścić w wyfrezowanie w korpusie, licujące płaszczyznę ściany tylnej z krawędziami boków oraz wieńców. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu klejonego. 1 półka mocowana za pomocą metalowych kołków z możliwością regulacji wysokości i swobodnym umieszczeniem segregatorów. Szafkę posadowić na cokole płytowym stanowiącym integralną część korpusu. Cokół wyposażony w min 4 stopki poziomujące w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu powinna odbywać się od strony wewnętrznej. Drzwi wyposażyć w zamek nakładany. Każdy z frontów wyposażyć w uchwyt metalowy w kształcie litery C, lakierowany proszkowo w strukturze matowej na kolor srebrny. |  |  |
| 2. | Mównica – 1 sztuka (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Wymiary mównicy – 50*45*115 cm. Mównica wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm. Krawędzie i płaszczyzny oklejone naturalną okleiną - kolor orzech amerykański. Dwie półki z otworami na przewody, pulpit prosty, z frontu logo miasta mocowane tulejami aluminiowymi. |  |  |
| 3. | Mównica – 1 sztuka (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Wymiary mównicy – 50*45*115 cm. Mównica wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm. Krawędzie i płaszczyzny oklejone naturalną okleiną - kolor orzech amerykański. Dwie półki z otworami na przewody, pulpit prosty, z frontu logo miasta mocowane tulejami aluminiowymi. |  |  |
| 4. | Pulpit (biurko) obsługi RM – 1 sztuka (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Wymiary pulpitu (biurka) – 220*60*74 cm. Blat pulpitu wykonany z płyty wiórowej gr. 36 mm, oklejonej okleiną naturalną. Widoczne płaszczyzny oklejone okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Niewidoczna płaszczyzna oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda (o wysokości 230mm), mocowana w przedniej części pulpitu wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda mocowana jest do spodniej części blatu za pomocą złącz mimośrodowych oraz dodatkowo do nóg za pomocą dwóch łączników o wymiarach 25x25x40 mm, wykonanych z aluminium anodowanego. Nogi płytowe o grubości 60 mm, ścinane przy krawędziach pionowych, oklejone są naturalną okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Między blatem biurka a nogami przestrzeń 30mm dzięki zastosowaniu aluminiowych anodowanych dystansów. Pulpit stoi na 4 nóżkach aluminiowych anodowanych. W stopach zamontowane regulatory wysokości (zakres regulacji - 15 mm). |  |  |
| 5. | Pulpit (biurko) obsługi prawnej – 1 sztuka (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Wymiary pulpitu (biurka) – 160*60*74 cm Blat pulpitu wykonany z płyty wiórowej gr. 36 mm, oklejonej okleiną naturalną. Widoczne płaszczyzny oklejone okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Niewidoczna płaszczyzna oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda (o wysokości 230mm), mocowana w przedniej części pulpitu wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda mocowana jest do spodniej części blatu za pomocą złącz mimośrodowych oraz dodatkowo do nóg za pomocą dwóch łączników o wymiarach 25x25x40 mm, wykonanych z aluminium anodowanego. Nogi płytowe o grubości 60 mm, ścinane przy krawędziach pionowych, oklejone są naturalną okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Między blatem biurka a nogami pozostawiona jest przestrzeń 30mm dzięki zastosowaniu aluminiowych anodowanych dystansów. Pulpit stoi na 4 nóżkach aluminiowych anodowanych. W stopach zamontowane regulatory wysokości (zakres regulacji - 15 mm). |  |  |
| 6. | Pulpit (biurko) radnych – 16 sztuk (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Wymiary pulpitu (biurka) – 155,5*38*74 cm. Blat pulpitu wykonany z płyty wiórowej gr. 36 mm, oklejonej okleiną naturalną. Widoczne płaszczyzny oklejone okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Niewidoczna płaszczyzna oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda (o wysokości 230mm), mocowana w przedniej części pulpitu wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda mocowana jest do spodniej części blatu za pomocą złącz mimośrodowych oraz dodatkowo do nóg za pomocą dwóch łączników o wymiarach 25x25x40 mm, wykonanych z aluminium anodowanego. Nogi płytowe o grubości 60 mm, ścinane przy krawędziach pionowych, oklejone są naturalną okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Między blatem a nogami pozostawiona jest przestrzeń 30mm dzięki zastosowaniu aluminiowych anodowanych dystansów. Pulpit stoi na 4 nóżkach aluminiowych anodowanych. W stopach zamontowane regulatory wysokości (zakres regulacji - 15 mm). Pulpit osadzony na podkonstrukcji metalowej oraz mocowany na stałe do podłoża za pomocą śrub rozporowych. (montaż niewidoczny). |  |  |
| 7. | Fotel obrotowy – 10 sztuk (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Fotel obrotowy z mechanizmem samo powrotu, regulowanymi podłokietnikami i podstawą na stopkach. Tapicerka ze skóry naturalnej w kolorze czarnym. Oparcie - łącznik wykonany z polerowanego aluminium. Łączy on oparcie z mechanizmem pod siedziskiem, a jego górna część o wymiarach: szerokość ok. 120 mm i długość ok. 260 mm. Oparcie wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej o grubości minimum 10 mm z zastosowaniem zimno formowanej ciętej pianki T-30. Oparcie o grubości minimum 50 mm. Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości minimum 10 mm, posiadającej specjalny układ tapicerski z zastosowaniem ciętej zimno formowanej pianki T-22. Siedzisko o grubości minimum 50 mm. Siedzisko w standardzie wyposażone w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie 50 mm, uruchamiany wciskaną dźwignią znajdującą się po prawej stronie pod siedziskiem. Standardowo montowany mechanizm synchro z możliwością swobodnego bujania lub blokadą w 5 położeniach w odchyleniu do ok. 26 stopni oraz zmianą kąta ustawienia siedziska -5 stopni. Mechanizm obsługiwany dwoma dźwigniami. Zwalnianie oparcia obsługuje dźwignia po lewej stronie. Dźwignia po prawej stronie odpowiada za regulację wysokości krzesła za pomocą amortyzatora gazowego. Fotel wyposażony również w mechanizm zmiany kąta ustawienie siedziska o 5 stopni w dół. Regulacja ta gwarantuje wygodną i ergonomiczną pozycję do pracy. Funkcja ta obsługiwana za pomocą odciąganej gałki, zintegrowanej z lewą dźwignią mechanizmu. Fotel wyposażony w polerowany aluminiowy krzyżak o średnicy minimum 670 mm, ze stopkami. Podłokietniki jako połączenie aluminiowego odlewu mocowanego pod siedziskiem z elementami z plastiku w tym z nakładką z miękkiego PU. Podłokietniki w układzie ukośnym pochylonym do przodu. Powinny posiadać regulację w trzech płaszczyznach oraz funkcję przesuwania górnej części w przód i w tył w zakresie minimum 60 mm, regulację góra – dół w zakresie minimum 100 mm i obrót nakładki w zakresie ok. 60 stopni. Powinny posiadać również funkcję rozsuwania ich na zewnątrz w celu powiększenia przestrzeni siedziska w zakresie minimum 30 mm. Fotel powinien posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2002, PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych, oraz pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) |  |  |
| 8. | Fotel radnego – 32 sztuki (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Fotel złożony z oparcia, uchylnego siedziska i 2 nóg z podłokietnikami. Boki fotela wykonane z wielowarstwowej sklejki bukowej, ze sfazowanymi na półokrągło krawędziami. Formatki siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej pokrytej pianką poliuretanową, tapicerowane. Fotel mocowany na stałe do podłoża za pomocą śrub rozporowych (montaż niewidoczny). Wszystkie elementy drewniane wykończone okleiną naturalną – orzech amerykański. Głębokość fotela po złożeniu dopasowana do głębokości stopni (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w tej sprawie) lecz nie mniej niż 45cm. Boki fotela stanowią konstrukcję nośną fotela, wykonane są ze sklejki oraz litego drewna osadzone na metalowych kształtownikach przytwierdzonych do podłogi stanowiących nogi fotela. Każda część boczna jest w kształcie graniastosłupa o podstawie niskiego prostokąta. Nie dopuszcza się nakładek. Wszystkie pianki zastosowane w fotelu wykonane w technologii wtrysku do formy, formowane na zimno, nie dopuszcza się zastosowania pianek ciętych z bloku. Oparcie fotela - obie części boczne połączone z tyłu kubełkowatym oparciem o grubości minimum 12mm. Powyżej podłokietnika oparcie jest szersze i nachodzi na części, na których zamontowane są podłokietniki. Grubość pianek na oparciu wynosi min. 4cm. : Od spodu siedziska zamocowana sklejka osłonowa celem poprawienia właściwości akustycznych. Grubość minimalna pianek na siedzisku wynosi 7 cm. Siedzisko wykonane z jednego bloku pianki. Wewnątrz siedziska zatopiona konstrukcja nośna wykonana z metalu w formie ramy wraz z płaskownikami pełniącymi rolę sprężyn. System składania siedziska grawitacyjny. Nie dopuszcza się stosowania systemu sprężynowego. Tapicerka o jednolitej fakturze. Nie dopuszcza się tkaniny o fakturze tkanej. Kolor tapicerki bordo. Minimalna odporność na ścieranie 30 tys. cykli Martindala (zgodnie z PN-EN ISO 12947-2:2000). |  |  |
| 9. | Fotel uczestnika – 48 sztuk (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego, Sala posiedzeń Rady Miasta) Fotel montowany w czterech rzędach w połączonym zestawach (I – 11 miejsc, II – 12 miejsc, III – 13 miejsc, IV – 12 miejsc) złożony z oparcia, uchylnego siedziska i 1 wspólnej nogi z podłokietnikiem oraz dodatkowej nogi z podłokietnikiem kończącej każdy rząd. Boki fotela wykonane z wielowarstwowej sklejki bukowej, ze sfazowanymi na półokrągło krawędziami. Formatki siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej pokrytej pianką poliuretanową, tapicerowane. Fotel mocowany na stałe do podłoża za pomocą śrub rozporowych. (montaż niewidoczny). Wszystkie elementy drewniane wykończone okleiną naturalną – orzech amerykański. Głębokość fotela po złożeniu dopasowana do głębokości stopni (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w tej sprawie) lecz nie mniej niż 45cm. Boki fotela stanowią konstrukcję nośną fotela, wykonane są ze sklejki oraz litego drewna osadzone na metalowych kształtownikach przytwierdzonych do podłogi stanowiących nogi fotela. Do podłoża mocowane są prostopadle dwie części boczne, pełniące zarówno funkcję nóg jak i podłokietników fotela. Każda część boczna jest w kształcie graniastosłupa o podstawie niskiego prostokąta. Nie dopuszcza się nakładek. Wszystkie pianki zastosowane w fotelu wykonane w technologii wtrysku do formy, formowane na zimno, nie dopuszcza się zastosowania pianek ciętych z bloku. Oparcie fotela - obie części boczne połączone z tyłu kubełkowatym oparciem o grubości minimum 12mm. Powyżej podłokietnika oparcie jest szersze i nachodzi na części, na których zamontowane są podłokietniki. Grubość pianek na oparciu wynosi min. 4cm. Patrząc od tyłu na linię foteli pomiędzy oparciami sąsiadujących foteli występuje przerwa 1,5cm. Dopuszcza się w tym zakresie tolerancję 5mm. Nie dopuszcza się by oparcie nie nachodziło na bok fotela i kończyło się na linii boku przez co szczelina pomiędzy oparciami byłaby znacząco szersza od 1,5cm. Od spodu siedziska zamocowana sklejka osłonowa celem poprawienia właściwości akustycznych. Grubość minimalna pianek na siedzisku wynosi 7 cm. Siedzisko wykonane z jednego bloku pianki. Wewnątrz siedziska zatopiona konstrukcja nośna wykonana z metalu w formie ramy wraz z płaskownikami pełniącymi rolę sprężyn. System składania siedziska grawitacyjny. Nie dopuszcza się stosowania systemu sprężynowego. Tapicerka o jednolitej fakturze. Nie dopuszcza się tkaniny o fakturze tkanej. Kolor tapicerki bordo. Minimalna odporność na ścieranie 30 tys. cykli Martindala (zgodnie z PN-EN ISO 12947-2:2000). |  |  |
| 10. | Lada Biura Obsługi Klienta – 1 komplet (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego) Blat główny ze szkła bezpiecznego mocowanego punktowo na słupkach z aluminium szczotkowanego. Osłona lady z płyty meblowej w okleinie naturalnej orzech amerykański z cokołem aluminiowym. Blat roboczy z płyty meblowej w okleinie naturalnej orzech amerykański, płyta meblowa 36 mm, na nogach z rur aluminiowych szczotkowanych wyposażonych w regulację wysokości i osłonę. Pod blatem wysuwane szuflady na klawiaturę. Szafki z płyty meblowej 18 mm w okleinie naturalnej orzech amerykański z 7 półkami na wzory pism urzędowych, w blacie wycięcia umożliwiające montaż monitora poniżej poziomu blatu na półce w tylnej części korpusu. Należy umożliwić zastosowanie standardowych kontenerów podbiurkowych. |  |  |
| 11. | Lada Portierni – 1 komplet (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego) Górny blat i osłona lady z płyty meblowej 36 mm w okleinie naturalnej orzech amerykański. Blat roboczy z płyty meblowej 25 mm w okleinie naturalnej orzech amerykański, na nogach z rur aluminiowych szczotkowanych wyposażonych w regulację wysokości i osłonę. Pod blatem wysuwane szuflady na klawiaturę. Szafki z płyty meblowej 18 mm w okleinie naturalnej orzech amerykański z 7 półkami na wzory pism urzędowych, w blacie wycięcia umożliwiające montaż monitora poniżej poziomu blatu na półce w tylnej części korpusu. Należy umożliwić zastosowanie standardowych kontenerów podbiurkowych. |  |  |
| 12. | Pulpit (biurko) prelegenta – 1 sztuka Wymiary pulpitu (biurka) – 100*60*74 cm Pulpit wykonany z płyty wiórowej gr. 36 mm, oklejonej okleiną naturalną. Widoczne płaszczyzny oklejone okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Niewidoczna płaszczyzna oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda (o wysokości 230mm), mocowana w przedniej części pulpitu wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm oklejona okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. Blenda mocowana jest do spodniej części blatu za pomocą złącz mimośrodowych oraz dodatkowo do nóg za pomocą dwóch łączników o wymiarach 25x25x40 mm, wykonanych z aluminium anodowanego. Nogi płytowe o grubości 36 mm, ścinane przy krawędziach pionowych, oklejone są naturalną okleiną naturalną w kolorze orzech amerykański. W stopach zamontowane regulatory wysokości (zakres regulacji - 15 mm). Między blatem biurka a nogami pozostawiona jest przestrzeń 30mm dzięki zastosowaniu aluminiowych anodowanych dystansów. Wysuwana półka na klawiaturę (nie za wysoka, wystarczy 5 cm między górną powierzchnią pułki a dolną powierzchnią blatu), na całej szerokości biurka. Otwór na kable w blacie (możliwość łatwego ułożenia przewodów pod biurkiem z wyprowadzeniem na biurko, np. uchwyty na kable). Biurko tak zbudowane, aby był łatwy dostęp do gniazd PEL (znajdujących się za biurkiem) - dopasować biurko do istniejących gniazd PEL. Składana półka z prawej strony o szerokości 45 cm i głębokości co najmniej 45 cm (może być cofnięta o 15 cm), umieszczona z prawej strony (zewnętrznej), poniżej blatu (np. na wysokości 50 cm nad poziomem podłogi - czyli po jej rozłożeniu będzie schodek ok 75cm-50cm=25cm). Półka o nośności co najmniej 10 kg, Konstrukcja biurka umożliwi wsunięcie fotela obrotowego, określonego w poz.7, pod biurko. |  |  |
| 13. | Lada sekretariatu – 1 komplet (Projekt Wykonawczy Aranżacji i Wyposażenia Meblowego) Blat główny ze szkła bezpiecznego mocowanego punktowo na słupkach z aluminium szczotkowanego. Osłona lady z płyty meblowej w okleinie naturalnej orzech amerykański z cokołem aluminiowym. Blat roboczy z płyty meblowej w okleinie naturalnej orzech amerykański, płyta meblowa 38 mm, na nogach z rur aluminiowych szczotkowanych wyposażonych w regulację wysokości i osłonę. Pod blatem wysuwane szuflady na klawiaturę. Szafki z płyty meblowej 18 mm w okleinie naturalnej orzech amerykański z 7 półkami na wzory pism urzędowych, w blacie wycięcia umożliwiające montaż monitora poniżej poziomu blatu na półce w tylnej części korpusu. Należy umożliwić zastosowanie standardowych kontenerów podbiurkowych. |  |  |
|  | Razem: |  |  |

1)Wymagane badania, które należy dołączyć do oferty przetargowej

a) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium

b) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium

c) Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny obejmujący wszystkie elementy fotela

d) Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2004

e) Atest wytrzymałościowy pianek siedziska na ściskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na minimum 150 000 cykli

f) W celu potwierdzenia wymagań w stosunku do tapicerki należy przedstawić fabryczny próbnik tkanin (20*20 cm) spełniającej powyższe warunki.

g) W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów dla każdego mebla należy przedstawić minimum jedną osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A4), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia postawione wymagania.

h) Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów jako równoważnych:

- płyt wiórowych czy MDF zamiast elementów drewnianych

- pianek wykrawanych z bloku w tym CMHR

- tapicerek o innej fakturze

- podłokietników klejonych z dwóch elementów

- konstrukcji nośnej siedziska Fotelu radnego i Fotelu uczestnika, innej niż metalowa zatopiona w wewnątrz pianki formowanej w technologii wtrysku

i) Wymiary lady w sekretariacie na IV piętrze, a w szczególności linia łuku lady winna być skorelowana z łukiem podziału kolorystycznego wykładziny podłogowej

j) Rysunki warsztatowe mebli i zabudowy meblowej należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem