Załącznik nr 8 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku

(od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)”

ADRES:

ul. Rejkowizna - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Grupa:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Piotr Niczyporuk		Inspektor WIZ (branża drogowa)

Justyna Harasymiuk	Inspektor WIZ (branża sanitarna)

Piotr Lipiński		Inspektor WIZ (branża elektryczna)

Świdnik, styczeń 2016

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4 Nadzór autorski.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

2.1	  Rozwiązania sytuacyjne skrzyżowań.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej,

5.2.1 Projekt budowlano-wykonawczy,

5.2.2 Pozostała dokumentacja projektowa,

5.2.3 Przedmiar robót,

5.2.4 Kosztorys inwestorski,

5.2.5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.2.6 Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.5 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

4. Dodatkowe informacje.

5. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

5.1 Dotyczące przedmiarowania,

5.2 Dotyczące technologii robót.

6. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

6.1 Branża drogowa.

6.1.1 Oznakowanie pionowe

6.1.2 Oznakowanie poziome

6.2 Branża sanitarna.

6.3 Branża elektryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)”.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa,

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Kosztorys inwestorski,

- Nadzór autorski

1.2 Dokumentacja projektowa:

1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka ul. Rejkowizna w Świdniku na długości ok. 410,0 m w tym:

a)	Projekt zagospodarowania terenu odcinka ul. Rejkowizna od Al. Lotników 	Polskich do ul. Drewnianej,

b)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka ul. Rejkowizna od Al. Lotników 	Polskich do ul. Drewnianej,

c)	Projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych z odcinka ul. 	Rejkowizna od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej, do projektowanej 	kanalizacji deszczowej i/lub poprzez zastosowanie studni chłonnych w przypadku 	dogodnych warunków gruntowych,

d)	Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. 	Rejkowizna od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej,

e)	Projekt budowlano-wykonawczy na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i

naziemną, zlokalizowaną w pasie drogowym odcinka ul. Rejkowizna od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci,

2)	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni na odcinku ul. Rejkowizna od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (pas drogowy),

3) Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Rejkowizna od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,

4)	Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

5)	Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i krzewów),

6)	Dokumentacja geologiczno-inżynierska,

- zakresu i technologii robót ziemnych,

- obliczenia konstrukcji nawierzchni jezdni,

- odwodnienia ulicy.

7)	Operat wodno-prawny (w przypadku budowy studni chłonnych),

8)	Przedmiar,

9) Informacja BIOZ,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2) Uzgodnienie z P. K. Pegimek dotyczące lokalizacji kanalizacji sanitarnej,

3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4) Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku budowy studni chłonnych),

5) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów),

6) Wniosek i decyzja pozwolenia na budowę,

1.4 Nadzór autorski

a) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

| Odcinki ulicy (długość odcinka) | Klasa drogi przecinającej, funkcjonującej | Klasa odcinka drogi wg planu | Oznaczenia terenów przyległych wg planu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | str. prawa | str. lewa |
| Rejkowizna nieurządzony (410 m) | Malinowa KDD-G Poziomokowa KDD-G Jutrzenki KDD-G Drewniana KDL-G Al. Lotników Polskich KDZ-P | KDL-G | MN | MN, MN/U |

MN -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

MR -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

  - zakładana długość ulicy ok. 410,0 m,

  - szerokość pasa drogowego 15,00 m,

  - początek kilometrażu ulicy km 0+000 na przecięciu osi ul. Rejkowizna z Al. Lotników Polskich,

  - ul. Rejkowizna KDL-G gminna klasy lokalnej,

  - jezdnia ul. Rejkowizna szerokości 5,5 m,

  - ścieżka rowerowa  2,0-2,5 m,

  - chodnik jednostronny przyległy do jezdni szerokości 2,0 m,

  - zjazdy indywidualne szerokości 3,0-4,0 m,

  - nawierzchnia jezdni, chodnika, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji z kostki brukowej betonowej na podsypce z grysu na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem.

  - nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej na podsypce z grysu na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem,

  - odwodnienie jezdni, ścieżki rowerowej, chodnika powierzchniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i/lub do projektowanych studni chłonnych poprzez wpusty uliczne przyłączone do sieci przykanalikami, w ilości niezbędnej do prawidłowego odwodnienia powierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika,

  - oświetlenie uliczne długości ok. 410,0 m,

  - profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanej ulicy,

  - zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego,

  - rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej Al. Lotników Polskich, funkcjonujących dróg nieutwardzonych, dojazdów i dojść do przyległych posesji.

2.1	  Rozwiązania sytuacyjne skrzyżowań:

a)   z ul. Poziomkową, ul. Malinową, ul. Jutrzenki, ul. Drewnianą, jedną ulicą bez nazwy

- nieurządzone

c)   z Al. Lotników Polskich - urządzona (nawierzchnia bitumiczna)

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - „Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)” jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2016.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana ul. Rejkowizna położona jest w południowo-zachodniej części Miasta Świdnik. Łączyć się będzie ul. Drewnianą, ul. Poziomkową, ul Malinową oraz trzema innymi ulicami (obecnie bez nazwy) z Al. Lotników Polskich. Ul. Rejkowizna będzie pierwszym urządzonym dojazdem do osiedla Rejkowizna. Budowa ulicy zwiększy komfort poruszania się mieszkańców budynków zlokalizowanych na osiedlu Rejkowizna.

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Projekt budowlano-wykonawczy (wszystkie branże) – zgodnie z pkt 5.2.1.

- Pozostała dokumentacja projektowa – zgodnie z pkt 5.2.2

- Przedmiary robót – zgodnie z pkt 5.2.3

- Kosztorysy inwestorskie – zgodnie z pkt 5.2.4.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie z

pkt 5.2.5

- Informacja BIOZ – zgodnie z pkt 5.2.6

5.2.1 Projekt budowlano-wykonawczy

- TOM I –Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami KK-SPS).

- TOM II –Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy – 5 egz.

- TOM IIA – Informację dotycząca BIOZ branży drogowej – 5 egz.

- TOM III – Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej i Projekt budowy studni chłonnych – 5 egz.

- TOM IIIA – Informację dotycząca BIOZ branży sanitarnej – 5 egz.

- TOM IV – Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia – 5 egz.

- TOM IVA – Informacja dotycząca BIOZ branży elektrycznej – 5 egz.

- Projekty budowlano-wykonawcze ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 5 egz.

5.2.2	Pozostała dokumentacja projektowa

a)  Projekt stałej organizacji ruchu	uwzględniający miejscowe uwarunkowania

– 2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami i 1 egz. bez uzgodnień

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 3 egz.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty (może być opracowana razem z Projektem zagospodarowania terenu w każdym egz. Projektu budowlano-wykonawczego) – 3 egz.

- Operat wodno-prawny (w przypadku budowy studni chłonnych) – 2 egz.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (może być opracowany razem z Projektem zagospodarowania terenu w zakresie zieleni) – 3 egz.

5.2.3   Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu budowlano-wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1

- Roboty związane z wycięciem drzew i krzewów, zakładaniem zieleńców i stałą organizacją ruchu zaliczyć do robót branży drogowej i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.2.4	Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski opracować metodą kalkulacji uproszczonej po 2 egz. wraz z Przedmiarami robót (pkt 5.2.3), oddzielnie dla każdego TOMU Projektu budowlano-wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1, z podsumowaniem wartości wszystkich Kosztorysów inwestorskich.

- Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Ceny jednostkowe wg średnich krajowych (minus) -10% – wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

- W przypadku braku podstaw wyceny w KNNR przyjmować nakłady z KNR przyjmując: stawki i ceny czynników produkcji – wg informacji o cenach materiałów oraz stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy. Koszty pośrednie – jak przyjęte do wyliczenia cen jednostkowych wydawnictwa SEKOCENBUD.

5.2.5	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU Projektu budowlano-wykonawczego wyszczególnionego w pkt 5.2.1.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.2.6	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlano-wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, typy poszczególnych nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie budowlano-wykonawczym i Koncepcji sytuacyjno-wysokościowej, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- W celu kontroli zaawansowania prac projektowych, co najmniej 1 raz w miesiącu odbywać się będą cykliczne spotkania Zamawiającego z Wykonawcą.

- Projekt stałej organizacji ruchu, przed zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz zaopiniowaniem w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku Wykonawca uzgodni w Wydziale Mienia Komunalnego – Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Świdnik.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami w pasie drogowym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca wystąpi do właściciela sieci o wydanie warunków do projektowania, w tym także na odprowadzenie wód deszczowych i oświetlenia.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet Projektu budowlano-wykonawczego (pkt. 5.2.1) należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, II oraz V, egzemplarza Starostwa Powiatowego – egz. III, egzemplarza Nadzoru Budowlanego – egz. IV (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie Projektu budowlano-wykonawczego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM A) z Projektem budowlano-wykonawczym danej branży (TOM).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego”, „Egz. V – Inwestora” - powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz Pozostałej dokumentacji projektowej pkt. 5.2.2, Przedmiarów robót pkt. 5.2.3, Kosztorysów inwestorskich pkt 5.2.4, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 5.2.5, należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: Pozostałej dokumentacji projektowej (pkt. 5.2.2), Przedmiarów robót (pkt. 5.2.3), Kosztorysów inwestorskich pkt 5.2.4, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 5.2.5, należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie ZUDP) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

- Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane (numeracja z uwzględnieniem stron czystych).

- Pierwsza strona projektu budowlanego powinna zawierać spis Projektantów i Sprawdzających wszystkich branż wraz z podpisami.

- Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta i Sprawdzającego, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem rysunku.

  - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej (1szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b)rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls;

e) Przedmiary robót w formacie *.doc  i *.ath.

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach, w których stworzy grupę folderów na podstawie struktury z pkt 5.2.1.1, z pkt 5.2.1.2. i z 5.2.1.3. a w grupie folderów z pkt 5.2.1.2., utworzy podfoldery, w których umieści: Projekty budowlano-wykonawcze, informacje BIOZ, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorski, Szczegółowe specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik - stanowi załącznik do w/w programu funkcjonalno-użytkowego.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w zakres inwestycji (ul. Rejkowizna odcinek od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej). Zamawiający potwierdzi sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie i przekaże Wykonawcy.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t. j. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

a) Aktualną mapę do celów projektowych pozyska Wykonawca,

b) Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

c) Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca,

d) Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

e) Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania terenu, Koncepcję sytuacyjno-wysokościową, Projekt budowlano-wykonawczy oraz Stałą organizację ruchu, wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500, na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

f) Wykonana dokumentacja w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji, powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 2.3.20)

g) Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 Dotyczące przedmiarowania

- W opisie technicznym Projektant zawrze zapis „Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

5.2 Dotyczące technologii robót

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podłoża gruntowego koryta drogowego Is ≥ 1.0

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

- Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

6.1  Branża drogowa

- Konstrukcję jezdni przyjąć dla kategorii KR2.

- Jezdnia i zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru

szarego, typu Holland grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym drogowym typu lekkiego 15x30 cm

koloru szarego na ławie betonowej z oporem B10 (C8/10). Na krawędzi jezdni i zjazdów indywidualnych, krawężnik najazdowy 15x22 cm koloru szarego. Odkrycie krawężnika 10 cm. Na łukach krawężniki łukowe. Na przejściach dla pieszych i zjazdach indywidualnych krawężniki najazdowe 15x22 cm koloru szarego. Na przejściach dla pieszych krawężniki skośne po 2 m obustonnie. Odkrycie krawężnika na przejściach dla pieszych 2 cm. Jednię na granicach z drogami 	nieutwardzonymi zamknąć krawężnikami „na płask bez progu”).

- Nawierzchnia ścieżki rowerowej, z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej

bezfazowej koloru grafitowego, typu Holland grubości 8 cm o wytrzymałości min. 50 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. Ścieżka rowerowa obramowana obrzeżem betonowym 	8x30 koloru grafitowego na ławie cementowo-piaskowej 1:4 z oporem.

- Zjazdy indywidualne zaprojektować w ten sposób: od strony jezdni najazd na długości

0,5m do wysokości chodnika, dalej do zewnętrznej krawędzi chodnika w płaszczyźnie chodnika, dalej pochylenie dostosowane do wysokości zjazdów w granicach posesji. Odkrycie krawężnika najazdowego 4cm.

- Chodnik i dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru

czerwonego, typu Holland grubości 6 cm o wytrzymałości min. 35 MPa, na podsypce z grysu 2-5 mm grubości 4 cm. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

- Chodnik i dojścia do posesji obramowane obrzeżem betonowym 6x20 koloru czerwonego na ławie cementowo-piaskowej 1:4 z oporem.

- Zjazdy indywidualne obramowane obrzeżem betonowym 8x30 koloru szarego na

ławie cementowo-piaskowej 1:4 z oporem. Zjazdy indywidualne obramować obrzeżem od strony gruntu (trawnika) i posesji (w przypadku nieurządzonego zjazdu na terenie posesji).

- Zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego, obejmuje: przekopanie trawników, humusowanie, torfowanie, obsianie trawą.

- Wykonać profile wszystkich skrzyżowań z drogami.

- Podać na planie sytuacyjnym rzędne wszystkich zjazdów indywidualnych w osi na

krawędzi jezdni i granicy pasa drogowego (teren lub utwardzona nawierzchnia).

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej oraz

zjazdów indywidualnych i dojść do pobliskich budynków.

6.1.1  Oznakowanie pionowe

- Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

- Tarcze znaków drogowych małe, powinny być wykonane z blachy 	stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi 	krawędziami na całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco - 	montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu II-go (charakterystyczny wygląd plastra miodu),

6.1.2 Oznakowanie poziome:

- Oznakowanie powinno być wykonane w technologii cienkowarstwowej 
w kolorze białym.

6.2  Branża sanitarna

- Odprowadzenie wód deszczowych rurami z tworzyw sztucznych lub żywic i włókna szklanego o dużej odporności na ścieranie.

- Odwodnienie powierzchniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i/lub do projektowanych studni chłonnych z separatorami poprzez wpusty uliczne przyłączone do sieci przykanalikami.

- Wpusty deszczowe żeliwne z osadnikiem o wysokości min. 0,5 m wraz 
z przykanalikami z rur z tworzywa sztucznego.

  - Branża elektryczna

- Zasilanie z nowych szafek oświetleniowych obejmujących podziały na poszczególne odcinki budowy ulicy (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego).

- Oświetlenie uliczne na całej długości ulicy.

- Słupy aluminiowe anodowane.

- Oprawy typu LED.

- Kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych (PCV z kręgu) o średnicy nie

mniejszej niż Ø 75 mm. Dodatkowo ułożyć rurę rezerwową o takich samych parametrach, na potrzeby monitoringu miejskiego.