Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta(element koncepcji nowej trasy centrum-wschód)”

ADRES:

Ul. Spółdzielcza - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Grupa:

| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| --- | --- |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Grzegorz Pastusiak	Główny Specjalista WIZ (branża drogowa)

Świdnik, styczeń  2017

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1	Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2	Dokumentacja projektowa,

1.3	Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4	Roboty budowlane.

2.	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5 .	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2	Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej,

5.2.2			Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski,

5.2.3		Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.2.4		Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.3		Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4		Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.5	Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 	wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 	nieruchomością na cele budowlane.

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 	budowlanych.

4.	Dodatkowe informacje.

5.	Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

5.1	Dotyczące przedmiarowania.

6.	Warunki techniczne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.

6.1	Branża drogowa.

6.1.2	Dotyczące technologii robót.

6.1.3		Oznakowanie pionowe

6.1.4	Oznakowanie poziome

7.	Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych, pod nazwą „Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta (element koncepcji nowej trasy centrum-wschód)”

1.1 	Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Dokumentacja:

- Dokumentacja projektowa,

- Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Pozwolenie na budowę,

2) Roboty budowlane

1.2 	Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlano - wykonawczy ścieżki rowerowej,

- Informacja BIOZ,

- Projekt organizacji ruchu obejmujący skrzyżowanie ul. Spółdzielczej z

ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

1.3 	Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

- Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i 			uzgodnienia,

- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Wniosek i decyzja pozwolenia na budowę.

1.4. 	Roboty budowlane

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną 	dokumentację projektową w tym zatwierdzone przez Zamawiającego szczegółowe 	specyfikacje techniczne oraz ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.

2. 	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

- Parametry :

Długość ok. 130 m

Szerokość – 2,00 m

2) Odwodnienie nawierzchni powierzchniowe

3) Profilowanie terenów zielonych przyległych do budowanych ciągów

4) Działki będące własnością Gminy Miejskiej Świdnik :

1259/146;

1227/1 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego)

1259/104 (ul. 3-go Maja),

Rozwiązania wysokościowe nawiązać do istniejącej:

1) ul. Kard. S. Wyszyńskiego,

2) jezdni ul. 3-go Maja

3. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - „Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta (element koncepcji nowej trasy centrum-wschód)”

jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2017.

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana ścieżka rowerowa położona jest w centrum miasta Świdnik na terenach zieleni rekreacyjnej. Stanowić będzie element bezpiecznej trasy rowerowej „Centrum – Wschód”, stanowiącej uzupełnienie istniejącej trasy rowerowej „Zachód – Centrum”.

5.  	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Projekt budowlano-wykonawczy (branża drogowa) – zgodnie z pkt 5.2.1.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie z pkt 5.2.3.

- Informacja BIOZ – zgodnie z pkt 5.2.4.

- Projekt organizacji ruchu obejmujący skrzyżowanie ul. Spółdzielczej z

ul. Kard. S. Wyszyńskiego. (wymaga zatwierdzenia przez organ

zarządzający ruchem)

5.2.2	Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski

Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się cenę ryczałtową obejmującą
 		wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane

5.2.3		Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz.
 		do Projektu  wyszczególnionego w pkt 5.2.1

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać
 		wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
		2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
		projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
		oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

- Szczegółowe wytyczne Zamawiający przedstawił w części informacyjnej PF-U

5.2.4		Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Projekt budowlano-wykonawczy przed złożeniem  wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, typy poszczególnych nawierzchni, kolorystykę, materiały i technologie w Projekcie budowlano-wykonawczym Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Komplet projektu budowlano-wykonawczego – pkt. 5.2.1. pkt 3) i 4) –
 	należy umieścić w oddzielnej teczce oraz powinien posiadać oznaczenie
 	egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora – egz. I, II, egzemplarza
		Starostwa Powiatowego – egz. III, egzemplarza Nadzoru Budowlanego – egz. IV
 	(wraz ze spisem zawartości).

- Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ, z Projektem

Budowlano - wykonawczym .

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w
 	egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe
		egzemplarze opisane, jako „Egz. II – Inwestora”, „Egz. III – Starostwa
		Powiatowego”, „Egz. IV – Nadzoru Budowlanego” – powinny zawierać kopie
		powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
		robót 5.2.3., należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego, powinny być skopiowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

- Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane (numeracja z
 	uwzględnieniem stron czystych).

- Pierwsza strona projektu budowlanego powinna zawierać spis Projektantów i
 	Sprawdzających wszystkich branż wraz z podpisami.

- Spis treści/zawartości powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się
 	dane elementy projektu.

- Wszystkie rysunki projektu, we wszystkich egzemplarzach, powinny posiadać
		kolorystykę zgodną z legendą rysunku, tabelę z danymi oraz podpisami Projektanta
 	i Sprawdzającego, danymi Inwestora, nazwą tematu opracowania, a także numerem
 	rysunku.

  - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 komplet dokumentacji projektowej w
 	wersji papierowej i w zgodnej z nią wersji elektronicznej (1 szt. pendrive) wraz z
 	następującymi oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną,
 	obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest 		w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z
 	dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”.

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I
 	– Archiwalny Inwestora”) dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca
	przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b) rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla AutoCAD’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
 	robót w formacie *.doc

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w folderach, osobno dla wersji zabezpieczonej przed edycją i osobno dla wersji z możliwością edycji, w których stworzy grupy folderów na podstawie struktury z pkt 5.2, w których umieści: Projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna), Projekt (materiał do zgłoszenia) przebudowy ciągów pieszych, Szczegółowe specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót, Informację BIOZ, Projekt organizacji ruchu dla ciągu pieszo-rowerowego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
	wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 	nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w zakres inwestycji.

Działki będące własnością Gminy Miejskiej Świdnik, na których położone są ciągi:

1259/146;

1227/1 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego)

1259/104 (ul. 3-go Maja),

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z realizacją inwestycji.

Przed złożeniem projektu budowlanego i materiałów do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, Zamawiający przygotuje oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
 	Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 	(Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
 	szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
 	urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
 	drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
 szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
	nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.

- Dodatkowe informacje:

- Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.

- Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy oraz Stałą Organizację Ruchu, wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

- Inwentaryzacja powykonawcza w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwarta do edycji, powinna być wykonana na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24), w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (MapViewDesktop 3.2.70).

- Dodatkowo w wersji cyfrowej otwartej do edycji granice ewidencyjne działek będą stanowiły odrębną warstwę, którą należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego
w Świdniku w postaci cyfrowej we współrzędnych geodezyjnych.

- Inwentaryzację wszystkich obiektów powinna zawierać zaktualizowana mapa do celów projektowych.

- Wytyczne i zalecenia inwestorskie

5.1 	Dotyczące przedmiarowania

Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem”.

- Warunki techniczne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

  - Branża drogowa

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubość 4 cm na wyrównanej kruszywem kamiennym podbudowie,

- Chodnik oddzielony od ścieżki rowerowej obrzeżem betonowym 6x20 cm

- Zewnętrzne krawędzie ciągu rowerowego i pieszego obramowane obrzeżem
 		betonowym 8x30 cm.

6.1.2  Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych) i dostarczyć w stanie wilgotnym na miejsce wbudowania.

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

6.1.3  Oznakowanie pionowe

- Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

- Tarcze znaków drogowych małe, powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie oraz z profilami usztywniająco-montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu II-go tzw. plaster miodu.

    - Oznakowanie poziome

- Oznakowanie powinno być wykonane w technologii cienkowarstwowej
w kolorze białym.

- Oznakowanie przejazdu dla rowerów w kolorze czerwonym.

7.	Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiający nie posiada poniższych dokumentów, które jest zobowiązany pozyskać Wykonawca swoim staraniem:

- Aktualną mapę do celów projektowych,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.