PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu przy budynku straży miejskiej na ul. Hallera w Świdniku

ADRES:

ul. Hallera 9 - Świdnik

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-047 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

| 71322000-1 45100000-8 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45200000-9 45230000-8 45233120-6 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie budowy dróg |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Dominik Pastusiak	Inspektor WIN

Świdnik, czerwiec 2021

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.2 Dokumentacja projektowa

1.2.1 Koncepcja projektowa

1.2.2 Projekt budowlany i wykonawczy dla wszystkich branż,

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.4 Roboty budowlane

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia,

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.1 Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu,

5.2 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej,

5.2.1.1 Koncepcja architektoniczno - budowlana

5.2.1.2 Projekt budowlany i wykonawczy,

5.2.1.3 Pozostała dokumentacja projektowa,

5.2.2 Przedmiary robót,

5.2.3 Kosztorys inwestorski,

5.2.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.2.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ,

5.3 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji,

5.4 Wymagania dotyczące formy opracowania,

5.5 Wymagania dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych.

3. Dodatkowe informacje.

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

4.1 Dotyczące kosztów,

4.2 Dotyczące technologii robót.

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych.

5.1 Branża drogowa.

5.2 Branża sanitarna.

5.3 Branża elektryczna i teletechniczna.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie realizacja przedsięwzięcia budowlanego, pod nazwą Budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu przy budynku straży miejskiej na ul. Hallera w Świdniku w formule „projektuj i buduj”. Planowany obiekt będzie oddany do publicznego użytkowania.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu oraz uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa;

- Realizacja robót budowlanych;

  - Dokumentacja projektowa

    - W przypadku projektu budowlanego w skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

- Projekty z branży architektonicznej;

- Projekty z branżowe;

- Projekty rozbiórek (jeżeli będą wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami i zgodami właścicieli.

- Projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej itp.),

- Informacja BIOZ,

    - Opracowania niezależne od przyjętego rodzaju dokumentacji projektowej:

- Aktualna mapę do celów projektowych ( w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie (dla całości zadania),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji,

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany),

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty,

- Inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.

    - Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia itp.:

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Wniosek i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),

- Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

- Decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana).

- Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a) Aktualną mapę do celów projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf)

b) Wypis i wyrys z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

d) Warunki i uzgodnienia od gestorów sieci

e) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania

i uzgodnienia.

f) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi 	koniecznymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

g) Wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Roboty budowlane

Roboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt.

    - W ramach robót budowlanych:

1. Przygotowanie terenu pod budowę w tym: rozbiórki (np. ogrodzenia) i utylizacja istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wyprofilowanie terenu, roboty ziemne. W związku z przygotowaniem terenu budowy należy uwzględnić istniejące obiekty, warunki gruntowo-wodne podłoża, oraz istniejące sieci przebiegające w terenie.

2. Usunięcie kolizji,

3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

4. Profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy.

5. Roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów.

    - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

Planowana utwardzenie i remont placu i dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni około 635 m2.

Przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni około 230 m2.

Wykonanie odwodnienia placów do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonanie oświetlenia placu od strony północnej latarniami wolnostojącymi, od strony południowej umieszczonymi na budynku.

Wykonanie szlabanu automatycznego, ustawionego na zjeździe do obiektu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne - Przebudowa placu manewrowego i chodnika przy budynku Gen. J. Hallera 9 w Świdniku jest ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2021.

Jeżeli rozwiązania projektowe wymagać będą wycinki drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w wycenie.

Elementy istniejące (takie jak np.: krawężniki, kostka, obrzeża) przebudowywane lub przylegające do inwestycji i będące w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem inwestycji poprawa funkcjonowania dojazdu i obsługi instytucji znajdujących się w budynku Hallera 9.

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1	Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.) w przypadku opracowania projektu budowlanego natomiast materiały zgłoszeniowe należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2	Wymagania do zawartości Dokumentacji projektowej

- Materiały zgłoszeniowe lub projekt budowlany(wszystkie branże) – zgodnie z pkt odpowiednio 5.2.1 i 5.2.2

- Pozostała dokumentacja projektowa – zgodnie z pkt 5.2.3.

- Przedmiary robót – zgodnie z pkt 5.2.4.

- Kosztorysy Wykonawcy – zgodnie z pkt 5.2.5.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zgodnie

z pkt 5.2.6.

- Informacja BIOZ (w przypadku wykonywania projektu budowlanego)– zgodnie z pkt 5.2.7.

5.2.1. Materiały zgłoszeniowe

- Materiały zgłoszeniowe – 5 egz.

5.2.2 Projekt budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. (w tym 1 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami Komisji Koordynacyjnej – Starostwa Powiatowego Świdnik).

- Projekt budowlany opracować, jako oddzielne opracowanie dla każdej z branży w oddzielnym TOMIE po – 5 egz. wraz z Informacją BIOZ dla poszczególnych branż – 4 egz.

- Projekt budowlany ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną opracować, jako oddzielne opracowania dla każdej branży – po 5 egz. wraz z Informacją BIOZ poszczególnych branż – po 5 egz.

5.2.3 Pozostała dokumentacja projektowa

- Projekt wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami (w przypadku konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę) – 2 egz.

- Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu uwzględniający miejscowe uwarunkowania - 2 egz.   z oryginalnymi uzgodnieniami i 1 egz. bez uzgodnień.

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni – 3 egz.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska w oparciu o wykonane odkrywki lub odwierty  – 3 egz.

- Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) –  2 egz.

- Dokumentacja powykonawcza – 1 egz.

5.2.4 Przedmiary robót

- Przedmiar robót wykonać po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU dokumentacji projektowej

- Roboty związane z zabezpieczeniem sieci zaliczyć do robót danej branży, której dotyczą sieci i umieścić w osobnych rozdziałach Przedmiaru robót.

- Roboty wynikające z usunięcia kolizji należy umieścić w oddzielnym Przedmiarze robót danej branży, której dotyczą roboty.

- Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.2.5	Kosztorys Wykonawcy

- Kosztorys Wykonawcy opracować po 2 egz., oddzielnie dla każdego TOMU dokumentacji projektowej, z podsumowaniem wartości wszystkich kosztorysów.

5.2.6	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. oddzielnie dla robót z każdego TOMU dokumentacji projektowej.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.).

- Szczegółowe wytyczne Wykonawca uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.2.7	Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

5.3	Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie sytuacyjne (zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu), przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, dla każdej branży.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania, materiały i technologie, Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie projektowania.

- Projekt określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia kolidujących z zaprojektowanymi elementami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca wystąpi do właścicieli sieci o wydanie warunków do projektowania.

5.4	Wymagania dotyczące formy opracowania

- Każdy komplet dokumentacji projektowej należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz powinien posiadać oznaczenie egzemplarza, z zaznaczeniem egzemplarzy Inwestora, egzemplarza Starostwa Powiatowego, egzemplarza Nadzoru Budowlanego (wraz ze spisem zawartości).

- Każdy TOM w komplecie dokumentacji projektowej powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia).

- Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze powinny zawierać kopie powyższych dokumentów.

- Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót, Kosztorysów Wykonawcy, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, należy obłożyć w osobną okładkę z opisem zawartości.

- Wszystkie egzemplarze: dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót, Kosztorysów Wykonawcy, Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze z opisem zawartości

- Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień (np. uzgodnienie ZUDP) powinny być skserowane w całości (pełny zakres mapy, tak jak w oryginale).

Wymagania dodatkowe

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i zgodnej z nią w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive wraz z oświadczeniami, że:

- „dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

- „dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive”

- Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny („Egz. I – Archiwalny Inwestora”) Dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.doc

b)rysunki w formacie *.dxf  lub *.dwg (w wersji dla Autocad’a 2004)

c) opisy, okładki, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

d) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.xls i *.ath;

e) Przedmiary robót w formacie *.xls i *.ath.

  - Obie wersje dokumentacji projektowej Wykonawca zapisze w osobnych folderach.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2020.1609 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- oraz inne normy i przepisy powiązane z w)w przepisami.

3. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz organizację ruchu na mapie do celów projektowych w skali 1:500 (wersja papierowa i elektroniczna zwektoryzowana) , na współrzędnych geodezyjnych, w których znajduje się Gmina Miejska Świdnik (2000 strefa 8 układ 24).

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf oraz powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.4.120)

4. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

4.1 Dotyczące kosztów

Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, 	gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim 	staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem.

4.2 Dotyczące technologii robót

- Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiał na podbudowy i warstwy wzmacniające (z kruszywa stabilizowanego cementem) wykonać w wytwórni betonów (betoniarkach stacjonarnych)

- Przekopy pod jezdnią i chodnikiem zasypywać piaskiem i zagęszczać mechanicznie warstwami grubości gwarantującej normatywne zagęszczenie, wskaźnik zagęszczenia piasku: Is ≥ 1.0.

- Zagęszczenie podbudowy i warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe (z kruszywa stabilizowanego cementem) Is ≥ 1.0

- Spoinowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonać przy użyciu piasku suchego, o ciągłym uziarnieniu lub pylastego.

- Wszystkie elementy betonowe winny być docięte przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej (spoiny równoległe jednakowej szerokości na całej powierzchni i nie większe niż 5 mm).

5. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1  Branża drogowa

- Nawierzchnia dróg i placów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na konstrukcji odpowiadającej KR2.

- Konstrukcja drogi i placu obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100.

- Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej gr 6cm, na podbudowie betonowej gr. Min 20cm c mieszanki związanej hydraulicznie C5/6.

- Nawierzchnia chodnika obramowana obrzeżem betonowym czerwonym 6x20x100

- Od strony zjazdu pomiędzy drogą a chodnikiem krawężnik najazdowy  obniżony na „0”.

- Nawierzchnia opaski wokoło budynku z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm, o sumarycznej powierzchni 24 m2.

- Wykonać humusowanie i obsiew trawą terenu przyległego zniszczonego w czasie prac budowlanych w odległości min 1m.

- Rozwiązania wysokościowe nawiązać do już istniejącej infrastruktury drogowej oraz wejść i rampy budynku Hellera 9.

  - Branża elektryczna

Projektowany oświetlenie zewnętrzne.

1. Oświetlenie zewnętrzne na słupach oświetleniowych.

Kabel oświetleniowy w ziemi układać w rurach osłonowych (PCV z kręgu) o średnicy nie mniejszej niż Ø 75 mm, zaś w budynku w rurze osłonowej fi 37 pod tynkiem. Należy zastosować kabel o przekroju wg sporządzonych obliczeń, jednak o parametrach nie mniejszych niż YKY 5x4mm2.

Do oświetlenia zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe bez szwu o wysokości dostosowanej do wymaganych norm, anodowane (o minimalnej grubości anody 20) na kolor czarny o średnicy przy podstawie ok. fi 180 mm i grubości ścianki min. 4 mm. Podstawa słupa o wymiarach min. 300 * 300 z tłoczonej blachy o grubości min. 8 mm. Słup mocowany do fundamentu za pomocą śrub ocynkowanych, w tym co najmniej 2 sztuki śrub w wersji „zrywalnej”. Wysięgnik aluminiowy słupa anodowany (o minimalnej grubości anody min. μm 20) na kolor czarny.

2. Oświetlenie zewnętrzne na wysięgnikach mocowanych na ścianie budynku.

Kabel oświetleniowy w budynku układać w rurze osłonowej pod tynkiem. Należy zastosować kabel o przekroju wg sporządzonych obliczeń.

Do oświetlenia zastosować wysięgnik aluminiowy mocowany na ścianie budynku anodowany (o minimalnej grubości anody min. μm 20) na kolor czarny. Zastosować typowe mocowanie zalecane przez producenta wysięgnika.

3. Wybór klasy oświetlenia dokonać zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia dróg zawartymi w normie PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”.

Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED o wysokiej sprawności energetycznej o minimalnych parametrach:

- wydajność świetlna > 130 lm/W,

- optyka 90° lub 120° w zależności od rozstawu lamp,

- stopień ochrony IP 65,

- temperatura barwowa 4000-5000K,

- wymienny moduł LED oraz zasilania,

- system umożliwiający redukcję mocy min. w 4 progach godzinowych,

- certyfikat CE,

- posiadanie badań bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie 
z PN-EN 62471:2010 w grupie wolnej od ryzyka,

- gwarancja producenta min. 60 miesięcy.

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym zrealizować poprzez zegar astronomiczny oraz przewidzieć sterowanie tz. „ręczne”.

W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do gestorów sieci o warunki usunięcia kolizji.

  - Branża sanitarna

Projektowane odwodnienie:

1.	Wody opadowe z terenu projektowanego obiektu  należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd300:

2.	Wody opadowe z terenu zlewni wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie powinny przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń: zawiesina ogólna - 100mg/l; węglowodorów ropopochodnych – 15mg/l.

3.	Zaprojektować przejścia szczelne przez ściany studni rewizyjnych.

4.	Zaprojektować przykanaliki z rur z tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe żeliwne z zawiasami i ryglem na studniach betonowych z osadnikiem o wysokości 1,0m.

5.	Zaprojektować wpusty deszczowe w ilości niezbędnej do odwodnienia  przebudowywanego placu.

6.	Wymienić zniszczoną studnię rewizyjną na studnie z kręgów żelbetowych lub betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego, która posiada aktualną aprobatę techniczną  COBRTI INSTAL i IBDiM, z włazem żeliwnym z ryglami i stopniami/klamrami złazowymi powlekanymi tworzywem sztucznym.

7.	Opracowaną dokumentację budowlaną przyłącza kanalizacji deszczowej  uzgodnić w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty

a) Aktualną mapę do celów projektowych pozyska Wykonawca,

b) Wypis i wyrys z rejestru gruntów pozyska Wykonawca,

c) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska 	Wykonawca,

d) Istniejące obiekty nie figurują w rejestrze zabytków.