SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych, pod nazwą:

„Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku”

DATA…………………………………………				ZATWIERDZAM: ……………………………….

- Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Gmina Miejska Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

tel. 		(81) 751-76-02

e-mail:	zampub@e-swidnik.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści    SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

- Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert, czyli w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.),  zwanej dalej „Pzp”. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art.3 Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku”.

Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (tereny usług publicznych z przeznaczeniem gruntów pod obiekty sportu - UPs). We wschodniej części działki znajduje się boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, przeznaczone do przykrycia planowaną halą pneumatyczną. Działka posiada przyłącza i wewnętrzną instalację elektryczną.

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Inwestycję należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. Hala pneumatyczna będzie stanowić przykrycie boiska piłkarskiego zlokalizowanego na działkach nr 139/4 oraz 140/2, która stanowi jeden obszar funkcjonalny.

### Właściwości i parametry funkcjonalno - użytkowe hali

Hala pneumatyczna w okresie jesienno - zimowym będzie stanowić zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego. Hala będzie montowana i demontowana każdego roku. Przewidywany okres montażu hali to październik/listopad, a demontaż hali marzec/kwiecień.

Hala jednonawowa o kształcie łukowym, bez wewnętrznych trybun ani siedzisk. Głównym wejściem są drzwi obrotowe (ze względu na konieczność zachowania nadciśnienia we wnętrzu) – 2 pary, jedne służące do wejścia, drugie do wyjścia. Dodatkowo na dwóch dłuższych bokach hali zaprojektowano po 2 wyjścia ewakuacyjne zaopatrzonym w drzwi z klamkami antypanicznymi.

Hala w postaci powłoki pneumatycznej wykonanej z trzech warstw PCV w kolorze białym.

Po wschodniej stronie hali ustawione będą 2 maszynownie zasilane z sieci w paliwo gazowe, wiata nadmuchu rezerwowego oraz budynek magazynu służący do magazynowania zdemontowanej powłoki wraz z osprzętem. Obiekty o konstrukcji stalowej.

Nie przewiduje się zmiany nawierzchni sportowej ani osprzętu sportowego. Modyfikacje ogrodzenia/odwodnienia wykonać wg projektu.

### Dane liczbowe

Hala pneumatyczna

- Wymiary: 73,80 x 107,50 m

- Powierzchnia zabudowy: 7933,50 m2

- Wysokość: 18,0 m

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

Maszynownia

- Wymiary: 6,06 x 2,44 m

- Powierzchnia zabudowy: 14,8 m2

- Wysokość: 3,0 m

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

Magazyn

- Wymiary: 24,24 x 2,44 m

- Powierzchnia zabudowy: 59,15 m2

- Wysokość: 3,0 m

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

Maszynownia

- Wymiary: 6,06 x 2,44 m

- Powierzchnia zabudowy: 14,8 m2

- Wysokość: 3,0 m

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

Wiata nadmuchu rezerwowego

- Wymiary: 3,50 x 4,00 m

- Powierzchnia zabudowy: 14,0 m2

- Wysokość: 3,0 m

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Wymagania dotyczące zakresu prac

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie hali pneumatycznej wraz z nadmuchem oraz oświetleniem i niezbędnym wyposażeniem
Wykonanie budynków dwóch maszynowni
Wykonanie magazynu na zdemontowana halę
Wykonanie wiaty nadmuchu rezerwowego
Wykonanie instalacji gazowej
Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej
Wykonanie nadmuchu podstawowego oraz rezerwowego
Wykonanie modyfikacji istniejącego ogrodzenia

### Opis rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych i technologicznych

### Hala pneumatyczna

Podstawowymi elementami powłoki pneumatycznej są: system powłok, , wzmocnienie z lin stalowych, kotwienie hali po obrzeżu, system grzewczo-nadmuchowy, oświetlenie, drzwi główne, ewakuacyjne.

Powłoki utrzymywane są powietrzem wdmuchiwanym do wnętrza poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym jest rzędu 3 hPa.

Powłoka o wymiarach w rzucie 73,80 x 107,5 m. Wysokość 18,0m.

Powłoka jest obiektem systemowym.

Kotwienie powłoki w gruncie za pomocą kotew stalowych.

System powłok

Poszycie hali składa się z trzech warstw poszycia (membrana + 2 folie) oraz zewnętrznej sieci wykonanej z lin stalowych ocynkowanych. Sieć lin stalowych stanowiąca system nośny przytwierdzona jest poprzez szekle do kotew gruntowych.

Te trzy warstwy powłok są równomiernie dociśnięte ciśnieniem powietrza generowanym poprzez system dmuchaw, do zewnętrznej sieci lin stalowych tworząc przy tym naturalne uwypuklenia. Ocynkowana sieć lin odbiera siły statyczne wynikające z różnicy ciśnień czy też sił przyrody (wiatr) i przenosi je za pomocą kotew do ziemi.

Parametry elementów poszycia hali:

LINY

Lina stalowa ocynkowana o splocie 6x19.

Średnica 14mm

Łączniki krzyżowe lin wykonane z tworzywa sztucznego.

FOLIA OCHRONNA PE

Materiał PE (LDPE)

Gramatura około 200g/m2

Grubość około 0,2mm

Materiał niezapalny wg klasyfikacji ITB – badania wg PN-EN 13501

FOLIA IZOLACYJNA

Trójwarstwowa folia pęcherzykowa PE (LDPE)

Gramatura ok. 200g/m2

Grubość 130 mikronow -15% / +5%

Struktur pęcherzykowa

Materiał niezapalny wg klasyfikacji ITB – badania wg PN-EN 13501

POSZYCIE GŁOWNE – MEMBRANA PCV

Membrana PCV

Materiał niezapalny wg klasyfikacji ITB – badania wg PN-EN 13501

Powłoki muszą posiadać następujące parametry:

- Gramatura całkowita 620-690g/m2 +- 10%

- Odporność na zerwanie min. 2500 N/50mm

- Odporność na rozdzieranie min. 270 N

- Odporność na temperaturę: min. od -40°C do +70°C

- Odporność na promieniowanie uv >6 (wg. ISO EN 105 B02)

- Posiadać atest na trudnozapalność

Powłoka PCV jest materiałem translucentnym (mlecznobiałym), zastosowanie tego materiału umożliwia korzystanie z hali w ciągu dnia bez załączania oświetlenia sztucznego.

Powłoki utrzymywane są w górze wewnętrznym nadciśnieniem, wytwarzanym przez system dmuchaw (wentylatorów). Zatem nieustannie pracujące dmuchawy napędzane silnikiem elektrycznym wytwarzają we wnętrzu konieczne nadciśnienie. Z kolei do ogrzania zimnego powietrza wykorzystywany jest wymiennik CO umieszczony za dmuchawami. Część powietrza z przestrzeni wewnętrznej jest ssane z powrotem do części nadmuchowej gdzie dochodzi do zmieszania z świeżym powietrzem. W ten sposób zagwarantowana jest nieprzerwana cyrkulacja ciepłego powietrza oraz równomierne ogrzanie hali. Powłokę należy wyposażyć w odpowiednio rozmieszczone czujniki termostatyczne i w kanale powietrznym gwarantujące równomierne utrzymanie temperatury powietrza. W godzinach nocnych aparatura utrzymuje temperaturę w taki sposób, by nie dochodziło do ewentualnego zmrożenia nawierzchni sportowej.

System musi być wyposażony w automatyczne zasilanie awaryjne. W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie uruchamiany jest niezależny wentylator na bazie silnika DIESLA który, wytwarza odpowiednie ciśnienie potrzebne do utrzymania powłoki przez okres min. 10 godzin.

maszynownia powinna mieć minimalne wymogi:

- nominalna moc grzewcza min. 6x180 kW

- minimalna wydajność nadmuchu (wentylator elektryczny) – 45.000 m3/h

- minimalna wydajność nadmuchu (wentylator pracujący na silniku diesla) – 35.000 m3/h

Maszynownia usytuowana będzie w 2 budynkach.

    - Kotwienie

Hala pneumatyczna kotwiona jest do stalowych kotew gruntowych, umieszczonych po obrzeżu hali, w odstępach co ok. 3,0 m, wyposażonych w stalowe uchwyty, do których przykręca się sieć z lin stalowych. Kotwy odbierające siły statyczne z powłoki posiadają nośność nie mniejszą niż możliwe siły powstałe od porywów wiatru i wewnętrznego nadciśnienia.

    - Drzwi

Drzwi wejściowe i awaryjne muszą być tak skonstruowane aby nie dochodziło przez nie do nadmiernej utraty wewnętrznego ciśnienia we wnętrzu. Jako główne drzwi wejściowe należy zastosować specjalne drzwi obrotowe.

Podstawowym wyposażeniem powłoki pneumatycznej są pojedyncze drzwi obrotowe, które służą jako główne drzwi wejściowe i wyjściowe. Dodatkowo powłoka wyposażona jest 
w drzwi ewakuacyjne w ilości 4 sztuk. Drzwi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacze 
i zamknięcia przeciwpaniczne spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1126:2009.

    - Oświetlenie

Do oświetlenia wewnętrznego należy zastosować oprawy LED o mocy ok. 200W każda. Źródło światła znajduję się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów. Projektory umieszczone są pod sklepieniem. Dostarczone oświetlenie musi zapewnić natężenia na poziomie min. 200 lx, zgodne z obowiązującymi przepisami. Dostawca powłoki zobowiązany będzie do przedstawienia obliczeń i symulacji rozkładu natężenia światła.

    - Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne

Nad wejściem głównym I wejściami ewakuacyjnymi należy zainstalować oprawy led IP65 LED 2 h. Oprawa jednozadaniowa z autotestem i własnym źródłem zasilania zapewniającym 2 godzinne świecenie po ustaniu napięcia zasilającego.

Ponadto na sklepieniu hali należy umieścić lampy awaryjne LED jednozadaniowe 
z autotestem i podtrzymaniem światła 2h, zasilanych niezależnie od oświetlenia głównego.

Oświetlenie zapewniające natężenie oświetlenia na poziomie płyty boiska co najmniej 2 lx, 
a przy wyjściach ewakuacyjnych co najmniej 5 lx.

    - Czujnik wiatru

Powłoka musi być wyposażona w czujniki zwiększające odpowiednio ciśnienie w powłoce odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych. Czujniki muszą być tak rozmieszczone aby prawidłowo reagować (nie być osłonięte od wiatru, śniegu itp). Urządzenie musi reagować na min. wiatr i opady śniegu. Istnieje możliwość instalacji stacji na istniejących słupach oświetleniowych.

    - Dodatkowe wyposażenie hali

Ze względu na wymogi przeciwpożarowe halę pneumatyczną należy wyposażyć w:

1) System ostrzegawczy zapewniający rozgłaszanie sygnałów akustycznych i komunikatów głosowych, w przypadku:

a) detekcji spadku ciśnienia wewnątrz hali powyżej 30% ciśnienia nominalnego,

b) przekroczenia przez warunki atmosferyczne określonych w dokumentacji projektowej wartości granicznych (np. prędkości wiatru, temperatury wewnątrz i na zewnątrz hali),

c) uruchomienia ręcznego przycisku ostrzegawczego.

System zapewniający jego działanie działanie przez czas nie mniejszy niż 30 minut, zgodny normami PN-EN 54-3 oraz PN-EN 54-4.

11 szt. gaśnic ABC z 6 kg środka gaśniczego każda, co zapewnia 4 kg środka gaśniczego na każde 100 m2.

### Budynek maszynowni

Budynek jednokondygnacyjny o wym. 2,44x6,06m o konstrukcji stalowej, ściany i dach 
z blachy trapezowej TR20 w kolorze brązowym, w ścianie zaprojektowano otwór wentylacyjny z panel ogrodzeniowego zapewniający odpowiedni dopływ powietrza dla systemu grzewczo nadmuchowego. Wysokość budynku 3,00m. Budynek posadowiony na stopach fundamentowych 30x30cm, posadowionej na poziomie -1,0m ppt.

### Budynek magazynu

Budynek jednokondygnacyjny o wym. 2,44x24,24m o konstrukcji stalowej, ściany i dach 
z blachy trapezowej TR20 w kolorze brązowym. W ścianie od strony boiska zaprojektowano dwa rozbieralne panel obudowy. Wysokość budynku 3,00m. Budynek posadowiony na stopach fundamentowych 30x30cm, posadowionej na poziomie -1,0m ppt.

### Wiata

Wiata o wym. 3,5x4,0m o konstrukcji stalowej, ściany i dach z blachy trapezowej TR20 
w kolorze brązowym. Ściany szczytowe zaprojektowano z paneli ogrodzeniowego zapewniający odpowiedni dopływ powietrza dla systemu rezerwowego nadmuchu powietrza. Wysokość budynku 3,00m. Wiata posadowiona na stopach fundamentowych 30x30cm, posadowionej na poziomie -1,0m ppt.

### Instalacja elektryczna

1. ZASILANIE

Zasilanie hali pneumatycznej wraz z technicznymi budynkami towarzyszącymi tj. 2 maszynownie, magazyn oraz wiata nadmuchu awaryjnego, realizowane będzie, zgodnie 
z warunkami technicznymi przyłączenia, z istniejącego złącza kablowego ZK-2L2+1RL2+1PP nr 109/3/1 linii nN 0,4kV Świdnik ST-109 (złącze własności PGE Dystrybucja S.A.). Zmiany w sieci dystrybucyjnej związane z przyłączeniem obiektu, opisane w pkt. 5.1 warunków technicznych, są w zakresie PGE Dystrybucja S.A.. Zgodnie z zapisami pkt. 2 warunków technicznych, miejscem dostarczania energii elektrycznej i zarazem miejscem rozgraniczenia własności są zaciski prądowe na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Projektowana instalacja elektryczna pracować będzie w układzie TN-S. Rozdział przewody PEN na przewód N i PE jest wykonany w złączu ZWP.

2. POŻAROWE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla hali pneumatycznej oraz technicznych budynków towarzyszących zainstalowany zostanie na elewacji złącza wyłączenia pożarowego ZWP, zlokalizowanego obok wejścia do kotłowni C. W złączu ZWP zainstalowany zostanie rozłącznik izolacyjny wyposażony w cewkę wzrostową zasilaną poprzez przełącznik faz.

3. GŁÓWNA LINIA ZASILAJĄCA - GLZ

Projektuje się główną linię zasilającą (GLZ) wyprowadzoną ze złącza ZK-2L2+1RL2+1PP 
w kierunku złącza wyłączenia ppoż. ZWP zlokalizowanego przy wejściu do kotłowni C, która zabezpieczona będzie wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie znamionowym 100A zgodnie z zapisami pkt. 9.1 warunków technicznych. Ze złącza ZWP wyprowadzone zostaną linie kablowe do zasilenia tablic elektrycznych kotłowni B oraz kotłowni C.

Projektowane kable nN układać zgodnie z trasą przedstawioną na planie zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi układać zgodnie z obowiązującą normą N SEP-E-004. Temperatura otoczenia podczas układania kabli nie powinna być niższa od podanej przez producenta kabla.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Projektuje się tablice elektryczne TKB i TKC jako tablice wiszące, natynkowe, w obudowie 
w II klasie izolacji wyposażone w szyny o obciążalności maksymalnej 125A.

Przewody instalacji elektrycznych w technicznych budynkach towarzyszących układać natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych np. typu RL. Kable w hali pneumatycznej mocować bezpośrednio do wewnętrznego poszycia PCV hali.

Projektuje się instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego zbudowaną w oparciu 
o oprawy ze źródłami LED. Na planach przedstawiono minimalne natężenie oświetlenia podstawowego oraz rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach. Oświetlenie awaryjne zrealizowane będzie za pomocą wydzielonych opraw oświetleniowych, wyposażonych 
w akumulatory podtrzymujące pracę opraw na 1h po zaniku napięcia zasilania oraz elektronikę autonomiczną zarządzającą pracą oprawy (autotest). Zgodnie z wytycznymi postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Lubelskiej Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.142.2021.ES z dnia 12.10.2021r zaprojektowano natężenie oświetlenia na płycie boiska w wysokości 2lx oraz 5lx przy wyjściach ewakuacyjnych z hali pneumatycznej. Nad wyjściami ewakuacyjnymi znajdować się będą oprawy kierunkowe z naklejonymi piktogramami. Oprawy z piktogramami będą pracować w trybie „na jasno”, a pozostałe oprawy awaryjne będą pracować w trybie „na ciemno”.

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.

Projektuje się ochronę przepięciową w postaci ogranicznika przepięć klasy B+C (typ 1+2), zabudowanego w projektowanej tablicy TKB i TKC.

Ochrona odgromowa hali pneumatycznej realizowana będzie przez siatkę lin stalowych utrzymujących powłokę hali, które połączone będą z balastami betonowymi. Balasty betonowe pełnić będą funkcję uziomu typu A.

### Instalacja gazu

Zewnętrzna i wewnętrzna instalację gazu niskiego ciśnienia od punktu redukcyjno-pomiarowego, który będzie zlokalizowany na ścianie budynku do urządzeń gazowych na terenie boiska. Instalację należy doprowadzić do projektowanych na terenie obiektu maszynowni, w których będą zainstalowane nagrzewnice nadmuchowe.

Urządzenia zasilane będą gazem ziemnym PN-C-04753-E zgodnie z PN-C-04750:2011, symbol E.

Zewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rurPE100 RC SDR11 typ 2 według PAS 1075 o średnicy Ø125 oraz  Ø110.

### Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego zadaszenia będzie realizowane poprzez denaż.

Instalację drenażu opaskowego z rur drenarskich karbowanych PVC, o średnicy 110mm 
z filtrem z włókna syntetycznego. Na załamaniach trasy drenażu przewidziano montaż studzienek drenarskich.

Włączenie rur drenarskich do studni poprzez złączki – wkładki „in situ”. Instalacje drenażu prowadzić w obsypce żwirowo piaskowej o szerokości 0,5m na całej głębokości wykopu. Wody drenażowe odprowadzane będą grawitacyjne do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

## Część informacyjna

1. Zamawiający oczekuje, że otrzyma przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną umową. Hala pneumatyczna będzie stanowić przykrycie boiska piłkarskiego na działkach 139/4 
i 140/2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Budowa hali pneumatycznej nie spowoduje uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Nie spowoduje również zwiększenia intensywności ruchu drogowego, a generowany na obiekcie hałas nie przekroczy natężeń dopuszczalnych.

2. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych  w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

3. Zamawiający wymaga wizytacji terenowej przed przystąpieniem do prac objętych OPZ.

4. Hala pneumatyczna wraz z wyposażeniem winna spełniać normy określone  w obowiązujących przepisach w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń.

### Właściwości i parametry funkcjonalno - użytkowe hali

Hala pneumatyczna w okresie jesienno - zimowym będzie stanowić zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego. Hala będzie montowana i demontowana każdego roku. Przewidywany okres montażu hali to październik/listopad, a demontaż hali marzec/kwiecień.

Hala jednonawowa o kształcie łukowym, bez wewnętrznych trybun ani siedzisk. Głównym wejściem są drzwi obrotowe (ze względu na konieczność zachowania nadciśnienia we wnętrzu) – 2 pary, jedne służące do wejścia, drugie do wyjścia. Dodatkowo na dwóch dłuższych bokach hali zaprojektowano po 2 wyjścia ewakuacyjne zaopatrzonym w drzwi z klamkami antypanicznymi.

Hala w postaci powłoki pneumatycznej wykonanej z trzech warstw PCV w kolorze białym.

Po wschodniej stronie hali ustawione będą 2 maszynownie zasilane z sieci w paliwo gazowe, wiata nadmuchu rezerwowego oraz budynek magazynu służący do magazynowania zdemontowanej powłoki wraz z osprzętem. Obiekty o konstrukcji stalowej.

Nie przewiduje się zmiany nawierzchni sportowej ani osprzętu sportowego. Modyfikacje ogrodzenia/odwodnienia wykonać wg projektu.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach, dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 SWZ).

  - Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub SSTWiOR, a więc 
w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występującym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

  - Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.

    - Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.

    - W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

    - Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych 
w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy, w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

  - Określenie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy znajduje się w pkt 21 SWZ.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami

  - Informacje ogólne:

    - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP -  odbiorca: Urząd Miasta Świdnik, adres skrytki ePUAP: /umswidnik/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej, na adres podany w pkt 6.2.2.

    - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Nowakowski, Leszek Bednarczyk tel. 81 751 76 20, email: zampub@e-swidnik.pl.

    - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”.

    - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

    - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

    - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

    - Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 9 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

  - Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):

    - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP (2022/BZP 00232877/01).

    - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zampub@e-swidnik.pl

    - Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą do dnia  16.08.2022r.  (tj. 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

  - Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

UWAGA:

  - Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem platformy ePUAP następujące dokumenty:

    - Odpowiednio wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

    - Kosztorysy ofertowe (wg Załącznika Nr 8 do SWZ – przedmiary robót )(nie dołączenie kosztorysów ofertowych spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 Pzp).

    - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ . Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący oświadczenie wstępne, zobowiązany jest złożyć:

- Wykonawca;

- każdy ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) – w zakresie w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu

- podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

- Oświadczenie wstępne potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 16 SWZ oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 11 SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp punkty 1, 4, 5, 7  (punkt 12 SWZ).

    - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

    - Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać 
 za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz.346 z późn.zm.).

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

    - W przypadku składania oferty przez konsorcjum – oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).

Sposób oraz termin składania ofert

  - Wykonawca składa ofertę na skrytkę ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrytki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznycm) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

  - Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.4 SWZ w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wszystkie pliki składające się na ofertę.

  - Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

  - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj do dnia 18.07.2022r. do godz. 10:00

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Otwarcie ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2022 r., o godzinie 11:00.

  - Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

  - Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.108 ust.1 Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1  pkt 1, 4, 5, i 7 Pzp, zgodnie z którymi z postępowania wyklucza się wykonawcę:

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem  przypadku,  o którym mowa wart.108 ust.1 pkt 3, chyba że wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania  wniosków  odopuszczenie  do udziału wpostępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zodsetkami  lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ zwierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej  tego  rodzaju  sytuacji wynikającej z podobnej  procedury  przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który wsposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest wstanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy wsprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień  z tytułu rękojmi za wady.

Sposób obliczenia ceny

  - W niniejszym zamówieniu (umowie) obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które powinno  obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i być skalkulowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich okoliczności wywierających lub mogących potencjalnie wywierać wpływ na określenie jego wysokości.

  - Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego wzoru (zgodnie z zał. nr 2 do SWZ).

  - Obliczając cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w pełnym zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej.

  - Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z  wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

  - Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat itp., ani nie będzie też zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu.

  - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz. 106 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Składając taką ofertę Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w ofercie wszystkie informacje, o których mowa w art.225 ust.2 Pzp.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów  oraz sposobu oceny ofert

  - Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru :

Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

PC= 	------------------------------------------------------------------------          x 60

Cena badanej oferty

gdzie: PC  – liczba punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

2. Okres gwarancji i rękojmi – 40%

W powyższym kryterium punktowany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji i rękojmi . Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

PG = liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

| Długość oferowanej gwarancji i rękojmi | Liczba pkt |
| --- | --- |
| Gwarancja i rękojmia minimalna: tj. 60 miesięcy | 0 pkt |
| Wydłużenie o 3 miesiące | 10 pkt |
| Wydłużenie o 6 miesięcy | 20 pkt |
| Wydłużenie o 9 miesięcy | 30 pkt |
| Wydłużenie o 12 miesięcy | 40 pkt |

Oferty z gwarancją i rękojmią krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu  gwarancji i rękojmi zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres. Podanie w ofercie dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji i rękojmi nie spowoduje przyznania wykonawcy więcej niż 40 pkt w tym kryterium, ale do umowy zostanie wpisana gwarancja i rękojmia zgodna ze złożoną ofertą.

  - Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

PO = PC + PG

Gdzie

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie

PC – punkty w kryterium Cena

PG – punkty w kryterium Okres gwarancji i rękojmi

  - Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

    - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie  zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym

przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz

złożoną ofertą , w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt dokumentów zabezpieczenia.

  - Zgodnie z §2 ust. 5 i 6 projektu umowy (zał. nr 1 do SWZ) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Informacja o warunkach udziału w postepowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:,

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej (należy spełnić łącznie poniższe warunki) :

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej minimum jednego zadaszenia obiektów sportowych na kwotę min.

1 200 000,00 zł.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie  (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.

    - Udostępnianie zasobów

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 17.3  potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostepniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.4.2 c) SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

    - Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w pkt 18.2.

  - Podmiotowe środki dowodowe obejmują:

    - Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu:

- wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty imiejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

    - Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a wprzypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz zodsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie wsprawie spłat tych należności;

  - zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-nych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie wsprawie spłat tych należności,

  - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

  - zaświadczenia, o którym mowa w pkt 18.2.2 pkt 1, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 18.2.2, pkt 2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 18.2.2 pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jegolikwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu zwierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej wprzepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 18.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli wkraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).

  - Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe złożyć należy w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020r. poz.2415) oraz Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz.2552 z późn.zm.). Wykazy robót budowlanych, wykazy osób i wykazy urządzeń technicznych powinny być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.

    - Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ zgodnie z art. 25 ust. 2 Pzp przedmiotowe zamówienie ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.

    - Informacje dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

  - Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 21.1 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań  określono w §13 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SWZ)

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

    - Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art.94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

    - Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

    - nformacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień.

    - Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.131 ust.2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Zamawiający nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

    - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały wyłącznie 
w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.

    - Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

    - Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia z godnie z art.60 i art.121 Pzp

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

    - Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    - Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art.230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

    - Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.93 Pzp

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

    - Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć

przed podpisaniem umowy w jednej lub kilku z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto   Zamawiającego: 02 1020 3176 0000 5202 0013 8495.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania  rachunku Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:

    - 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze.

    - 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, nie krótszy niż okres rękojmi lub gwarancji i obejmujący dodatkowy okres 15 dni, z zastrzeżeniem pkt 32.6.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b  ust. 5  pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument  zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem umowy (dopuszcza się, aby dokument stanowiący zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedstawiony został najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego).

  - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

    - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

  - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

  - Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego  osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku, ul.Stanisława Wyspiańskiego 27,

  - z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik  można kontaktować się poprzez e-mail: iod@e-swidnik.pl,

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”,

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

  - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznikami do Specyfikacji  Warunków Zamówienia są:

    - Załącznik Nr 1 do SWZ - Wzór umowy

    - Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty

    - Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia wstępnego

    - Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

    - Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia z art.117 ust.4

    - Załącznik Nr 6 do SWZ - Dokumentacja projektowa, SSTWiOR,przedmiary

    - Załącznik Nr 7 do SWZ - Link do postępowania oraz ID postepowania na mini Portalu