Załącznik Nr 1 do SWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokumentacja projektowa

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, w tym w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz budynku do wymogów edukacji włączającej (parter i piwnica)

ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 3,

Mikołaja Kopernika 9A, 21-040 Świdnik

działka nr 1269/4, obręb 0001

działka nr 1269/5, obręb 0001

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Grupa:

| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| --- | --- |

Klasa:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |

Kategoria:

| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:								    ZATWIERDZIŁ:

Artur Mazurek								    Anna Szczęsna

Świdnik październik 2022 r.

Spis zawartości:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

1.2 Dokumentacja projektowa

1.3 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1.4 Nadzór autorski

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy

5.2 Przedmiar robót

5.3 Kosztorys inwestorski

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania

5.8 Wymagania dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

4. Dodatkowe informacje

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pod nazwą:

Dokumentacja projektowa Przebudowa budynku (parter i piwnica) Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, w tym w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. i ZL II oraz budynku do wymogów edukacji włączającej

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

- Charakterystyczne parametry techniczne określające wielkość obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kopernika 9A w Świdniku.

- wysokość części nadziemnej: max. 13,90 m

- powierzchnia zabudowy 1614,75 m2

- powierzchnia użytkowa 4036,50 m2

- kubatura budynku 17.783 m3

- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III

Obiekt na złożonym rzucie, wykonany w technologii „cegły żerańskiej” i tradycyjnej, częściowo podpiwniczony. Składa się z czterech części połączonych funkcjonalnie:

- część A: główny budynek dydaktyczny- trzy kondygnacje nadziemne i całkowite podpiwniczenie, układ konstrukcyjny poprzeczny, stropodach wentylowany, dwuspadowy, kryty papą,

- część B: sala gimnastyczna – jedna kondygnacja nadziemna, brak podpiwniczenia, stropodach pełny, jednospadowy, kryty papą,

- część C: łącznik głównego budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej – jedna kondygnacja nadziemna, brak podpiwniczenia, stropodach wentylowany, jednospadowy, kryty papą,

- część D: zaplecze sali gimnastycznej – jedna kondygnacja nadziemna, brak podpiwniczenia, stropodach wentylowany, jednospadowy, kryty papą.

- Zakres robót budowlanych (parter i piwnica)

- Zakresem jest wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

- Malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów w salach oraz w szatni;

- Wymiana okien; sufity podwieszane, dostosowanie łazienek do ilości dzieci;

- Demontaż ściany aluminiowo – szklanej na korytarzu;

- Budowa ścian ogniowych;

- Budowa tarasu do bezpiecznego zejścia,

- Wykonanie placu zabaw dla przedszkolaków,

- Zakup wyposażenia,

- Modernizacja podpiwniczenia budynku, w tym szatni szkolnej oraz pokoju nauczycielskiego, magazynku i szatni przy sali gimnastycznej wraz zakupem wyposażenia,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Zagospodarowanie terenu części przedszkolnej

- Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia

1) Dokumentacja

a) Dokumentacja projektowa – 4 egzemplarze w formie papierowej i pliki elektroniczne 		zapisane na pendrive, w tym w *pdf

b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarz w formie papierowej i pliki elektroniczne zapisane na pendrive, w tym w *pdf, DOC lub DOCX

d) Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót oraz Zbiorcze zestawienie kosztorysów – 1 egzemplarz w formie papierowej i pliki elektroniczne zapisane na pendrive, w tym w *pdf, DOC lub DOCX

2) Nadzór autorski

1.3 Dokumentacja projektowa (zgodnie z Dz.U. 2022 poz 1679; w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego):

1) Projekt budowlany:

a)	Projekt zagospodarowania działki lub terenu

b)	Projekt architektoniczno-budowlany

c) Projekt techniczny (wszystkich branż)

1.4 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania                  i uzgodnienia

2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3) Wniosek i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

1.5 Nadzór autorski

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Projektowana przebudowa pomieszczeń na parterze i piwnicy będzie polegała na

dostosowaniu oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz wymogów edukacji włączającej. Z uwagi na usytuowanie na tym samy piętrze modernizacja pomieszczeń świetlicy. Dodatkowo ze względu na zakres robót oraz wymogi funkcjonalności  konieczność modernizacji pomieszczeń szatni dla uczniów kl. 1-4. Możliwość utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 jest zlokalizowany na działce nr 1269/4, nr 1269/5,w Świdniku.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W budynku istniejącej szkoły będzie można utworzyć dodatkowy oddział przedszkolny w wyniku którego podniesione zostaną parametry funkcjonalno-użytkowe.

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1 Projekt budowlany i wykonawczy

Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami, a także innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Projekt powinien obejmować swoim opracowaniem wszystkie niezbędne branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.2 Przedmiar robót

1) Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129 t. j.

2) W przedmiarze należy ująć zapis - Wszystkie materiały rozbiórkowe Wykonawca robót budowlanych wywiezie z terenu rozbiórki, zutylizuje i zagospodaruje swoim staraniem.

3) Szczegółowe wytyczne Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest pozyskać od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Przedmiaru robót.

5.3 Kosztorys inwestorski

1) Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2) Ceny materiałów, stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu budowlanego jednostkowe należy przyjąć średnie krajowe wg biuletynu cen robót wydawnictwa SEKOCENBUD najbardziej aktualnego w stosunku do dnia opracowania przedmiotu umowy.

3) Należy zestawić wszystkie poszczególne kosztorysy branżowe w tabeli z podziałem na branże i wyliczeniem wartości zbiorczej netto, VAT i brutto. Wskazać datę opracowania i opatrzyć podpisami osób opracowujących.

5.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t. j.).

2) Szczegółowe wytyczne Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska od Zamawiającego przed rozpoczęciem sporządzania Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informacja powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

5.6 Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji

1) Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne i projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym

2) Projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

5.7 Wymagania dotyczące formy opracowania

1) Każdy egzemplarz (komplet) Projektu budowlanego należy umieścić w oddzielnej teczce lub segregatorze oraz oznaczyć jako egzemplarz Inwestora (I), Starostwa Powiatowego (II), Nadzoru Budowlanego (III) i w każdym zamieścić spis zawartości.

2) Każdy TOM w komplecie Projektu budowlanego powinien być obłożony w osobną okładkę (z możliwością jego wypięcia). Dopuszcza się łączenie Informacji BIOZ (TOM A) z Projektem budowlanym danej branży (TOM).

Wszelkie oryginały pism, warunków, uzgodnień powinny znajdować się w egzemplarzu nr I opisanym, jako „Egz. I – Archiwalny Inwestora”, pozostałe egzemplarze opisane, jako  „Egz. II – Starostwa Powiatowego”, „Egz. III – Nadzoru Budowlanego

5.8 Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej i jednobrzmiącej z nią wersji elektronicznej (1szt. pendrive) wraz z następującymi oświadczeniami, że:

a) dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym

b) dokumentacja opracowana w wersji papierowej jest jednobrzmiąca z dokumentacją opracowaną w wersji elektronicznej na pendrive

2) Wersję elektroniczną, odzwierciedlającą dokładnie egzemplarz archiwalny (Egz. I – Archiwalny Inwestora) dokumentacji projektowej papierowej, Wykonawca przekaże w następującym formacie:

2.1) Wersja zabezpieczona przed edycją w formacie *.pdf.

2.2) Wersja z możliwością edycji:

a) dokumenty w formacie *.pdf

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie *.doc

c) Kosztorysy inwestorskie w formacie *.doc lub *.xls

d) Przedmiary robót w formacie *.doc lub *.xls

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

a) Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Miejskiej Świdnik

b) Teren związany z przebudową pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 stanowi część działki nr 1791/4 oraz jest położony przy al. Armii Krajowej 3 w Świdniku.

c) Środki finansowe przeznaczone na wykonanie Dokumentacji projektowej

przebudowy pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 7  przy al. Armii Krajowej 3 w Świdniku zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

a) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

b) Zamawiający potwierdzi i przekaże sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie

3. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając m.in. wymagania:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
 i placówkach [tekst jedn.: obwieszczenie MEN z dnia 4 września 2020 r., 
Dz. u. z 2020 r., poz. 1604]

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późn. zmianami)

- Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(z późn. zmianami), a także Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

W zakresie instalacji wod-kan

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia

- PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

- PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

- PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

W zakresie instalacji c.o.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania

- PN-EN ISO 6946:2017 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania

- PN-EN ISO 10077-1:2017 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne

- PN-EN ISO 10077-2:2017 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram

- PN-EN ISO 10211:2017 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

- PN-EN 12831:2017 Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3

- PN-EN ISO 13370:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania

- PN-EN ISO 13789:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 14683:2017 Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze

- PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania

W zakresie instalacji wentylacji

- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

- PN-EN ISO 16890-1:2017 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

W zakresie instalacji elektrycznych

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne.

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

- PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

- PN-HD 60364-7-701:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk

oraz inne, wymienione bezpośrednio w tekście np. przy opisie wymagań materiałowych czy opisie wymagań wobec sposobu prowadzenia robót. Niezależnie podanych powyżej należy zawsze stosować najnowsze wydanie normy i przepisy. Znajomość prawa jest obowiązkiem Wykonawcy.

4. Dodatkowe informacje:

1) Aktualną mapę do celów projektowych, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozyska Wykonawca

2) Istniejący budynek szkoły nie figurują w rejestrze zabytków

3) Użytkownik budynku posiada niekompletną archiwalną dokumentację projektową